Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/36/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Aparat EKG z wózkiem – 2 szt.

Typ/Model (podać):………………………………………………………………………………………………………..

Producent (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2024 | TAK (podać) |  |
| 2 | Aparat 3-, 6-, 12-kanałowy | TAK |  |
| 3 | Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana | TAK |  |
| 4 | Ciągły pomiar HR | TAK |  |
| 5 | Wyświetlacz HD minimum 10”, pojemnościowy panel dotykowy | TAK (podać) |  |
| 6 | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy z ładowarką wbudowaną wewnątrz aparatu | TAK |  |
| 7 | Typ papieru: - rolka - składka - A4 na drukarce laserowej | TAK |  |
| 8 | Szerokość papieru: możliwość stosowania zarówno papieru o szerokości 210 mm jak i 112 mm | TAK |  |
| 9 | Pamięć min. 100 000 badań | TAK |  |
| 10 | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5; 10; 25; 50; 100 | TAK |  |
| 11 | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20 | TAK |  |
| 12 | Filtr sieciowy (Hz) 50-60 | TAK |  |
| 13 | Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40 | TAK |  |
| 14 | Filtr izolinii (Hz) 0,05 -1,5 Hz | TAK |  |
| 15 | Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB | TAK |  |
| 16 | Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut | TAK |  |
| 17 | Profil manualny | TAK |  |
| 18 | Profil automatyczny | TAK |  |
| 19 | Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 2x6 4x3+1, 4x3 | TAK (podać) |  |
| 20 | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit | TAK |  |
| 21 | Export/Import min. PDF, HL7, Cloud | TAK |  |
| 22 | Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL , USB x 3, karta SD | TAK |  |
| 23 | Waga max. 3,7 kg (z baterią) | TAK (podać) |  |
| 24 | Wymiary min. 340 x 290 x 165 mm | TAK (podać) |  |
| 25 | Wyposażenie: - 1 komplet kabli, - 1 komplet elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt. - 1 komplet elektrod kończynowych klipsowych 4 szt. - wózek pod aparat | TAK (podać) |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego — bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK (podać) |  |
| 12 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym