| Inwestor: Nadleśnictwo Parciaki Budziska 1 06-323 Jednorożec | Jednostka projektowa: Firma Projektowo-Usługowa LUMA Młyńsko 65, 12-100 Szczytno NIP 745-131-04-62 Tel. 516 171 497 e-mail: lumawaldemar@wp.pl |
| --- | --- |

Przedmiar robót Nr: 1

Nazwa budowy: Leśniczówka Grądy

Adres budowy: Nowy Krasnosielc 23, 05-220 Krasnosielc

Obiekt: Budynek mieszkalny, nr inw. 110/729

Rodzaj robót: Remont kancelarii

CPV: 45000000-7

Data opracowania: 2023-05-25

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 4-03, KNR 2-02, KSNR  3, KNR 5-18, KNR 4-01I, KNR 20-2U, KNR 2-02U, KNNR 2, KNR 00-17, KNNR 5, KNR 5-08, KNR 5-08W

| Sporządził: Waldemar Luma Upr. bud. 111/91/OL Nr ew. WAM/BO/1495/01 |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Stolarka drzwiowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnętrzne krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00 | m2 | 2,97 |
| 1. | 1,5*1,98 |  |  |  | 2,97 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050 | Montaż drzwi płytowych z MDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami - ,,70" szt. 1 krotność= 1,00 | m2 | 1,44 |
| 1. | 0,7*2,05 |  |  |  | 1,44 |

2. Roboty murowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m2 | 15,40 |
| 1. | 3,34*1,5*2 | 10,02 |  |  |  |
| 2. | 2,69*2 | 5,38 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 15,40 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowaych samochodami samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność= 1,00 | m3 | 2,31 |
| 1. | 15,4*0,15 |  |  |  | 2,31 |

3. Posadzki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | m2 | 13,09 |
| 1. | 3,34*1,23 | 4,11 |  |  |  |
| 2. | 3,34*2,69 | 8,98 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 13,09 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30801-03-050 | Zerwanie posadzek cementowych o gr 5 cm krotność= 1,00 | m2 | 13,09 |
| 1. | 3,34*1,23 | 4,11 |  |  |  |
| 2. | 3,34*2,69 | 8,98 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 13,09 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Analogia. Rozebranie izolacji cieplnych układanych na sucho z płyt styropianowych gr. 5 cm. krotność= 1,00 | m2 | 13,09 |
| 1. | 3,34*1,23 | 4,11 |  |  |  |
| 2. | 3,34*2,69 | 8,98 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 13,09 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowaych samochodami samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność= 1,00 | m3 | 1,56 |
| 1. | 13,09*0,02 | 0,26 |  |  |  |
| 2. | 13,09*0,05 | 0,65 |  |  |  |
| 3. | 13,09*0,05 | 0,65 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,56 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020616-01-050 | Izolacje poziome podposadzkowe na sucho, z folii PE, jedna warstwa. krotność= 1,00 | m2 | 13,56 |
| 1. | 3,34*4,06 |  |  |  | 13,56 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. krotność= 1,00 | m2 | 13,56 |
| 1. | 3,34*4,06 |  |  |  | 13,56 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - dalsze 3 cm. krotność= 1,00 | m2 | 13,56 |
| 1. | 3,34*4,06 |  |  |  | 13,56 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2808-0501-050 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych krotność= 1,00 | m2 | 13,56 |
| 1. | 3,34*4,06 |  |  |  | 13,56 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 20-2U2809-0201-040 | Cokoliki z płytek z płytek gresowych o wys. 8-12cm na zaprawach klejowych w kolorach jak podłoga krotność= 1,00 | m | 13,65 |
| 1. | 3,3+3,3+4,05+3 |  |  |  | 13,65 |

4. Tynki wewnętrzne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 13,56 |
| 1. | 3,34*4,06 |  |  |  | 13,56 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010426-03-050 | Analogia. Rozebranie obicia ścian deskami boazeryjnymi na wpust krotność= 1,00 | m2 | 15,40 |
| 1. | 3,34*1,5*2 | 10,02 |  |  |  |
| 2. | 2,69*2 | 5,38 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 15,40 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych elektrycznych, podłoże - cegła krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 1. | Wlz |  |  |  |  |
| 2. | 12 | 12,00 |  |  |  |
| 3. | Pozostałe przewody istalcji alarmowej, telefonicznej |  |  |  |  |
| 4. | 7+8+3 | 18,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 30,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-0701-040 | Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 1. | Wlz |  |  |  |  |
| 2. | 12 | 12,00 |  |  |  |
| 3. | Pozostałe przewody istalcji alarmowej, telefonicznej |  |  |  |  |
| 4. | 7+8+3 | 18,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 30,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20801-030-050 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów krotność= 1,00 | m2 | 15,40 |
| 1. | 3,34*1,5*2 | 10,02 |  |  |  |
| 2. | 2,69*2 | 5,38 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 15,40 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-02-050 | Impregnacja tynków unigruntem - pod gładzie gipsowe krotność= 1,00 | m2 | 6,75 |
| 1. | wiatrołap kancelaria |  |  |  |  |
| 2. | 1,3*1,93 | 2,51 |  |  |  |
| 3. | wiatrołap mieszkanie |  |  |  |  |
| 4. | 1,92*2,21 | 4,24 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,75 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-05-050 | Analogia. Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach tynkowanych krotność= 1,00 | m2 | 13,56 |
| 1. | 3,34*4,06 |  |  |  | 13,56 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050 | Analogia. Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach tynkowanych. krotność= 1,00 | m2 | 37,00 |
| 1. | (3,34*2+4,06*2)*2,5 |  |  |  | 37,00 |

5. Roboty malarskie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną sufitów w kolorze białym. - wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań krotność= 1,00 | m2 | 13,56 |
| 1. | 3,34*4,06 |  |  |  | 13,56 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-030-050 | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych ścian w kolorach wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań krotność= 1,00 | m2 | 37,00 |
| 1. | (3,34*2+4,06*2)*2,5 |  |  |  | 37,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28-040 | Dwukrotne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową odporną na wysokie temperatury krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 1. | 8 |  |  |  | 8,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1212-19-050 | Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | m2 | 2,25 |
| 1. | 0,6*0,25*15 |  |  |  | 2,25 |

6. Instalacje elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031133-07-206 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier - przykręcanych krotność= 1,00 | SZT. | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031124-01-206 | Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowych wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 a krotność= 1,00 | SZT. | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031122-01-206 | Demontaż gniazd wtyczkowych ,podtynkowe o ilości biegunów 2,natężeniu prądu do 63a krotność= 1,00 | SZT. | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-181106-01-206 | Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6 a wykonywany przewodami yadyp w ścianie otynkowanej p.t. krotność= 1,00 | SZT. | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-181106-04-206 | Wypusty na gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10 a/z wykonywane przewodami yadyp w ścianie otynkowanej p.t. krotność= 1,00 | SZT. | 4,00 |
| 1. | 4 |  |  |  | 4,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-030-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu betonowym - przewód 3x1,5 mm. krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 1. | 30 |  |  |  | 30,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080502-05-090 | Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-181502-0401-206 | Oprawy porcelanowe plafoniery proste do przykręcania na stropie z kloszem zakręcanym. krotność= 1,00 | SZT. | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 krotność= 1,00 | pomiar | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-020-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0902-05-108 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0902-06-108 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |