Zał. 1G do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 7 – Stół operacyjny z wyposażeniem

# „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.04.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.11.02.00-30-0029/22-00 z dnia 14.02.2023 r.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa Stołu operacyjnego z wyposażeniem. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2022 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33192230-3  Stoły operacyjne

33192340-7  Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów

W poniższej części Załącznika „1G” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Podać markę, model, producenta , rok produkcji oferowanego Stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego z wyposażeniem: ............................................................................ |
| --- |
| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| I. | Stół operacyjny(1 szt.) |
|  | Parametry ogólne: |  |  |
|  | Stół operacyjny mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami |  | - |
|  | Koła o średnicy min. 140 mm +/- 15 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta |  | - |
|  | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym (podać) Punktacja: Piąte koło – 3 pkt Napęd własny – 5 pkt |  |  |
|  | Wymiary stołu: długość min. 195 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm |  |  |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy. |  |  |
|  | Kolumna umiejscowiona na podstawie stołu niecentralnie umożliwiająca wysunięcie blatu stołu poza kolumnę o min. 1450 mm od strony głowy oraz min. 980 mm od strony nóg. |  |  |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu |  |  |
|  | Stół blokowany za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej . |  |  |
|  | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym |  |  |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) |  |  |
|  | Gniazda wpustowe czytelnie oznaczone: blokada/zwolnienie blokady, bez konieczności przytrzymywania blokady do zdjęcia poszczególnych elementów. |  |  |
|  | Pilot bezprzewodowy ze wskaźnikiem słupkowym naładowania baterii stołu i pilota. Punktacja: Bluetooth – 5 pkt Irda – 2 pkt Inne – 0 pkt |  |  |
|  | Pilot z wyświetlaczem wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej |  |  |
|  | Ładowanie pilota bezprzewodowego poza obrębem stołu (bez konieczności podłączania pilota do stołu) |  |  |
|  | Pilot aktywowany ze stanu czuwania do stanu gotowości za pomocą wbudowanego czujnika ruchu (podniesienie pilota powoduje jego aktywację) |  |  |
|  | Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji: wizualne (na ekranie pilota sterującego), akustyczne - za pomocą sygnału ostrzegawczego i dotykowe - poprzez alarm wibracyjny pilota sterującego |  |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 300 mm wykonywany z pilota |  |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG. |  |  |
|  | Blat stołu dzielony na min. 4 segmentów: - podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - siedzisko (z wycięciem ginekologicznym lub bez do wyboru przez zamawiającego) - segment nożny dzielony |  |  |
|  | Sekcja nóg 2-dzielna z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie min. 120 ° - 2 szt. |  |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70° |  |  |
|  | Zakres regulacji segmentów nóg wspomaganej sprężyną gazową min. -90°/+10° |  |  |
|  | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25° |  |  |
|  | Sterowana za pomocą pilota regulacja elektrohydrauliczna następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacje podnóżków - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przesuw wzdłużny |  |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie |  |  |
|  | Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania min. 6 często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) |  |  |
|  | Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie |  |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 110 cm (podać zakres) Punktacja: Zakres podany – 0 pkt Zakres 68 – 115 cm – 2 pkt Zakres większy od 68 – 115 cm – 5 pkt |  |  |
|  | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° |  |  |
|  | Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony. |  |  |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°, +70° |  |  |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony |  |  |
|  | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) |  |  |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. |  |  |
|  | Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm |  |  |
|  | Materac z funkcja pamięci kształtu |  |  |
|  | Mocowanie materacy do stołu przy pomocy samoprzylepnych pasków żelowych |  |  |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu Parametr punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu od strony nóg lub głowy pacjenta, odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu. Przewód panelu niewidoczny, ukryty w kolumnie lub inne rozwiązanie w którym przewód nie będzie widoczny. (podać) Parametr punktowany: Panel od strony głowy – 5 pkt Panel od strony nóg – 0 pkt |  |  |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie |  |  |
|  | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. |  |  |
|  | Szyna sprzętowa ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm od strony głowy pacjenta Parametr punktowany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 400 kg |  |  |
|  | Max. obciążenie robocze umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 350 kg (podać) Parametr punktowany: Obciążenie robocze 350 kg – 0 pkt Powyżej 350 kg – 8 pkt |  |  |
|  | Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskiem uniwersalnym zintegrowanym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt. |  |  |
|  | Podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 45 cm, na trzech przegubach kulowych, ustawiana przy pomocy jednego pokrętła. Po przekręceniu pokrętła następuje zwolnienie wszystkich przegubów. Mocowanie na szynie bocznej stołu za pomocą zintegrowanej klamry - 1 szt. |  |  |
|  | Przedłużenie blatu stołu operacyjnego o min. 280 mm, zawierające szyny boczne oraz gniazda do połączenia z sekcją plecową stołu i sekcją nóg/głowy – 1 szt. |  |  |
|  | Ramka anestezjologiczna wraz z klamrą – 1 kpl |  |  |
|  | Klamra do mocowania podpórek regulowana – 1 szt. |  |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta dł min. 1350 mm – 1 szt. |  |  |
|  | Pas na nadgarstek mocowany do szyny bocznej stołu |  |  |
|  | Podkładki żelowe pod pięty (para) |  |  |
|  | Pierścień żelowy pod głowę dla dorosłych |  |  |
|  | Przygotowanie do uchylnego przedłużenia sekcji pleców |  |  |
|  | Wszystkie akcesoria jednego producenta, z seryjnej produkcji. |  |  |
| II. | Wózek anestezjologiczny – 1 szt. |
|  | Konstrukcja wózka (rama) wykonana z metalu, dwuścienna. |  |  |
|  | Ściany boczne oraz tył wózka wykonane z metalu (blacha aluminiowa lub stalowa malowana proszkowo). |  |  |
|  | Wypełnione materiałem wyciszającym. Wymiary wózka: wymiary korpusu 900 x 560 x 770 mm (+/- 50mm), - wymiary zewnętrzne wózka: 1120 x 665 x 1050 mm (+/- 30), 4 podwójne, łożyskowane kółka o śr. min 125 mm, w tym 2 koła z hamulcem oraz 1 z blokadą kierunkową. Rama wózka wyposażona w krążki odbojnikowe. |  |  |
|  | Wózek wyposażony w 8 szuflad: 2x szuflada średnia, wys. 70 mm (+/-10mm), wys. frontu 147 mm (+/-10mm), długość frontu 985 mm (+/-10mm); 6x szuflady średnie, wys. 70 mm (+/-10mm), wys. frontu 147 mm (+/-10mm), długość frontu 445 mm (+/-10mm); (Zamawiający dopuszcza : 2x szuflady o długości frontu 895 mm) |  |  |
|  | Szuflady z systemem automatycznego domykania oraz zabezpieczeniem absorbującym przy zamykaniu. |  |  |
|  | Możliwość całkowitego wyjęcia szuflady oraz demontażu frontu szuflady (bez użycia narzędzi przez użytkownika), gładkie powierzchnie oraz ukryte prowadnice szuflad dla łatwego czyszczenia, krańce i narożniki zaokrąglone. Blat roboczy z wytrzymałego tworzywa z profilowanymi brzegami z trzema osłonami bocznymi 945x605x100 (+/-5mm). |  |  |
|  | Akcesoria: |  |  |
|  | Statyw na płyny infuzyjny, metalowy, regulowany z 4 hakami |  |  |
|  | Nadstawka na materiały opatrunkowe – 1 kpl |  |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt stalowy do prowadzenia wózka. Kolor RAL9007 |  |  |
|  | Szyna boczna do mocowania akcesoriów na wózku -1szt. |  |  |
|  | Koszyk na cewniki min. 150 x 100 x 480 mm -1szt, |  |  |
|  | Uchwyt na rękawiczki stal nierdzewna 18/10, z uchwytami do montażu, przeznaczony do wszystkich popularnych opakowań rękawiczek jednorazowych, możliwość montażu max 3 kartoników. (Zamawiający dopuszcza : Uchwyt na rękawiczki z uchwytami do montażu, przeznaczony do wszystkich popularnych opakowań rękawiczek jednorazowych, możliwość montażu 1 kartonika) |  |  |
|  | Wypełniania szuflad: Dla dużej szuflady z 6 przegródkami o wys. min 70 mm x 1 szt Dla małej szuflady z 8 przegródkami o wys. min 55 mm x 2 szt | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce. | TAK |  |
|  | Kolor frontu szuflad RAL 9007 lub równoważne Kolor boków wózka RAL 9006 lub równoważne Uchwyty kolor RAL 9006 lub równoważne | TAK |  |
|  | Proszę dołączyć do karty produktu szczegółowy opis wyrobu. | TAK |  |
| III. | Stolik narzędziowy typu Mayo – 1 szt. |
|  | Stolik narzędziowy typu Mayo | TAK |  |
|  | blat z pogłębieniem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wymiarach min. 1000 x 500 mm, | TAK |  |
|  | regulacja wysokości hydrauliczną pompą nożną w zakresie min. od 950 do 1320 mm, | TAK |  |
|  | obrót blatu o 360 ° w poziomie, | TAK |  |
|  | bezpieczne obciążenie robocze blatu w dowolnej pozycji: min. 15 kg, | TAK |  |
|  | zaokrąglone rogi i krawędzie | TAK |  |
|  | koła o średnicy min. 75 mm, antystatyczne, nierdzewne z blokadą, oponki z materiału niebrudzącego podłoża (Zamawiający dopuszcza koła o średnicy 75 mm, wykonane z tworzywa sztucznego z gumową oponką niebrudzącą podłoża) | TAK |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Zaoferowane wyroby są fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Okres gwarancji na aparat i wyposażenie min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia |  |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (stół operacyjny) |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny -podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi oferowanych wyrobów w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru;

Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Stół operacyjny z wyposażeniem | kpl | 1 |  |  | 8 |  |
|  | Wózek anestezjologiczny | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Stolik narzędziowy typu Mayo | szt | 1 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym