Pakiet nr 6

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Aparat do barwienia metodą Grama

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji aparatu – 2017 lub nowszy | TAK (podać) |  |
| 2. | Automatyczny system barwienia metodą Grama oparty o metodę natryskową przy użyciu dysz rozpylających zapewniających równomierne nakładanie barwnika | TAK (podać) |  |
| 3. | Brak wzajemnej kontaminacji próbek (użycie świeżych odczynników do każdego barwienia) | TAK (podać) |  |
| 4. | Czas barwienia – do 5 minut | TAK (podać) |  |
| 5. | Aparat z funkcją utrwalania i suszenia preparatów – umożliwia oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu barwienia | TAK (podać) |  |
| 6. | Możliwość regulacji przez użytkownika ilości barwników i odbarwiacza w zależności od rodzaju i grubości preparatów | TAK (podać) |  |
| 7. | Możliwość zapisania w pamięci aparatu (zaprogramowania) wybranych ustawień dotyczących ilości używanych odczynników w zależności od rodzaju barwionych preparatów | TAK (podać) |  |
| 8. | Funkcja automatycznego płukania preparatów bez interwencji użytkownika | TAK (podać) |  |
| 9. | Funkcja monitorowania poziomu odczynników i wskazywania ich niskiego poziomu | TAK (podać) |  |
| 10 | Pojemnik na ścieki podłączony do aparatu o pojemności co najmniej 10 l | TAK (podać) |  |
| 11. | W zestawie z aparatem – co najmniej 2 statywy (rotory) na 12 lub 30 preparatów | TAK (podać) |  |
| 12. | Możliwość barwienia pojedynczych preparatów | TAK (podać) |  |
| 13. | Wykonawca w ramach umowy zapewnia autoryzowany serwis i regularne przeglądy techniczne aparatu. | TAK (podać) |  |
| 14. | Podjęcie naprawy awarii w ciągu 3 dni od zgłoszenia (telefonicznie lub e-mail) | TAK (podać) |  |
| 15. | W przypadku braku możliwości naprawy aparatu przez 7 dni – wykonawca w ramach umowy dostarczy aparat zastępczy | TAK (podać) |  |
| 16. | Szkolenie personelu z obsługi aparatu przed rozpoczęciem użytkowania. | TAK (podać) |  |

Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy