Nazwa Zamawiającego :                                                                                    załącznik nr 1

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Adres :	Kołobrzeska 1

07-410 Ostrołęka

Telefon :  (29)769 14 62

woj. mazowieckie

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje „Zakup i dostarczenie koszy ulicznych – 40 sztuk.”.

- Miejsce zamówienia : Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 1

- Kosze uliczne należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w pkt II.

- Szczegółowe wymagania techniczne:

- Kosz uliczny powinien być wykonany w kształcie walca o wymiarach jednolitych w wierzchołku, jak i podstawie. Wymiary: H 1070 mm x 570 mm.

- Wykonany w technice rotomouldingu z tworzywa MDPE w 100% podlegającemu recyklingowi, w kolorze czarnym ze stabilizatorem UV, podwójny boczny otwór wrzutowy.

- Na korpusie dwie wydzielone płaskie powierzchnie do umieszczania naklejek oraz powinien  posiadać zamek blokujący korpus uniemożliwiający dostęp nieupoważnionych osób.

- W środkowej części powinien posiadać karbowanie na korpusie.

- W górnej zewnętrznej części kosza powinna być trwale umieszczona płytka do gaszenia papierosów.

- W podstawie miejsca do przymocowania elementów montażowych do podłoża. Pojemność wkładu 90 litrów, metalowy pojemnik wewnętrzny.

- Gwarancja

Sprzedający udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone kosze licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

Załącznik: Rysunek poglądowy przedstawiający przykładowy wygląd kosza.