TABELA PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNOŚCI

INWESTOR: Gmina Ośno Lubuskie

69-220 Ośno Lubuskie, Rynek 1

Niniejsza tabela określa zasadę równoważności materiałów, urządzeń oraz systemów określonych za pomocą nazw własnych lub znaków towarowych wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia co najmniej tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne 
i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń 
i wyposażania zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego.

Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione 
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert.

ZAKRES RÓWNOWAŻNOŚCI

Zamawiający definiuje równoważność  materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót jak w poniższej tabeli.

| TABELA ZAKRESU RÓWNOWAŻNOŚCI |
| --- |
| Lp. | Materiały użyte wg dokumentacji projektowej | Materiały równoważne wymagania techniczne /parametry techniczne |
| 1. | Abizol R+P | Produkty oparte na bazie mas bitumicznych przeznaczone do zabezpieczania budynków i budowli przed działaniem na nie wody i wilgoci mające właściwości spajające i zabezpieczające. Pierwsza warstwa w postaci roztworu ponaftowego asfaltu mającego zdolność wnikania w pory betonowego podłoża, tworząca lepszą przyczepność z podłożem, z zastosowaniem do gruntowania betonu pod przyszłe izolacje wodoszczelne i antykorozyjne. Druga warstwa jako lepik asfaltowy w formie półciekłej, używany w celu nakładania plastycznej powłoki, która ma działanie izolacyjne przeciwwilgociowe do stosowania na zimno. |
| 2. | TEGRA D425, D600 oraz studnie z tworzywa sztucznego o średnicy D425, D600 firmy WAVIN | System studzienek kanalizacyjnych z polipropylenu włazowych i inspekcyjnych o różnych średnicach produkowana z kielichami (kinetami) na dolotach i wylocie, o maksymalnej głębokości posadowienia studzienek do 6,0 m i odporności na wodę gruntową 5,0 m zgodnie z normą PN-EN 13598-2., przeznaczone do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowej, deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym w jezdni lub poza jezdnią. |
| 3. | Pustaki silikatowe Silka24 | Bloki wapienno-piaskowe do budowy wytrzymałych murów konstrukcyjnych, mające zastosowanie przede wszystkim do wznoszenia konstrukcji murowych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, inwentarskim oraz w obiektach użyteczności publicznej. Elementy mineralne wykonane wyłącznie z naturalnych surowców powszechnie występujących w przyrodzie wg normy zharmonizowanej EN771-4:2011+A1. Elementy murowe o szerokości 24 cm, w pełni niepalne (klasa reakcji na ogień A1), charakteryzujące się wytrzymałością na ściskanie 15 [N/mm²], gęstością brutto w stanie suchym (+/- 25) 1 400 kg/m³ oraz współczynnikiem przewodzenia ciepła λ10,dry wynoszącym 0,55 W/ (m∙K). |
| 4. | Złącza stalowe np. „BMF" | System okuć budowlanych i materiałów złącznych, stosowanych m.in. w ciesielstwie, stosowanych do połączenia drewnianych belek, tworzących m.in. szkielet budynku, konstrukcję więźby dachowej lub ogrodzenia. Mocne i wytrzymałe stalowe wyroby , łatwe w montażu, ocynkowane ogniowo lub wykonane ze stali nierdzewnej o różnych kształtach i rozmiarach dostosowanych do mocowania za pomocą gwoździ , śrub oraz wkrętów . |
| 5. | Odpowietrznik automatyczny firmy Afriso (15 | Urządzenie pionowe z zaworem stopowym 1” GZ, wykonane z niklu lub mosiądzu ocynkowanego, zapewniające odpowietrzanie instalacji z instalacji grzewczych zamkniętych (zgodnie z normą EN 12828), automatyczne usuwające powietrze z instalacji, zwiększając ich sprawność, trwałość i ekonomiczność. Odpowietrznik wyposażony w zawór stopowy dający możliwość jego odłączenie bez konieczności opróżnienia instalacji. Produkt do stosowania w instalacjach z mieszaniną wody i glikolu, przy czym maksymalne stężenie glikolu nie może przekraczać 50%,na maksymalną temperaturę: 110°C oraz maksymalne ciśnienie: 12 bar , zapewniający montażu szczytach pionów instalacyjnych, w grzejnikach ściennych, sufitowych, naczyniach wzbiorczych, kotłach grzewczych oraz w instalacjach z kolektorem słonecznym (solarna wersja odpowietrznika). |
| 6. | Rury i kształtki typu Spiro | Produkty stanowiące elementy systemu wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej w postaci rur zwijanych o różnych średnicach i elementów kształtek , służące do transportu powietrza niezawierającego czynników agresywnych oraz ścierających w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonane z blachy stalowej o klasie DX51d-Z275 z dwustronną powłoką ocynkowaną , charakteryzujące się klasą szczelności - D (dla nadciśnienia do 2000 Pa oraz podciśnienia do 750 Pa), klasą odporności korozyjnej – C1 i C2, C3 oraz odpornością temperaturową od - 40°C do 90°C (krótkotrwale do 100°C). Możliwość zastosowania z uszczelkami gumowymi EPDM, maksymalna temperatura stosowania 200°C – uzależniona od zastosowanego uszczelnienia. Połączenia rur zwijanych z kształtkami o zakończeniu mufowym metodą tzw. „na wcisk”. |
| 7. | Opaski do nawiercania WAVIN kod 193 131 467 | Armatura systemowa służąca do wykonywania pod ciśnieniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych, a także odgałęzień na istniejących rurociągach. Opaska przyłączeniowa (samonawiercająca z frezem) wykonana z żeliwa sferoidalnego lub z tworzyw sztucznych (PE, PP) o różnych średnicach dostosowanych do wykonania wcinki na pracującej sieci wodociągowej. |
| 8. | Zasuwy HAWLE nr kat. 2600 z gwintem zew. 2'' oraz typ kołnierzowy krótki Hawle DN50 nr kat. 3800 z wrzecionem | Zasuwa miękko uszczelniona kołnierzowa w całości wykonana z żeliwa sferoidalnego, do zastosowania w instalacjach wodociągowych i innych płynach obojętnych chemicznie do odcinania przepływu zwłaszcza do wody pitnej, oraz do ścieków sanitarnych i instalacji przemysłowych w zakresie temperatur do +70°C. Produkt wyposażony w klin wulkanizowany na całej powierzchni gumą, z nakrętkami wymiennymi wykonanymi z mosiądzu prasowanego oraz uszczelką czyszczącą zabezpieczającą korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz, Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074. Do zamontowania w różnych układach systemowych i średnicach w instalacjach nadziemnych i podziemnych, zasadniczo w rurociągach ułożonych poziomo z możliwością montażu w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej. |
| 9. | Rury i kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej) do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowych o średnicy 0,16 m | Zestaw rur przyłączeniowych i kształtek litych do zastosowań w zewnętrznej kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego łączonych na wcisk składający się z jednowarstwowych, jednorodnych rur produkowanych metodą wytłaczania zgodnie z normą PN-EN 1852 na bazie wyłącznie czystego polipropylenu, bez wypełniaczy i spieniania, składających się z jednolitego tworzywa o powierzchni ścianki w przekroju mające jednakowy kolor. Produkty charakteryzujące się odpornością termiczną umożliwiającą montaż rur w temperaturze do -20 C, oraz przesyłanie ścieków o temperaturze 90 C w sposób ciągły, do zastosowania na obszarach przydomowych, jak i pod drogami o ruchu ciężkim. Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych w wykonaniu połączeń pomiędzy sobą poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru. |
| 10. | DYSPERBIT | Gotowa do użycia masa asfaltowo-kauczukowa jako wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających posiadająca bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych oraz papy, do stosowania na suche i wilgotne podłoże. Produkt bezrozpuszczalnikowy, wodochronny, odporny na działanie czynników atmosferycznych, łatwy i szybki w stosowaniu. |
| 11. | Wyłącznik PROJOY typ PEFS-EL 40H-4 (2P 66 na dwa stringi) | Urządzenie służące do załączania i rozłączania napięcia stałego, które pochodzi z paneli w instalacjach fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kWp. Wyłącznik działający na zasadzie załączania obwodu DC po przywróceniu zasilania AC , produkt bezobsługowy i nie wymagający resetowania, na napięcie DC stałe do 1500 V, posiadający obciążalność prądowa do 40 A przy 1000V, możliwość obsługi 2 stringów (łańcuchów ) fotowoltaicznych. Wyposażony w komplet złącz MC4 wbudowanych w urządzenie i tych, które należy zrobić na końcówkach kabli zapewniających szybki i bezproblemowy montaż. Produkt certyfikowany zgodnie z normami bezpieczeństwa, wodoodporny oraz odporny na kurz wykonany klasie ochrony IP66. |

Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych od przedstawionych 
w dokumentacji projektowej oraz tabeli parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z pozostałymi materiałami.

Opracował :

mgr inż. Sławomir Górski