Załącznik nr 5b do SWZ 10/Zp/24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO , WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 
AMBULANSU DROGOWEGO TYPU – C W ILOŚCI 1 SZTUKA

Pojazd kompletny, Marka/Typ:

Rok produkcji: 2023/2024

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:

Pojazd skompletowany: Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:

Rok produkcji (podać):

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | Warunek graniczny: wpisać TAK lub NIE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE |  |  |
| 1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |
|  | DMC do 3,5t | TAK |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy, | TAK |  |
|  | Oświetlenie pomocnicze | TAK |  |
|  | Fotel kierowcy z podłokietnikami z regulacją w 3 płaszczyznach oraz elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego Aktualizacja: dopuszczenie foteli z jednym podłokietnikiem (drugi podłokietnik jest zlokalizowany na drzwiach w odpowiednio przygotowanym miejscu) Aktualizacja: dwa fotele w kabinie kierowcy, dwa w przedziale medycznym, miejsce dla pacjenta na noszach oraz możliwość przewożenia 4 osób w tym jednej leżącej na noszach | TAK |  |
|  | Fotel pasażera z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach Aktualizacja: dopuszczenie foteli z jednym podłokietnikiem (drugi podłokietnik jest zlokalizowany na drzwiach w odpowiednio przygotowanym miejscu) | TAK |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | TAK |  |
|  | Furgon - lakier w kolorze żółtym | TAK |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m | TAK |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m | TAK |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m | TAK |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi | TAK |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. | TAK |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| 10. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,70 m. | TAK |  |
| 11. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | TAK |  |
|  | Elektrycznie ogrzewana szyba czołowa |  |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, sterowane i podgrzewane |  |  |
| 12. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK |  |
| 13. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10l, - mocowanie krzesełka kardiologicznego, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych - mocowanie materaca próżniowego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, | TAK |  |
| 14. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne chroniące głowę dla kierowcy i pasażera, Aktualizacja: dopuszczenie ambulansów wyposażonych w czołowe poduszki powietrzne zarówno kierowcy jak i pasażera oraz poduszki chroniące miednicę i tułów bez tzw. kurtyn nadokiennych | TAK |  |
| 15. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. | TAK |  |
| 16. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową. | TAK |  |
| 17. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 18. | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |  |
| 19. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| 20. | Mocowanie dostarczonego przez Zamawiającego systemu SWD w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 21. | Przednie lampy pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) w technologii LED | TAK |  |
| 22. | Przednie reflektory przeciwmgielne. | TAK |  |
| 23. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. | TAK |  |
| 24. | Wskaźnik systemu kontroli ciśnienia w oponach | TAK |  |
| 25. | Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z anteną dachową. Aktualizacja: dopuszczamy radio nie montowane fabrycznie. | TAK |  |
| 26. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel dotykowy przekątna min 5 cali sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową. Sterowanie klimatyzacją oraz ogrzewaniem przedziału medycznego Informujący o stanie naładowania akumulatorów | TAK |  |
| II. | SILNIK |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| 2. | Silnik o pojemności min. 1950 cm³. | TAK |  |
| 3. | Silnik o mocy powyżej 180 KM. | TAK |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 400 Nm | TAK |  |
| 5. | Norma emisji spalin aktualnie obowiązująca w Europie | TAK |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna | TAK |  |
| 2. | Min. 9-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK |  |
| 3. | Napęd na koła przednie lub tylne | TAK |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. | TAK |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane. | TAK |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny. | TAK |  |
| 8. | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy | TAK |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem | TAK |  |
| 2. | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach | TAK |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. | Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. Aktualizacja: dopuszczamy elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu | TAK |  |
|  | Dodatkowy ogrzewacz elektryczny w kabinie kierowcy, zależny od pracy silnika, umożliwiający nadmuch ciepłego powietrza po uruchomieniu silnika. Podać kod opcji wyposażenia pojazdu bazowego/ |  |  |
| 2. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK |  |
| 3. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
| 4. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. | TAK |  |
| 5. | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego | TAK |  |
| 6. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę. Rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 6 wylotów chłodnego powietrza dwa w przednie, dwa w środkowej i dwa w tylnej części w celu równomiernego jego rozprowadzenia Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą 1789 (lub normą równoważną) - dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia dokument potwierdzający wymagania. | TAK |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK |  |
| 2. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu. | TAK |  |
| 3. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. | TAK |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | TAK |  |
| 5. | Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) min. 4 gniazda 230V w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający min 10m. | TAK |  |
| 6. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | TAK |  |
| 7. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK |  |
| 8. | Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury. | TAK |  |
| 9. | System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w : wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym, funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych, funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st., funkcję sterowania wentylatorem, funkcję sterowania termoboxem, funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania niezależnego o określonej porze, funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. Podać markę załączyć folder Aktualizacja: dopuszczamy funkcje sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego co 1 st. Celsjusza w zakresie 17-28 st. C | TAK |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych | TAK |  |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów | TAK |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 5. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne | TAK |  |
| 6. | Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. Aktualizacja: dopuszczamy cztery lampy zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach | TAK |  |
| 7. | Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | TAK |  |
| 8. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym(o którym mowa w pkt. „a”), b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; c/ po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, d/ na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta ambulansu | TAK |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: | TAK |  |
|  | 1) światło rozproszone w technologii LED umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), | TAK |  |
|  | 2) dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | 3) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.), Aktualizacja: dopuszczamy cztery punktowe lampy typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji | TAK |  |
|  | 4) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym Aktualizacja: dopuszczamy lampy bez możliwości regulacji | TAK |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia wyszczególnione poniżej: | TAK |  |
| 1. | 1/Zabudowa specjalna na ścianie działowej : - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona , wyposażona w szuflady, -- mocowanie do pojemnika na zużyte igły, - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jaki bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, | TAK |  |
|  | 2/Zabudowa specjalna na ścianie : - min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, Aktualizacja: dopuszczamy fotel na prawej stronie przedziału medycznego wyposażony w jeden podłokietnik c/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, d/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel lub włączniki sterujące oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu. | TAK |  |
|  | 3/ Szafka na wyposażenie medyczne i wyposażona w schowek z zamontowaną lodówką. | TAK |  |
|  | 4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, dodatkowa szafka zamykana na klucz Aktualizacja: dopuszczamy zamykanie na szyfr b/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania respiratora transportowego, c/ szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, | TAK |  |
|  | 5/ System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna); |  |  |
|  | 6/ Szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych, wyposażonymi w roletę umożliwiająca przewożenie różnego typu wyposażenia medycznego. Aktualizacja: dopuszczamy zamykanie drzwiami | TAK |  |
| 2. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. | TAK |  |
| 3. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 4. | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, b) sufitowy punkt poboru tlenu, c) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., | TAK |  |
| 5. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne elektro- hydrauliczne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| 6. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. | TAK |  |
| 2. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. | TAK |  |
| 3. | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF do radiotelefonu o n/w parametrach : | TAK |  |
|  | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz, | TAK |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm, | TAK |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6, | TAK |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna. | TAK |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło typu LED, | TAK |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK |  |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, | TAK |  |
| 6. | Pełnowymiarowe koło zapasowe, lub zestaw naprawczy | TAK |  |
| 7. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | TAK |  |
| 8. | Ambulans dostarczony na oponach letnich plus dodatkowo komplet opon zimowych z felgami | TAK |  |
| 9. | Kamera cofania - kolor | TAK |  |
| 10. | Przetwornica napięcia o min. mocy 1500W Aktualizacja: dopuszczamy przetwornicę napięcia o mocy 1200W (stałe) i 1500 W (chwilowe) | TAK |  |
| 11. | Przygotowanie do montażu tabletu SWDPRM (zainstalowana stacja dokująca), doprowadzone przewody zasilające, antenowe. W przedziale medycznym zainstalowane mocowanie drukarki. Przewodowa komunikacja drukarki z tabletem . |  |  |
|  | SERWIS |  |  |
| XIV. |  |  |  |
| 1. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu | TAK |  |
| 2. | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 3. | Reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym jak 7 dni od zgłoszenia. | TAK |  |
| 4. | W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego powyżej 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez zamawiającego. Aktualizacja: w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy ambulansu może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych. | TAK |  |
| XV. | GWARANCJA | TAK |  |
| 1. | Gwarancja mechaniczna na ambulanse – min. 24 miesiące (bez limitu km). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy. | TAK |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 5. | Gwarancja na wyposażenie medyczne min. 24 miesiące | TAK |  |

Sprzęt medyczny

| Wymagane warunki (parametry) dla wyposażenia medycznego | Warunek graniczny: wpisać TAK lub NIE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wideolaryngoskop min. 3,5 calowy, kolorowy wyświetlacz LED w rozdzielczości min. 640 x 480 wysokiej rozdzielczości kamera (min. 2 mega piksele) z szerokim zakresem widzenia w zakresie min. 66 stopni źródło światła: 3 diody LED, barwa biała waga urządzenia – max. 280 g ładowalna bateria litowa czas pracy baterii min. 180 minut stopień ochrony względem płynów IPX8 port micro USB do ładowania i przesyłania materiałów między wideolaryngoskopem a innymi urządzeniami miejsce na kartę SD (pamięć wewnętrzna) do 32 GB port micro HDMI do łączenia z urządzeniami z portem HDMI (np. telewizor, monitor) Dostawa musi uwzględniać: wideolaryngoskop 3 łyżki jednokrotnego użytku: 2 MAC (dzieci), 3 MAC (dorośli), 4 MAC (trudna intubacja) solidna walizka ochronna do transportu ładowarka na USB / lub do gniazdka instrukcja obsługi w języku polskim Aktualizacja: dopuszczamy: Dotykowy wyświetlacz 3 calowy o rozdzielczości HD 720 x 480, odchylenie przód tył 110 stopni, obrót 270 stopni, automatycznie obracanie obrazu, • Kamera o rozdzielczości 1 Mpx, z zakresem widzenia 60 stopni, • Źródło światła jedna dioda LED wysokiej intensywności, barwa biała, • Stopień ochrony IPX3 ekran, rękojeść IPX7 • Port USB-C do ładowania i transmisji danych • Wbudowana pamięć wewnętrzna 32 GB • Funkcja bezprzewodowego udostępniania obrazu przez WIFI (bez portu HDMI) • Jednorazowe nakładki dla dzieci rozmiar 2, dzieci i dorośli rozmiar 3, dorośli rozmiar 4 Aktualizacja: dopuszczenie: Dotykowy wyświetlacz 3 calowy o rozdzielczości HD 720 x 480, odchylenie przód tył 110 stopni, obrót 270 stopni, automatycznie obracanie obrazu, • Kamera o rozdzielczości 1 Mpx, z zakresem widzenia 60 stopni, • Źródło światła jedna dioda LED wysokiej intensywności, barwa biała, • Stopień ochrony IPX3 ekran, rękojeść IPX7 • Port USB-C do ładowania i transmisji danych • Wbudowana pamięć wewnętrzna 32 GB • Funkcja bezprzewodowego udostępniania obrazu przez WIFI (bez portu HDMI) • Jednorazowe nakładki dla dzieci rozmiar 2, dzieci i dorośli rozmiar 3, dorośli rozmiar 4 | Tak |  |
| Urządzenie do dezynfekcji przedziału medycznego, dezynfektor plazmowy: Jonizacja Plazmowa (HPI), generator ozonu (po za obecnością ludzi w karetce), możliwość bezpiecznego i zgodnego z normami montażu w karetce, spełnia normę EN 1789, tryb dezynfekcji RCI i HPI podczas obecności ludzi, czujnik obecności ludzi w karetce do 7 m, generator ozonu dostosowany do kubatury karetki w której będzie zamontowany, sterowanie zdalnym pilotem dołączonym wraz z bateriami do powyższego zestawu, uchwyt na pilot z przodu karetki ( najlepiej w zasięgu ręki kierowcy), poziom hałasu maksymalnie 40 dB, zakres dezynfekcji: bakterie, wirusy, prątki, zarodniki grzybów itp., filtr wstępny + węglowy nadający się do umycia, praca na baterii (minimum 1 cykl ozonowania), zasilacz AC, kabel 12V DC z wtyczką do zapalniczki samochodowej, instrukcja obsługi w języku polskim, Aktualizacja: dopuszczenie: urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd • bezpieczny dla ludzi sposób dezaktywacji patogenów obecnych w pomieszczeniu • urządzenie działa bezustannie również podczas transportu pacjenta przy obecności personelu medycznego, możliwość ręcznego wyłączenia urządzenia • niszczenie patogenów odbywa się przy pomocy jonów nadtlenkowych, jonów hydroksylowych, cząsteczek ozonu zasilane 12V DC, w zestawie ładowarka i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789 • technologia zastosowana w urządzeniu zapewnia dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych obecnych w powietrzu, na powierzchniach przedmiotów, mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu • urządzenie działa tak aby po 5 minutach pracy urządzenia w powietrzu uzyskano min. 90% redukcji bakterii i 90% redukcji standardowego surogatu wirusa • urządzenie jest skuteczne zarówno przeciwko kolifagowi MS‐2 (surogat Norowirusa - jest to wirus bez otoczki), jak i wirusom z otoczką lipidową jak SARS‐CoV‐2. Urządzenie jest też skuteczne w dezaktywacji wirusa grypy, czy innych wirusów przenoszących się drogą kropelkową. |  |  |
| Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym Teleskopowy górny uchwyt Obrotowe przednie koła Niewielkie wymiary po złożeniu ułatwiające przechowywanie Demontowane siedzisko Ergonomiczna konstrukcja Duże koła ułatwiające prowadzenie krzesełka na wszystkich rodzajach podłoża Aluminiowa konstrukcja Możliwość mycia ciśnieniowego Pasy szelkowe Pas zabezpieczający stopy |  |  |
| Nosze główne elektro- hydrauliczne Podać markę i model Rok produkcji min. 2023 Nosze fabrycznie nowe, monoblokowe. Dopuszczalne maksymalne obciążenie min. 300 kg Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją Nosze wyposażone w hydrauliczny system wspomagający podnoszenie i opuszczanie z regulacją w zakresie min od 40 do 90 cm Długość całkowita noszy min. 190 cm. Szerokość całkowita noszy min. 55 cm Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach Całkowita długość noszy po skróceniu nie dłuższa niż 165 cm. Nosze wyposażone w regulowany zagłówek umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście. Ergonomiczny podgłówek stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak . Nosze z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. Przystosowane do prowadzenia reanimacji , wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 75 stopni. Składane poręcze boczne Nosze wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360º o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce oraz blokadę do jazdy na wprost. Składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne. Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Wyprofilowany materac umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Materac niepalny. Nosze powinny posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą . Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora . Nosze wyposażone fabrycznie w dwa nowe akumulatory. Ładowanie obu baterii w sposób automatyczny po wprowadzeniu noszy do ambulansu. Poziom naładowania obu baterii wyświetlany na panelu sterującym Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatorów w noszach bez pomocy narzędzi Systemem wprowadzenia i wyjmowania noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy. Dodatkowy (rezerwowy) system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu. Dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta. Nosze zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi PN EN 1789, PN EN 1865 lub je zastępującymi lub równoważną dla noszy ze wspomaganiem elektrycznym Dopuszczalna waga zestawu zgodna z aktualną normą PN-EN 1865 lub ją zastępującą lub równoważną dla noszy ze wspomaganiem elektrycznym W zestawie komplet dwóch akumulatorów. Możliwość mycia i dezynfekcji mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy ( z akumulatorem). Dokument (protokół / raport z badań) potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z aktualną normą PN EN 1789 lub ją zastępującą lub równoważną - załączyć przy odbiorze przedmiotu zamówienia Deklarację zgodności WE - załączyć przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia noszy zastępczych, w przypadku ewentualnej usterki, której autoryzowany serwis nie będzie w stanie usunąć w miejscu stacjonowania ambulansu. |  |  |