- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 15 sztuk sensorów. Sensory będą stanowiły elementy pomiarowe stacji pomiarowo-kontrolnych. Będą służyły do pomiarów jakości wody w rzekach lub jeziorach. Sensory zostaną umieszczone w bojach na rzekach lub jeziorach w rejonach o głębokości od 1 metra i będą eksploatowane w ciągu całego roku. Sensory będą połączone ze sterownikami, których zadaniem będzie przesyłanie danych pomiarowych do systemu informatycznego. Stacje pomiarowo-kontrolne będą posiadały autonomiczne zasilanie. Zaoferowane parametry dotyczące dokładności muszą obowiązywać w całym zakresie pomiarowym (nie tylko w punkcie kalibracji lub temperaturze kalibracji) i muszą obowiązywać przez cały okres gwarancji bez modyfikacji sensorów.

- Przedmioty dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w przedmiotowym „Formularzu opis przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.  Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

- W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2023 r.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie oferowanego sprzętu. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Sposób wypełnienia rubryki „C”.

- w wykropkowanych polach należy wpisać oferowany parametr.

- w polach TAK/NIE należy określić spełnienie wymagania Zamawiającego poprzez przekreślenie „NIE”  lub opisać oferowany parametr lub rozwiązanie w przypadku oferty równoważnej i przekreślić „TAK”

Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki C. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

- Zamawiający wymaga zaoferowania 5 letniego okresu gwarancji.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Oferta Wykonawcy – opis za pomocą oferowanych parametrów technicznych w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Parametry dotyczące dokładności muszą obowiązywać w całym zakresie pomiarowym (nie tylko w punkcie kalibracji lub temperaturze kalibracji) i muszą obowiązywać przez cały okres gwarancji bez modyfikacji sensorów. Specyfikacja obejmuje: przewodność- μS/cm zakres: 0 do 100,000 dokładność: ±1% odczytu lub ±2, w zależności od tego, która wartość jest większa rozdzielczość: 1 w najniższym zakresie rozpuszczony tlen (O2) - mg/l zakres: 0 do 20 dokładność: ±5% odczytu lub ±0.2, w zależności od tego, która wartość jest większa rozdzielczość: 0.01 mętność- FNU zakres: 0 do 3000 NTU dokładność: ±3% odczytu lub ±0.3 FNU, w zależności od tego, która wartość jest większa rozdzielczość: 0.1 NTU w najniższym zakresie pH – jednostki pH zakres: 2 do 12 dokładność: ±0.2 rozdzielczość: 0.01 temperatura – stopnie Celsjusza zakres: 0 do 50 dokładność: ± 0.1 rozdzielczość: 0.01 | TAK / NIE * oferowane parametry: przewodność- μS/cm zakres: …………………. dokładność:……………. rozdzielczość:…………… rozpuszczony tlen (O2) - mg/l zakres: ………………………….. dokładność: ………………….. rozdzielczość:…………………. mętność- FNU zakres: ………………………………… dokładność: ……………………… rozdzielczość: …………..…………. pH – jednostki pH zakres: …………………………. dokładność: …………………… rozdzielczość: …………………………… temperatura – stopnie Celsjusza zakres: ………………………. dokładność: …………………….. rozdzielczość: …………………….. |
|  | Parametry sensora mierzącego parametry jakościowe (przewodność, tlen rozpuszczony, mętność, PH, temperatura): szerokość między 4 a 12 centymetrów długość pomiędzy 40 a 65 centymetrów | TAK / NIE * oferowane parametry: szerokość: …………………………. długość: ………………………………. |
| 4. | Ciężar sensorów nie powinien być większy niż 6 kg (wraz z systemem antyporostowym) | TAK / NIE * oferowany parametr: Ciężar:………………………….. |
| 5. | Wymagania dotyczące sensorów: Sensory muszą mieć możliwość wykonywania pomiarów z różnymi interwałami Sensory muszą posiadać wewnętrzną funkcję rejestrowania pomiarów i opcjonalne wewnętrzne zasilanie. Kable połączeniowe muszą być odłączalne, objęte gwarancją i używać złączy do zastosowań podwodnych. Sensory muszą być wykonane z materiałów odpornych na zabrudzenia np. z polimerów (nie z metalu). Sensory muszą pozwalać na bezprzewodowe podłączenie do powszechnie dostępnych telefonów i tabletów z systemem Android i iOS Apple. Sensory muszą posiadać wymienne porty i złącza, które można łączyć na mokro Sensory muszą posiadać co najmniej interfejsy RS-485 i MODBUS. | TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * |
| 6. | KALIBROWANIE Wykonawca musi dostarczyć niezbędne do wykonania kalibracji narzędzia, właściwe dla oferowanych sensorów. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokumentację zawierającą opis sposobu przeprowadzenia kalibracji dla każdego czujnika. Dokumentacja musi zawierać: szczegółowe instrukcje kalibracji dla każdego czujnika obejmujące procedury kalibracji oraz wymagane wzorce lub roztwory kalibracyjne, zalecenia dotyczące odpowiedniej częstotliwości kalibracji dla każdego czujnika w zależności od jego rodzaju i warunków użytkowania, certyfikaty kalibracji dla każdego czujnika, potwierdzające, że zostały one prawidłowo skalibrowane przed wysyłką, odpowiednie instrukcje dotyczące kalibracji na miejscu. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt i materiały do kalibracji z okresem ważności co najmniej 12 miesięcy. | TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * |
| 7. | ZASILANIE i KOMUNIKACJA Sensory muszą działać prawidłowo przy napięciu wejściowym od 5 VDC do 15 VDC i pobierać mniej niż 300 mA podczas normalnej pracy. Czujniki i system czyszczący muszą spełniać obowiązujące normy dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. Urządzenia muszą być zaprojektowane tak, aby umożliwiały okresowe wyłączanie lub uśpienie przy minimalnym zużyciu energii bez ryzyka uszkodzenia sprzętu. Dodatkowo czujniki muszą umożliwiać okresowe wybudzanie do pomiarów i procesu czyszczenia. Wyłączanie i włączanie sensorów nie może prowadzić do pogorszenia działania, dokładności pomiaru ani skrócenia żywotności urządzenia. Komunikacja sensorów musi odbywać się za pomocą protokołu ModBUS RTU lub ModBUS ASCII i interfejsu komunikacyjnego RS 485. | TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * |
| 8. | OCHRONA PRZECIWPOROSTOWA: Wszystkie czujniki muszą być wyposażone w środki przeciwporostowe, których zadaniem będzie zapobiegać osadzaniu się porostów, glonów, bakterii i innych organizmów wodnych na aktywnych powierzchniach pomiarowych czujników. Sensory muszą zawierać w obudowie miedź, aby chronić każdy czujnik z wyjątkiem aktywnych powierzchni pomiarowych czujników (miedź w obudowie nie może być naniesiona poprzez malowanie). Obudowy ochronne muszą być wymienne. Zestaw ochronny musi otaczać czujniki wymienną, zużywalną siatką miedzianą. | TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * |
| 9. | KONSERWACJA: Wszystkie czujniki muszą być automatycznie czyszczone za pomocą mechanicznego systemu czyszczenia. Mechanizm systemu czyszczenia musi: skutecznie usuwać zanieczyszczenia mogące wpływać na dokładność pomiarów czujnika, stosować wycieraczkę mechaniczną, być konfigurowalny poprzez interfejs MODBUS, działać w różnych warunkach środowiskowych bez pogorszenia wydajności czujnika, nie uszkadzać czujników ani nie skracać ich żywotności, nie wymagać ingerencji manualnej podczas normalnej eksploatacji, pozwalać na uregulowany harmonogram czyszczenia, którego częstotliwość czyszczenia można dostosować do warunków środowiskowych i wymagań eksploatacyjnych właściwych dla wód płynących i stojących w Polsce. | TAK / NIE * TAK / NIE * |
| 10. | Zamawiający wymaga dołączenia wraz z dostawą dokumentacji sensorów która musi zawierać: listę funkcji MODBUS obsługiwanych przez czujniki, informację o adresach MODBUS dla wszystkich dostępnych funkcji i rejestrów, mapy rejestrów MODBUS dla każdego czujnika, pokazujące dokładnie jakie dane są dostępne i gdzie można je odczytać lub zapisać, szczegółową instrukcję instalacji i konfiguracji czujników, w tym informacje dotyczące ustawień MODBUS, usypiania czujników, uruchamiania czujników, uruchamiania systemu czyszczenia, wybudzania czujników, wyłączania czyszczenia systemu itp., informacje co zrobić, gdy czujnik przestanie poprawnie komunikować się z MODBUS oraz informacje jak zabezpieczyć sieć MODBUS. instrukcje konserwacji i serwisu systemów przeciwporostowych w celu zapewnienia ich długotrwałej niezawodności informację o bezpieczeństwie i wpływie zastosowanych materiałów lub substancji przeciwporostowych na środowisko. zakres pomiarowy, dokładność, rozdzielczość, czas odpowiedzi oraz ograniczenia eksploatacyjne dotyczące temperatury, ciśnienia itp. dla każdego czujnika, szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu kalibracji czujników, w tym wpływu kalibracji na dane zwracane przez MODBUS, informacje o kompatybilności czujników z innymi systemami, takimi jak zewnętrzne sterowniki, panele operatorskie, czy inne systemy automatyki oświadczenie w zakresie zgodności protokołu komunikacyjnego ze stanem faktycznym oraz jego aktualności a także braku ukrytych wad. | TAK / NIE * |
| 11. | WSPARCIE (on-line): Wykonawca zapewnia: wsparcie techniczne między innymi w zakresie aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego sensorów przez cały okres trwania gwarancji, bezpłatne konsultacje i wsparcie techniczne w celu wyjaśnienia kwestii technicznych powstałych podczas wdrożenia i używania przez cały okres trwania gwarancji, dokumentację oraz wsparcie umożliwiające efektywne wdrożenie sensorów do momentu ich wdrożenia. | TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * |
| 12. | GWARANCJA: Gwarancja – 5 lat | TAK / NIE * |

* niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta | Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………