1.	Mediakonwerter – 8 sztuk.

Mediakonwerter musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1.	wymagane porty SFP100/1000Base-T: min. 1 szt.

2.	wymagane porty Ethernet 10/100/1000Base-T: min. 1 szt. RJ45, automatyczne MDI/MDIX

3.	obsługiwane standardy: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u

4.	tryb pracy: full duplex

5.	obsługa jumbo ramek 9k

6.	możliwość konfiguracji 16 Tag VLAN Group

7.	zasilacz zewnętrzny, 230Vac

8.	obudowa wolnostojąca

9.	możliwość zarządzania i konfigurowania urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej

10.	wskaźniki LED na panelu: zasilania konwertera, FX-Link, prędkości portu LAN, status poru LAN

11.	zakres temperatury pracy: 0 do 60 st. C

12.	zakres wilgotności otoczenia: 10% do 90%

13.	wymagane certyfikaty: FCC, CE, LVD, RoHS

14.	wkładka do portu SFP nie jest wymagana

Opis wymagań związanych z realizacją zamówienia:

1.	Sprzęt musi być objęty gwarancją przez okres minimum 36 miesięcy.

2.	Wszystkie dostarczone przez wykonawcę urządzenia będą fabrycznie nowe, nie będą one sprzętem odnowionym (refurbished), nie będą sprzętem pochodzącym z recyklingu, będą pochodziły z bieżącej produkcji, tzn. będą wyprodukowane po 1 stycznia 2016 roku, i będą nieużywane.

3.	Dostawa do 22 listopada 2016r.