ZAŁĄCZNIK Nr 1 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/49/PN/19

Zamawiający:           Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 1: Zestaw laparoskopowy

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw laparoskopowy zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ | zestaw | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena oferty za zadanie nr 1, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 1 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/49/PN/19

Zamawiający:          Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 2: Narzędzia laparoskopowe

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe,rozbieralne 4-częsciowe wielorazowego użytku (z zewnetrznym wymiennym tubusem izolacyjnym wykonanaym z peek), ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku, (z zewnetrznym wymiennym tubusem izolacyjnym wykonanaym z peek), z ergonomiczną rękojeścią z blokadą (z mozliwością dezaktywacji zamka), śr 10 mm, dł 310 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki jelitowe typ dorsey, monopolarne, obrotowe,rozbieralne 4-częsciowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, (z zewnetrznym wymiennym tubusem izolacyjnym wykonanaym z peek), z ergonomiczną rękojeścią z blokadą (z mozliwością dezaktywacji zamka), śr: 5 mm, dł: 310 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki monopolarne jelitowe typ dorsey, obrotowe,rozbieralne 4-częsciowe, wielorazowego użytku, (z zewnetrznym wymiennym tubusem izolacyjnym wykonanaym z peek), szczęki długie, okienkowe, śr: 5 mm, dł: 420 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Monopolarne atraumatyczne kleszczyki uniwersalne z rowkowaniem w 2/3 dystalnej części pyszczka, obie branże ruchome, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku, (z zewnetrznym wymiennym tubusem izolacyjnym wykonanaym z peek), z ergonomiczną rękojeścią z blokadą (z mozliwością dezaktywacji zamka), długość 310mm, średnica 5 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Imadło proste, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszczyki preparacyjne typ overholt, zagięte 90 stopni, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowo wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 10 mm, dł 310 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego monopolarnego, bez blokady, ze stałym, izolowanym przyłączem hf i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia; autoklawowalna | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | System kontenerowy do sterylizacji i przechowywania instrumentarium laparoskopowego, w skład którego wchodzą: wanna do kontenera o wymiarach 590x275x135mm (+/- 5 mm) wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. pokrywa kontenera o wymiarach 590x275mm (+/- 5 mm), wykonana z aluminium o grubości min. 2mm, zaopatrzona w wymienne filtry z ptfe na min. 5000 cykli sterylizacyjnych osłoniętych od zewnątrz stalowymi pokrywami kosz osito stalowe perforowane z nóżkami z ptfe o wymiarach 535x253x100mm(+/- 5 mm) wyposażone w gumowe mostki stabilizacyjne do przechowywania 8-9 szt. instrumentarium laparoskopowego wraz z mostkiem ograniczającym uniemożliwiającym ich przypadkowe przesuniecie się w koszu oraz wkładem do kosza wraz z uchwytami do przechowywania 4 szt. trokarów laparoskopowych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trokar do endoskopii, płaszcz gwintowany, z zaworem (kranikiem) do insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę, śr.5,5 mm, długość 110 mm, z obturatorem trójgraniastym | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 | Trokar do endoskopii, płaszcz gwintowany, z zaworem (kranikiem) do insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę, śr.10 mm, długość 110 mm, z obturatorem trójgraniastym | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trokar do endoskopii, płaszcz gwintowany, z zaworem (kranikiem) do insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę, śr.13 mm, długość 110 mm, z obturatorem trójgraniastym | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Redukcja klapkowa do trokara ze średnicy 10 mm na 5 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Redukcja klapkowa do trokara ze średnicy 13 mm na 10 mm oraz 5 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Komplet uszczelek zewnętrznych do troakarów o śr. 5,5 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 17 | Komplet uszczelek zewnętrznych do troakarów o śr. 10 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | Komplet uszczelek zewnętrznych do troakarów o śr. 13 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | Komplet wewnętrznych przepustnic klapkowych do troakarów o śr. 5,5 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Komplet wewnętrznych przepustnic klapkowych do troakarów o śr. 5,5 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | Komplet wewnętrznych przepustnic klapkowych do troakarów o śr. 5,5 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 | Uniwersalna rama ze zintegrowanym uchwytem do mocowana do szyny stołu operacyjnego, wspornik pionowy o dł. 40,6cm, złącze kulowe o regulowanym kącie rozwarcia +/- 90º i zakresie ruchomości 360 º, ramię poziome o średnicy 1,27cm i dł. 48,2cm, - giętkie ramię typu Flex-Arm-Plus o regulowanej sztywności, o dł. 41,9cm, składające się z 16 modułów, zakończone uchwytem typu szybkozłączka heksagonalna z blokadą, umożliwiająca bezpośrednie wpięcie haków Nathansona, szybkozłączek klamrowych i śrubowych do optyk, narzędzi oraz do haków, ramy aluminiowej typu DynaTrack lub mini-BOOKLER | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Złączka stalowa do m.in. uchwycenia retraktora wątrobowego, heksagonalna, uniwersalna, do narzędzi o średnicy od 3,5mm do 15mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Retraktor wątrobowy, giętki, o długości 365mm, średnica 5mm, śruba metalowa z blokadą dalszego docisku, port Luer-Lock do mycia w myjni mechanicznej, średnica pętli> 80mm, autoklawowalny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 1 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/49/PN/19

Zamawiający:          Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

# Zadanie 3: Narzędzia do sytemu zamykania naczyń

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzie służące do zamykania, uszczelniania i rozdzielania naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz pęczków tkankowych z ręczną lub nożną aktywacją, z wbudowanym nożem i przewodem kompatybilne z generatorem typu Ligasure średnica 10 mm, długość 20 cm, sterylne, jednorazowego użytku | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Laparoskopowe narzędzie pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm z rotacją do 350 st | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda jednorazowego użytku wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm, z przewodem, kompatybilna z system zamykania naczyń do 7mm włącznie Ligasure z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie o długości 21cm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 19,5mm, aktywowany włącznikiem ręcznym bez blokady, z powleczeniem w NANO technologii | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Instrument laparoskopowy do szycia i wiązania, ładowalny , średnica trzonu 10mm, dł. trzonu 34cm, uchwyt szczypcowy, dł. igły 9mm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 3, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 1 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/49/PN/19

Zamawiający:          Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

# Zadanie 4: Stapler laparaskopowy

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360 | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub 60 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nakładka na stapler endoskopowy zabezpieczająca przed kontaminacją staplera wielorazowego umożliwiający wykonanie minimum 200 zabiegów z elektronicznym wyświetlaczem | szt. | 6 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 4, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 1 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/49/PN/19

Zamawiający:          Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 5: Zestaw do operacji bariatrycznych

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do operacji bariatrycznych zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ | zestaw | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 5, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy