Wrocław, dnia.18.09.20r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Likwidacja szkody nr 31/BI/2020 Komendy Policji 1 w Jeleniej Górze ul. Jana Kiepury 30

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Likwidacja szkody w majątku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uszkodzenie sufitu, ścian i wykładziny podłogowej pomieszczenia biurowego Rewiru II Dzielnicowych Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze ul. Jana Kiepury 30.

-

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

- zabezpieczenie podłóg folią -  23,04 m²

- skasowanie wykwitów (zacieków) –  7 m²

- naprawa pęknięcia sufitu na połączeniach płyt kanałowych – 3,0 m

- przygotowanie powierzchni starych tynków z przeszpachlowaniem nierówności – 81,12 m²

- gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - 23,52 m²

- j.w powierzchni pionowych – 58,20m²

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  wew. Sufity -23,52m²

- j.w ścian – 58,20m²

- osuszanie pomieszczeń – 72 r-g

- zerwanie posadzki z tworzyw PCV – 23,52 m²

- posadzki z wykładziny rulonowej PCV wysoka odporność na ścieranie klasy T – 23,52 m²

- wymiana szyby zespolonej w drzwiach wejściowych aluminiowych o wymiarach 90x120 cm i     15x120cm  (szyba antywłamaniowa o kl. P4).

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

g) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

h) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

i) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom

j) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 30.09.20r

k)zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

l) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.