OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.: „Dostawa ciągnika rolniczego bez kabiny 
z ładowaczem czołowym”, nr postępowania 15/ZP/2023:

Ciągnik rolniczy bez kabiny, fabrycznie nowy, wyposażony w ładowacz czołowy:

- moc: 67 - 70 [KM]

- silnik 4 cylindrowy

- norma emisji spalin: nie gorsza niż Stage V

- filtr DPF

- moment obrotowy: od 300 [NM] do 320 [NM]

- pojemność silnika: min 2400 [cm3] – 2600 [cm3]

- masa własna: od 2150 [kg] do 2300 [kg]

- wydajność pompy: od 80 [l/min]

- skrzynia 16+16 z rewersem mechanicznym, prędkość do 40 [km/h]

- szerokość: od 135 [cm] do 139 [cm]

- rama ochronna

- dwusekcyjny rozdzielacz hydrauliki z tyłu

- lampa ostrzegawcza (kogut)

- koła radialne 240/70R16 – 320/70R24

- obciążniki przednie: min 144 [kg] (6 x min. 24 [kg])

- dwie prędkości wałka WOM 540 i 540eco

- rozstaw osi: max 195 [cm]

- blokada dyferencjału załączana elektrohydraulicznie

- napęd 4x4

- wyposażony w tempomat

- ładowacz czołowy o udźwigu na gruncie: nie mniej niż 750 [kg]

- Gwarancja: min. 12 miesięcy

- Serwis gwarancyjny - odległość do punktu serwisowego nie większa niż 50 km