Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1

Laser biostymulacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Rehabilitacji Dziennej Aleja Zwycięstwa 31/32 80-219 Gdańsk |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Laser biostymulacyjny | Tak |  |
| 2 | Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 3 | Precyzyjny pomiar mocy sond | Tak |  |
| 4 | Emisja światła ciągła i impulsowa | Tak |  |
| 5 | 3 tryby pracy skanera R, IR oraz R+IR, | Tak |  |
| 6 | Ustawianie i wyświetlanie dawki w J lub J/cm2 | Tak |  |
| 7 | Wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu | Tak |  |
| 8 | Licznik czasu pracy sterownika i sond | Tak |  |
| 9 | Dowolny kształt pola zabiegowego | Tak |  |  |  |
| 10 | Automatyczne przełączanie dawki i czasu zabiegu w zależności od wielkości pola zabiegowego | Tak |  |  |  |
| 11 | Regulacja głowicy skanującej w trzech płaszczyznach | Tak |  |  |  |
| 12 | Funkcja offset - przesuwanie pola zabiegowego | Tak |  |  |  |
| 13 | Procedury zabiegowe dla fizjoterapii - 56 | Tak |  |  |  |
| 14 | Procedury zabiegowe dla skanera - 30 | Tak |  |  |  |
| 15 | Głowica skanująca. R 50 mW i IR 400 mW | Tak |  |  |  |
| 16 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 17 | Okulary ochronne | Tak |  |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Przenośny aparat do elektroterapii z biofeedbackiem

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Rehabilitacji ul. Powstańców Warszawskich |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | Mikroprocesorowa konstrukcja elektroniczna aparatu z autotestem sprawności urządzenia | Tak |  |  |
| 2 | 2 osobne kanały do elektroterapii, mogące działać niezależnie | Tak |  |  |
| 3 | Przy zabiegach elektroterapii możliwość jednoczesnego leczenia dwóch wskazań różnymi terapiami | Tak |  |  |
| 4 | Automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej I/t, pomiar współczynnika akomodacji | Tak |  |  |
| 5 | Funkcjonalność, czyli leczenia poprzez: Cel terapii min. 23 Wskazania min. 85 Programy diagnostyczne min.6 | Tak |  |  |
| 6 | Tryb pracy CC i CV(stałe natężenie, stałe napięcie) | Tak |  |
| 7 | Auto test kabli i elektrod | Tak |  |
| 8 | Współpraca z aparatami do terapii podciśnieniowej | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądu: Częstotliwości Kształtu Czas trwania i przerwy impulsu Polaryzacji | Tak |  |  |
| 10 | Graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów a w programach sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych | Tak |  |  |
| 11 | Wybór pożądanego typ zabiegu z menu poprzez wybór rodzaju prądu, jednostki chorobowej lub poprzez wybór konkretnego numeru programu | Tak |  |  |
| 12 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z możliwością regulacji kontrastu | Tak |  |  |
| 13 | Aparat z funkcją EMG feedback oraz feedback’u ciśnieniowego - 2 - kanały EMG feedback. - Niezależne określanie osiągniętego pułapu (automatycznie lub ręcznie): można określić wartość pułapu osiągniętego przez pacjenta na kanale A jak również na kanale B. - Funkcja Skan służąca do określenia i zapisu max., min. oraz wartości średniej z dokonanego pomiaru. - Sygnał dźwiękowy (regulowany) po osiągnięciu wartości docelowej. - Tryb funkcji stymulacji i relaksacji. Feedback ciśnieniowy: - Jeden kanał feedback'u ciśnieniowego w mmHg. | Tak |  |  |
| 14 | Aparat wyposażony w: Przewód zasilający Sondę dopochwową Sondę doodbytniczą Kabel do elektrody EMG Kabel do EMG nieotrzymania moczu Waginalną sondę ciśnieniową Oprogramowanie Elektrody gumowe i metalowe w min. 3 rozmiarach Stolik lub wózek pod urządzenie z szufladą do przechowywania akcesoriów | Tak |  |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3

Laser frakcyjny CO2 RF

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce dostawy | NO-Oddział Dermatologii ul. Powstańców Warszawskich 1/2 Copernicus PL Sp.z o.o. |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Laser frakcyjny CO2 RF - opis ogólny |  |  |
|  | Laser chirurgiczny CO2 o długości fali: 10600nm | TAK |  |
|  | Metalowa tuba oraz wspomaganie technologią RF (Radio Frequency) | TAK |  |
|  | Moc lasera: min. 40W | TAK |  |
|  | Tryby pracy: fala ciągła CW, tryb impulsowy | TAK |  |
|  | Moc w trybie fali ciągłej CW: regulowana w zakresie 1 - 40W | TAK |  |
|  | Regulowany poziom glębokości wiązki | TAK |  |
|  | Funkcja frakcyjna w trybie impulsów mikrosekundowych | TAK |  |
|  | Wyposażony w skaner frakcyjny | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia osprzętu ginekologicznego (bez konieczności zmiany oprogramowania) | TAK |  |
|  | Tryb warstwowego odparowywania tkanki skanerem | TAK |  |
|  | Wyposażony w dwie końcówki chirurgiczne: 50mm i 100mm wpinane do skanera | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany końcówki bez konieczności zdejmowania skanera z ramienia | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  |
|  | Różne kształty pola skanowania: prostokąt, trójkąt, okrąg, sześciokąt | TAK |  |
|  | System prowadzenia wiązki: 7-mio przegubowe ramie optyczne, o min. zasięgu 150cm z rotacją 360st. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz | TAK |  |
|  | Laser z systemem jezdnym | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w system chłodzenia umożliwiający bezpieczne dla pacjenta przeprowadzenie zabiegu (uniemożliwiający oparzenie pacjenta) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy z aktywna dotykową matrycą TFT z podświetlaniem LED o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali | TAK |  |
|  | Baza programów z najbardziej popularnymi ustawieniami z możliwością ich edycji | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania i zapisywania parametrów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Okulary ochronne 6 szt. | TAK |  |
|  | Całodniowe, bezpłatne szkolenie dla 8 osób ze specjalistą od laseroterapii | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4

Szafa endoskopowa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Pracownia Endoskopowa Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Szafa do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów |
| 2 | Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez czas min. 165 h od momentu umieszczenia endoskopu w szafie | Tak, podać |  |
| 3 | Funkcja suszenia endoskopów w ciągu maksymalnie 120 minut | Tak, podać |  |
| 4 | Bezprzewodowa identyfikacja endoskopów poprzez chipy RfiD - Zamawiający posiada na endoskopach chipy RfiD współpracujące z myjniami Olympus ETD-4 - w przypadku konieczności zainstalowania innych chipów zostaną one przewidziane w cenie oferty | Tak |  |
| 5 | Bezprzewodowa identyfikacja personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu. | Tak |  |
| 6 | Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu | Tak |  |
| 7 | Komunikacja z wysłaniem raportu do systemu archiwizacji. | Tak |  |
| 8 | Kompaktowe wymiary całkowite szafy: Szerokość: 130 135 cm (+/- 5 cm) Głębokość: 50 cm (+/- 5 cm) Wysokość: 210 cm (+/- 11 cm) | Tak, podać |  |
| 9 | Szafa wyposażona w min. osiem stanowisk na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów | Tak |  |
| 10 | Wraz z 3 szafami Wykonawca dostarczy jeden kompletny zestaw przyłączy (adapterów) umożliwiający podłączenie: - min. 6 endoskopów produkcji Pentax: - EC-3890Fi2 2 szt. - EC-3890FK2 3 szt. - ED34-I10T - min. 10 endoskopów produkcji Olympus (w tym 1 endoskop EUS): - GIF-Q165 - GIF-Q180 - GIF-2T160 - GIF-H185 3 szt. - CFQ165L 2 szt. - TJF-145 - GF-UCT180 - min. 5 endoskopów, których producent i modele zostaną wskazane po rozstrzygnięciu równoległego przetargu: - gastroskop 2 szt. - kolonoskop 2 szt. - endosonograf (EUS) | Tak, podać |  |
| 11 | Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej – możliwość podłączenia do gniazda w standardzie AGA posiadanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 12 | Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów | Tak |  |
| 13 | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi | Tak |  |
| 14 | Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu min. 30 m3 / h | Tak, podać |  |
| 15 | Szafa wyposażona w filtr HEPA - w trakcie gwarancji wymiana filtrów zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty. | Tak |  |
| 16 | Podłączenie do zasilania 230 V | Tak |  |
| 17 | Szafa wyposażona w całą niezbędną infrastrukturę i przyłącza umożliwiającą jej podłączenie w przyszłości do systemu informatycznego umożliwiającego śledzenie endoskopu (tzw. tracking endoskopu) | Tak |  |
| 18 | Gwarancja na cały zestaw min. 24 miesiące – wszelkie wymiany części eksploatacyjnych, filtrów itp. zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancji w cenie oferty. | Tak, podać |  |
| 19 | Okres dostępności części zamiennych - 10 lat od zakończenia produkcji sprzętu -min. 10 lat od daty zainstalowania systemu | Tak |  |
| 20 | Wykonawca oświadcza, że jest mu znane miejsce, w którym szafy będą podłączone i gwarantuje, że posiadana przez Zamawiającego infrastruktura umożliwia prawidłowe podłączenie szaf. | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 5

Cieplarka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie medyczne jednokomorowe z drzwiami jednoskrzydłowymi, do podgrzewania we wszelkiego rodzaju pojemnikach płynów infuzyjnych | Tak |  |
| 2 | Pojemność komory minimum 35 l maksymalnie 55 l. | Tak/podać |  |
| 3 | Waga urządzenia maksymalnie 60 kg. | Tak/ podać |  |
| 4 | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury, możliwość programowania temperatury co 0,1ºC, w zakresie co najmniej od 30ºC do +70ºC lub większy | Tak/ podać |  |
| 5 | Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głeb.) Nie większe niż: 600x800x600mm | Tak/podać |  |
| 6 | Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,1ºC. | Tak/podać |  |
| 7 | Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ciągła, wyposażenie w tryb czuwania (stand by) | Tak/podać |  |
| 8 | Naturalny (grawitacyjny) obieg powietrza | Tak |  |
| 10 | Rama na blokowanych kółkach pod cieplarkę w zestawie | Tak |  |
| 11 | Jedna półka druciana, rusztowa oraz jedna półka perforowana w zestawie | Tak |  |
| 12 | Sygnalizacja optyczna „niskiej/wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności w temperaturze, w co najmniej jednym z dwóch czujników temperatury | Tak |  |
| 13 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury wskazujący aktualną temperaturę wewnątrz urządzenia | Tak |  |
| 14 | Cyfrowy wyświetlacz czasu | Tak |  |
| 15 | Obudowa wykonana z powłoki umożliwiającej łatwe mycie i dezynfekcję | Tak |  |
| 16 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |  |
| 17 | Gwarancja co najmniej 24 miesiące | Tak |  |
| 18 | Walidacje oraz przeglądy w trakcie trwania gwarancji w cenie oferty | Tak |  |
| 19 | Po zakończeniu gwarancji możliwość przeprowadzenia walidacji oraz przeglądów przez inne podmioty świadczące tego typu usługi | Tak |  |
| 20 | Urządzenie medyczne klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – możliwość pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)