Załącznik nr 1

PN 15/21 Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykaz przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | 1 |  |  |  |

Cena netto (bez VAT)...................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

cena brutto (z VAT).......................................................................................................

Słownie..........................................................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) – Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. – 1 szt.

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji (urządzenie musi być fabrycznie nowe) | Podać |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy: min. 12 bitowy | TAK PODAĆ |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK PODAĆ |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania: min. 4 000 000 | TAK PODAĆ |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 4 | TAK PODAĆ |  |
|  | Dynamika systemu: min. 290 dB | TAK PODAĆ |  |
|  | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920 x 1080 px, bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 21 cali | TAK PODAĆ |  |
|  | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach, ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK PODAĆ |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 18 MHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 2 000 obrazów | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK PODAĆ |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode: min. 64 s | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania: min. 1 cm - 40 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min. 60 | TAK PODAĆ |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami, z możliwością blokowania min. 2 kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK PODAĆ |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1900 obrazów/s | TAK PODAĆ |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 225 obrazów/s | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne: min. 3 pasma częstotliwości | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD): min. +/- 3,08 m/s | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości, z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki): min. +/- 8,0 m/s | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej: min. 0,5 mm do 20 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 20 stopni | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni | TAK PODAĆ |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK PODAĆ |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 9 | TAK PODAĆ |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK PODAĆ |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK PODAĆ |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 6 map | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK PODAĆ |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki (Elastografia Strain) | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK PODAĆ |  |
|  | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK PODAĆ |  |
|  | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego | TAK PODAĆ |  |
|  | Elastografia fali poprzecznej tzw. Elastografia Shear Wave. Wyniki wyrażone kPa oraz m/s z jednoczesny pomiarem ATT (ilościowy wskaźnik stłuszczenia wątroby) | TAK PODAĆ |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem o pojemności min. 500 GB | TAK PODAĆ |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu Pendrive lub płyty CD/DVD | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK PODAĆ |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK PODAĆ |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu Pendrive | TAK PODAĆ |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x16 | TAK PODAĆ |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x16 | TAK PODAĆ |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 8 | TAK PODAĆ |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK PODAĆ |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK PODAĆ |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK PODAĆ |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK PODAĆ |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych | TAK PODAĆ |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. Min. 4,0 – 12,0 MHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Liczba elementów Min. 256 | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość pola skanowania Max. 39 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 3 pasma częstotliwości | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK PODAĆ |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Liczba elementów Min. 320 | TAK PODAĆ |  |
|  | Kąt skanowania Min. 70 st. | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK PODAĆ |  |
|  | Głowica Microconvex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 5,0 – 8,0 MHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Liczna elementów Min. 256 | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość skanu Max. 20 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 3 pasma częstotliwości | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EKG z analizą krzywej oddechowej | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice Endovaginalną o zakresie częstotliwości min. 4,0 – 9,0 MHz, liczbie elementów min. 256, kącie skanu min. 181 stopni oraz 3 pasmach częstotliwości harmonicznej | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o zakresie częstotliwości min. 5,0 – 18,0 MHz, liczbie elementów min. 190 , szerokość skanu max 39 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Podgrzewacz do żelu | Tak |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | Tak |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | TAK PODAĆ |  |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem  art. 107 ust.2 pzp.

Tabela nr 2- Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie przepływu niedopplerowską metodą przy wysokiej czułości i częstości klatek | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wbudowany tryb zasilania bateryjnego min. 60 minut pracy w trybie B | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

Zadanie nr 2

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor funkcji życiowych pracujący w środowisku MRI | 1 |  |  |  |

Cena netto (bez VAT)...................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

cena brutto (z VAT).......................................................................................................

Słownie..........................................................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1  Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH PRACUJACY W ŚRODOWSKU  MRI 3T – 1 szt.

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent/kraj | Podać |  |
| 2. | Model/typ | Podać |  |
| 3. | Rok produkcji (urządzenie musi być fabrycznie nowe) | Podać |  |
| 4. | MONITOR PACJENTA DO APARATU MRI BEDACEGO NA STANIE SZPITALA (MAGNETOM SPECTRA 3T firmy SIEMENS) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | System monitorowania pacjentów przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego z zastosowaniem dla wszystkich grup wiekowych pacjentów. | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Możliwość bezpiecznej pracy w polu magnetycznym min. 5000 G (gaussów) potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem producenta, praca w rezonansie do min. 3T. | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Urządzenie spełniające najwyższe normy w monitorowaniu w środowisku rezonansu magnetycznego: - certyfikacja zgodności z normą RoHS lub równoważny - możliwość pracy przy maksymalnych dopuszczonych wartościach SAR przy zaawansowanym monitorowaniu, min. 4W/kg SAR i 7,2 μT B1rms we wszystkich orientacjach - zabezpieczenie przed defibrylacją do 5KV - temperatura pracy min. 10-35° C - Impedancja wejściowa EKG: > 2.5MΩ | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Kardiomonitor kolorowy, dotykowy ekran w postaci płaskiego pojedynczego ekranu z podświetleniem LED, przekątna ekranu min. 15”, rozdzielczość obrazu min. 1366x768 pikseli. Ekran z powłoką przeciwodblaskową. | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V 50 Hz. Zasilanie bateryjne na min. 8 godzin pracy (przy pomiarach EKG i SPO2; z gazami i CO2 min. 6 godzin). Niski pobór mocy ≤ 65 Watów. | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Wyświetlanie stanu naładowania baterii monitora pacjenta oraz modułów bezprzewodowych na ekranie monitora z uwzględnieniem skalkulowanego pozostałego czasu pracy w godzinach/minutach. | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Bramkowanie sygnałem cyfrowym i krzywą analogową. | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Monitorowanie EKG. Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 – 300/min. Monitorowanie min. 3 odprowadzeń. Bezprzewodowe przesyłanie sygnału z modułu pomiarowego do monitora. Skalowanie krzywej z wyświetlaniem dwóch kanałów. Konstrukcja przewodów uniemożliwiająca tworzenie pętli. Filtr zakłóceń elektromagnetycznych. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Moduł musi zapewniać min. 8 godzin pracy bezprzewodowej z możliwością używania baterii litowo-polimerowych, wyjmowanych i ładowanych w zewnętrznej ładowarce. Baterie tożsame z bateriami do modułu SPO2. | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Pomiar saturacji (SpO2). System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale w zakresie 1-100%. Bezprzewodowe przesyłanie sygnału z modułu pomiarowego do monitora. Moduł musi zapewniać min. 8 godzin pracy bezprzewodowej z możliwością używania baterii litowo-polimerowych, wyjmowanych i ładowanych w zewnętrznej ładowarce. Baterie tożsame z bateriami do modułu EKG. | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg. Metoda oscylometryczna, pomiar ręczny i automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min.: 1-30 min. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK PODAĆ |  |
| 15. | Respiracja mierzona z CO2 oraz z mieszka klatki piersiowej. | TAK PODAĆ |  |
| 16. | Pomiar temperatury – możliwość konfiguracji opcjonalnej Pomiar w zakresie min. 20-43˚C, dokładność +/- 0,5˚C. | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Pomiar ciśnienia inwazyjnego w dwóch kanałach – możliwość konfiguracji opcjonalnej Zakres pomiaru min. -30 do +250 mmHg. Czułość min. 5 μV/V/mmHg. Możliwość wyboru różnych nazw ciśnień w tym CVP, ART. | TAK PODAĆ |  |
| 18. | Moduł analizy gazów. Zakresy pomiarowe: - Halotan: 0 - 5.0 % objętości - Izofluran: 0 - 5.0 % objętości - Sewofluran: 0 - 8.0 % objętości - Desfluran: 0 - 18.0 % objętości - Enfluran: 0 - 5.0 % objętości - CO2: 0 - 10.0 % objętości - N2O: 0 -o 100 % objętości - tlen: 0-100% objętości Zakres pomiaru oddechów: 2-100 odd/min. Automatyczna, równoczesna identyfikacja 2 środków anestetycznych. Pomiar MAC. | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Akcesoria dla całego systemu monitorowania: - zewnętrzna ładowarka do baterii używanych w modułach EKG i SPO2 - przewód EKG 4-żyłowy dla dorosłych/dzieci/niemowlaków - opakowanie 10szt. elektrod jednorazowych do EKG dla dorosłych/dzieci/niemowlaków - przewód NIBP 5m. oraz zestaw mankietów wielorazowych dla dorosłych/dzieci/niemowlaków - czujnik saturacji oraz oddzielne klipsy wielorazowe po 2 szt. dla dorosłych/dzieci - opakowanie min 10 szt. jednorazowych sensorów SPO2 dla niemowlaków - min. 20 linii do pomiaru gazów | TAK PODAĆ |  |
| 20. | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych wielkości. Sygnalizacja wizualna z rozróżnieniem kolorów oraz dźwiękowa z możliwością konfiguracji głośności oraz tonu. Alarmy ustawiane w jednym menu z możliwością ustawienia automatycznego względem stanu pacjenta. Możliwość regulacji odchyleń automatycznych granic w ustawieniu % odchyleniu. | TAK PODAĆ |  |
| 21. | Co najmniej 12 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów – dane w odstępach min. 1 minutowych. Prezentacja w postaci tabel i wykresów. Prezentacja min. 6 parametrów w układzie tabelarycznym z rozróżnieniem kolorystycznym oraz możliwością wybory prezentowanych danych oraz ich ilości. Strzałki wskaźników trendów informujące na bieżąco o trendzie rosnącym, malejącym bądź stabilnym dla danego parametru. | TAK PODAĆ |  |
| 22. | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji min. 6 krzywych dynamicznych, min. 13 wartości liczbowych oraz trendów dla każdego parametru. |  |  |
| 23. | Możliwość tworzenia min. 3 profili użytkownika z zapisem ustawień wyświetlania, granic alarmowych, mierzonych parametrów oraz innych ustawień. Możliwość przywołania domyślnych ustawień producenta. | Podać |  |
| 24. | Zewnętrzny monitor min. 18; rozdzielczość min. 1920x1080; do zdalnej obsługi kardiomonitora. Obsługa za pomocą klawiatury i myszy oraz przy pomocy ekranu dotykowego z obsługą gestów – bezprzewodowa komunikacja z kardiomonitorem. Prezentacja danych oraz obsługa tożsama z monitorem pacjenta (ustawienia, kolory, rozmieszczenie danych). Możliwość obsługi zdalnej uruchamiania pomiarów NIBP, zmiana granic alarmowych Możliwość zapisywania ustawień w profilach z możliwością zablokowania dostępu do ustawień administratora za pomocą hasła. | Podać |  |
| 25. | Dane przechowywane elektronicznie z możliwością eksportu z wykorzystaniem protokołu HL7. | TAK PODAĆ |  |
| 26. | Możliwość montażu na uchwycie ściennym (standard VESA); port LAN, min. 4x port USB. | TAK PODAĆ |  |
| 27. | Akcesoria w zestawie: - zewnętrzna drukarka termiczna do wydruków - mysz z klawiaturą | TAK PODAĆ |  |
| 28. | INNE |  |  |
| 29. | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Tak |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak |  |
| 31. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | Tak |  |
| 32. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | TAK PODAĆ |  |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty zastrzeżeniem  art. 107 ust.2 .

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych i okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość synchronizacji z bezprzewodowym skanerem kodów kreskowych z certyfikacją MRI (dostępny w ofercie producenta). | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….…….miesięcy W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |  | Max 30 pkt Za 24 miesiące – 0 pkt |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

Zadanie nr 3

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System do tlenoterapii wysokoprzepływowej dla niemowląt dzieci i dorosłych | 1 |  |  |  |

Cena netto (bez VAT)...................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

cena brutto (z VAT).......................................................................................................

Słownie..........................................................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | System do tlenoterapii wysokoprzepływowej dla niemowląt dzieci i dorosłych kompatybilny z posiadanym przez szpital systemem Airvo 2 firmy Fisher Paykel | Tak |  |
|  | Nawilżacz z generatorem wysokich przepływów dostarczający ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samodzielnie oddychającym poprzez różnego rodzaju przyłącza Zasilanie 230VAC zgodnie z PN | Tak |  |
|  | Dostarczanie tlenu od min 21÷98% | Tak/podać |  |
|  | Minimum 3 zakresy ustawień temperatury: 31, 34, 37°C | Tak/podać |  |
|  | Zakres przepływu min 2 l/min ÷60 l/min | Tak |  |
|  | Wbudowany sensor tlenu ultradźwiękowy | Tak |  |
|  | Wyświetlacz z parametrami min .temperatura, stężenie tlenu, przepływ | Tak |  |
|  | Alarmy :informujący o nieprawidłowej pracy urządzenia :min alarm szczelności drożności układu ,niskiej wilgotności |  |  |
|  | Wyposażenie | Tak |  |
|  | Kaniule donosowe dla niemowląt i dzieci w min 2 rozmiarach o przepływach min 2 do 60 l/min- min 20 szt | Tak |  |
|  | Układ oddechowy (rurka do oddychania, komora i adapter) min 10 szt. Komora przystosowana do nebulizacji | Tak |  |
|  | Filtry do urządzenia min. 1kpl | Tak |  |
|  | Stojak do urządzenia 1 szt. | Tak |  |
|  | Przepływomierz tlenowy o wydajności min 70 l/min z drenem o długości min 2,4m zakończonym wejściem do gazu typu AGA , mocowany do statywu jezdnego | Tak |  |
| V | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Podać/opisać |  |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty zastrzeżeniem  art. 107 ust.2 .

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |  | Max 40 pkt Za 24 miesiące – 0 pkt |

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

Zadanie nr 4

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa | 1 |  |  |  |

Cena netto (bez VAT)...................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

cena brutto (z VAT).......................................................................................................

Słownie..........................................................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| Lp | Przedmiot zamówienia/ Użytkownik | Szerokość cm zewnętrzne (w) | Głębokość zewnętrzne e cm(g) | Wysokość zewnętrzne cm (h) | Drzwi | Ilość (szt) | Drzwi | Szuflady pełne ilość min | Przeznaczenie | Temperatura- regulacja w zakresie °c (min) | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa laboratoryjna/ Pracownia Mikrobiologiczna | 60-65 | 700-750 | 800-820 | pełne z zamkiem | 1 | P | 1 | SZCZEPY WZORCOWE SZCZEPY Z DIAGNOSTYKI | (-85÷ -40) | Tak |  |

cd. Tabela nr 1

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Utrzymanie temperatury roboczej i regulacja w zakresie min (-85÷ -40) °C Zasilanie urządzenia 230V POJEMNOSC 50-60 LITRÓW | Tak/ Podać |  |
|  | Mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy pokazujący menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę | Tak/ Podać |  |
|  | Min 1 czujniki temperatury | Tak/ Podać |  |
|  | Eksploatacja w temperaturze otoczenia min od +10°C do +35°C | Tak/ Podać |  |
|  | Poziom szumu poniżej 60 db(A) | Tak/ Podać |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm ostrzegający przed zbyt wysoką i Niską temperaturą | Tak/ Podać |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm sygnalizujący awarię zasilania przez co najmniej 48godzin (alarm braku zasilania) | Tak/ Podać |  |
|  | Alarm braku zasilania | Tak |  |
|  | Optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrzegają przy niepożądanych odchyleniach temperatury i otwartych drzwiach Alarm optyczny awarii zasilania i usterki czujnika temperatury | Tak/ Podać |  |
|  | Pamięć danych odczytywane na wyświetlaczu min maksymalne i minimalne temperatury wnętrza zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i czasem trwania alarmu | Tak/ Podać |  |
|  | Zamek drzwi z kluczem | Tak |  |
|  | Menu sterownika w języku polskim | Tak |  |
|  | Rejestrator temperatury zintegrowany z zamrażarką (zapisuje zaistniałe alarmy i temperaturę w cyklu co najmniej 5 min na wewnętrznej pamięci –przerzucenia danych na komputer za pomocą złącza USB w komplecie pamięć USB min 32Gb | Tak |  |
| II | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Podać/opisać |  |

Tolerancja w wymiarach

Wysokość +/- 3 cm

Głębokość ,szerokość +/- 3 cm

P - zawias z prawej strony patrząc na lodówkę

L - zawias z lewej strony patrząc na lodówkę

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |  | Max 40 pkt Za 24 miesiące – 0 pkt |

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

Zadanie nr 5

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa | 1 |  |  |  |

Cena netto (bez VAT)...................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

cena brutto (z VAT).......................................................................................................

Słownie..........................................................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| Lp | Przedmiot zamówienia/ Użytkownik | Głębokość zewnętrzna mm | Drzwi | Przeznaczenie | Temperatura- regulacja w zakresie °c (min) | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa dla Oddziału VIII Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatryczny | Max 560 | pełne z zamkiem | Materiał biologiczny | (-85÷ -40) | Tak |  |

cd. Tabela nr 1

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Utrzymanie temperatury roboczej i regulacja w zakresie min (-85÷ -40) °C Zasilanie urządzenia 230V, Zamrażarka skrzyniowa niskotemperaturowa o pojemność 71-85 l i głębokość max 560mm | Tak/ Podać |  |
| 2. | Mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy pokazujący menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę | Tak/ Podać |  |
| 3. | Podgrzewana uszczelka przy drzwiach zewnętrznych | Tak/ Podać |  |
| 4. | Min 1 czujniki temperatury | Tak/ Podać |  |
| 5. | Eksploatacja w temperaturze otoczenia min od +10°C do +35°C | Tak/ Podać |  |
| 6. | Optyczny i akustyczny alarm ostrzegający przed zbyt wysoką i Niską temperaturą | Tak/ Podać |  |
| 7. | Optyczny i akustyczny alarm sygnalizujący awarię zasilania przez co najmniej 48godzin (alarm braku zasilania) | Tak/ Podać |  |
| 8. | Alarm braku zasilania | Tak |  |
| 9. | Optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrzegają przy niepożądanych odchyleniach temperatury i otwartych drzwiach Alarm optyczny awarii zasilania i usterki czujnika temperatury | Tak/ Podać |  |
| 10 | Pamięć danych odczytywane na wyświetlaczu min maksymalne i minimalne temperatury wnętrza zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i czasem trwania alarmu | Tak/ Podać |  |
| 11. | Zamek drzwi z kluczem | Tak |  |
| 12. | Menu sterownika w języku polskim | Tak |  |
| 13. | Rejestrator temperatury zintegrowany z zamrażarką (zapisuje zaistniałe alarmy i temperaturę w cyklu co najmniej 5 min na wewnętrznej pamięci –przerzucenia danych na komputer za pomocą złącza USB w komplecie pamięć USB 32Gb | Tak |  |
| II | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Podać/opisać |  |

Tolerancja w wymiarach

Głębokość  +/- 3 cm

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres gwarancji )

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |  | Max 40 pkt Za 24 miesiące – 0 pkt |

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

Zadanie nr 6

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja dokująca na pompy infuzyjne do współpracy z rezonansem magnetycznym | 1 |  |  |  |
|  | Pompy infuzyjne strzykawkowa | 2 |  |  |  |

Cena netto (bez VAT)...................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

cena brutto (z VAT).......................................................................................................

Słownie..........................................................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2szt |  |  |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowe | Tak/podać |  |
| II | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | Tak/podać |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu. | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | Tak |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 6 godzin | Tak/podać |  |
|  | Odłączany nieskładany uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych 2 szt | Tak |  |
|  | Napięcie 11÷30 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego -2 szt lub 230V | Tak |  |
|  | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do infuzji sterowanej stężeniem docelowym TCI – 2szt | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
|  | Prędkości bolusa min: od 1-1200 ml/h | Tak/podać |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
|  | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji | Tak |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. | Tak |  |
|  | Czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) bez konieczności stosowania specjalnych drenów. Dokładność czujnika skoku/spadku ciśnienia w linii możliwa do ustawienia na trzech poziomach 2mmHg, 8mmHg, 20mmHg | Tak |  |
|  | Automatyczna kalkulacja dawki insuliny obliczana przez algorytm integrujący następujące dane: ostatni wynik badania poziomu glukozy we krwi , żywienie enteralne , żywienie parenteralne, przebieg terapii w określonym czasie, masa ciała pacjenta | Tak |  |
|  | Automatyczna współpraca z systemem pomp infuzyjnych w stacji dokującej - dwiema objętościowymi do podaży żywienia parenteralnego i enteralnego i jedną strzykawkową do podaży insuliny | Tak |  |
|  | Stacja do współpracy z rezonansem magnetycznym z wózkiem SZT 1 | Tak |  |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Stacja dokująca na pompy przystosowana do pracy ze skanerami 1,5T i 3T Pole magnetyczne w środowisku MR: ≤ 20 mT/200 gausów System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu Możliwość umieszczenia min 4 pomp infuzyjnych ( strzykawkowych lub objętościowych w dowolnej kombinacji) Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy Wbudowany czujnik natężenia pola elektromagnetycznego Pomiar wektorowy składników pola magnetycznego w trzech osiach Niezależne zasilanie czujnika natężenia pola elektromagnetycznego Wbudowany głośnik natężenia pola magnetycznego Stacja dokująca wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stan pomp Stacja wyposażona w półkę, oraz szufladę na podręczne akcesoria Współpraca ze standardowymi liniami infuzyjnymi Stacja dokująca na wózku, kółka z możliwością blokady Zasilanie 200-240 V AC , 50/60 HZ | Tak |  |
|  | Stacja dokująca kompatybilna z pompami Infusomat Space model 8713050, Perfusor Space model 8713050 posiadanymi przez szpital | Tak |  |
| V. | INNE |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Podać/opisać |  |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty zastrzeżeniem  art. 107 ust.2 .

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres gwarancji )

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |  | Max 40 pkt Za 24 miesiące – 0 pkt |

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

Załącznik nr 2 (stanowi treść oferty)

Zamawiający:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

### FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa urządzeń medycznych i zamrażarek niskotemperaturowych - 6 zadań.

- Wykonawca

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:

[ ] TAK   [ ] NIE*

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym – brak zaznaczenia oznacza, że Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie publiczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy powielić pkt „dane Wykonawcy” oraz podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON).

1. Dane Wykonawcy:

pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się                              o udzielenie zamówienia)

(adres siedziby)

(województwo, powiat, kraj)

………………………………………………………………………………………………………………………

(Nr NIP  - podać numer unijny)

(Adres e-mail – na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

(Nr tel)

- PODWYKONAWCY

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Część/zakres zamówienia  -                                      Nazwa (firma) podwykonawcy

- ………………………………..			……………………………….

- ……………………….			         …………………………………..

(W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający automatycznie przyjmuje, że zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę).

- SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Cena zadania   nr………. bez podatku VAT i z podatkiem VAT .

a) bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

b) z VAT  ........................................................................................................................ Słownie.............................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%)............................................................................................

(W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie  Wykonawca może powielić pkt 1 lub złożyć odrębny formularz)

Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia, musi być zgodna  z częścią  asortymentowo – cenową, zawartą w załączniku nr 1 dla danego zadania

- Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:

Termin dostawy  :

dla zadania nr 1,3, 4 ,5  wynosi  do  6 tygodni od podpisania umowy

Wpisać termin dostawy jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje że termin dostawy wynosi do 6 tygodni od podpisania umowy , podać w tygodniach) ……….

dla zadania nr 2 wynosi  do  16 tygodni od daty od podpisania  umowy

Wpisać termin dostawy jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje że termin dostawy wynosi do 16 tygodni od podpisania umowy , podać w tygodniach) ……….

dla zadania nr 6 wynosi  do  12 tygodni od daty od podpisania  umowy

Wpisać termin dostawy jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje że termin dostawy wynosi do 12 tygodni od podpisania umowy , podać w tygodniach) ……….

- Zgodnie z art. 225 ust 2  ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/ NIE

Przy odpowiedzi TAK*-  należy wypełnić poniższe pkt.

- ……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego)

- …………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku)

- ……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą  , będzie miała zastosowanie

(Brak jakiegokolwiek zaznaczenia oznacza, że wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

- Ja (MY) niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że:

- oferowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, są  kompletne i będą po dostarczeniu i zamontowaniu gotowe do użycia -  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte określone przez Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia, akceptujemy ją bez zastrzeżeń i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Niniejsza oferta wiąże nas przez okres wskazany w dokumentacji postepowania przez Zamawiającego.

- Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

9.     Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

2.…….

_________________ dnia ___ ___ 2021 r.

Informacja dla Wykonawcy:

*  niepotrzebne skreślić

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty – zgodnie z SWZ

                - Opis przedmiotu zamówienia, zgodny z załącznikiem nr ……….

                - Oświadczenie  o  braku  podstaw  do wykluczenia, zgodne z załącznikiem nr 2.

                - oświadczenie JEDZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (JEDZ),  składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

- Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem (JEDZ) także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby , potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiedniego spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji , w zakresie w  jakim wykonawca powołuję się na jego zasoby.

- Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców – jeżeli na etapie składania oferty są znane.

                - ODPIS lub INFORMACJA z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania).

                - Pełnomocnictwo:

- upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Załącznik nr 4

PN 15/21 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Wykonawca

………………………..

………………                                                                           data

Nazwa, adres

Dotyczy postępowania na: dostawa urządzeń medycznych i zamrażarek niskotemperaturowych - 6 zadań.

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

(w zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje

Niniejszym oświadczam (-y), że:

- nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z innym wykonawcą/ami, który złożył odrębną ofertę *

- należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

(należy wskazać, co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*:

1) ……………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………….

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust.  1 ustawy pzp

( §2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcyDz.U.2020.2415)

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

Oświadczam iż,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z  postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

        - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

        - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

        - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

        - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

są nadal aktualne.

Załącznik nr 6 (złożyć z ofertą) – Dotyczy Zadania nr 1,2,3,6

PN 15/21

Przedmiot :   dostawa urządzeń medycznych i zamrażarek niskotemperaturowych- 6 zadań.

………………………..                                                                  ………………………..

Nazwa Wykonawcy                                                                                           data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2021.1565) i innymi właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie oraz posiada wszelkie dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu (np. znak CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności, zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, deklaracje, atesty).

Dodatkowo oświadczam, że dostarczę po podpisaniu umowy, wraz z pierwszą dostawą oraz na  każde żądanie Zamawiającego  - aktualny dokument dopuszczający zaoferowane dostawy do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem.

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                         o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).