Kamera stałopozycyjna, typu bullet, IP, (zewnętrzna) bez mikrofonu

• Zgodna z ONVIF

• Rozdzielczość min. 2 Mpix

• min. 25 kl./s dla 1920x1080

• Obiektyw min. f=2.8-8.0 mm / F1.2

• Kompresja H.264 / MJPEG

• Dwa strumienie wideo

• DWDR / WDR

• Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)

• Obudowa o klasie szczelności IP66.

• Zasilanie PoE lub tradycyjnie, za pomocą  12 V DC