Specyfikacja techniczna na pojazd terenowy 4x4

Opis ogólny:

Pojazd terenowy kołowy dwuosiowy o zwiększonej mobilności i zdolności pokonywania przeszkód terenowych. Pojazd powinien posiadać napęd 4x4 z możliwością odłączenia napędu od jednej osi. Pojazd powinien posiadać zamkniętą kabinę, otwartą przestrzeń ładunkową i silnik benzynowy czterosuwowy z wtryskiem paliwa chłodzony cieczą. Niedopuszczalne jest dostarczenie pojazdu z gaźnikiem. Pojazd fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku.

Dane techniczne:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
|  | Minimalna | Maksymalna |
| Pojemność skokowa | 999 ccm | 1100 |
| Liczba cylindrów | 1 | 2 |
| Moc | 61 kW | 80 |
| Moment obrotowy | 35 NM | 50 |
| Długość | 3000 mm | 3100 mm |
| Szerokość | 1500 mm | 1600 mm |
| Wysokość | 1900 mm | 2100 mm |
| Masa na sucho | 650 | 700 kg |
| Prześwit | 280 mm | 310 mm |
| Masa własna | 950 kg | 1000 kg |
| DMC | 1200 kg | 1500 kg |
| Ładowność „bagażnika” | 400 kg | 460 kg |

- Kolor nadwozia – zielony lub czarny,

- Dach: sztywny z tworzywa sztucznego;

- Szyba przednia – szklana otwierana z wycieraczką i spryskiwaczem;

- Szyba tylna – szklana lub z tworzywa sztucznego;

- Kabina ogrzewana

- Drzwi – sztywne z otwieranymi szybami;

- Wspomaganie kierownicy

Wyposażenie dodatkowe:

  - Hak holowniczy:

  - Wyciągarka o uciągu minimalnym 2 000 kg, automatycznym wyłącznikiem i sterowaniem bezprzewodowym,

  - Dodatkowe oświetlenie tylne LED uruchamiane oddzielnie od pozostałego oświetlenia,

  - Dodatkowe oświetlenie przednie LED uruchamiane oddzielnie od pozostałego oświetlenia,

  - Pasy bezpieczeństwa,

  - Kratki podwyższające przestrzeń załadunkową bagażnika.

Inne:

- Wszystkie elementy zabudowy kabiny powinny być sprzętem typu OEM

- Gwarancja 24 miesiące