Lądek – Zdrój,  16.02.2022 r.

WR.7223.01.2022.203

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

Gmina Lądek – Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek – Zdrój, tel. 074/8117850, fax: 074/8147418, umig@ladek.pl, www.ladek.pl, NIP 881-10-01-664, REGON 890718113.

Osoba do kontaktu: Marcin Kochański, tel. 74/ 81 17 872.

2. Przedmiot zamówienia

Zmiana stałej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Lądek – Zdrój oraz montaż niezbędnej infrastruktury dla wprowadzenia stref płatnego parkowania.

3. Zakres zamówienia

- Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych: ul. Lipowa, pl. Mariański, ul. Słowackiego, ul. Orla, ul. Wolności, Rynek, ul. Słodowa, ul. Strażacka w zakresie:

ul. Lipowa (droga jednokierunkowa):

- Wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych w sąsiedztwie budynku Lipowa 2,

- Wyznaczenie miejsc postojowych na długości całej ulicy usytuowanych równolegle do osi drogi (za wyjątkiem miejsc w których postój pojazdów jest nie możliwy- łuk drogi, odległości od przejść dla pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami)

- Oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stref płatnego parkowania.

- Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym,

Pl. Mariański:

- Przeprojektowanie istniejącego przejścia dla pieszych na przeciwko budynku „Zdrój Wojciech” – wyznaczenie przejścia o szerokości równej długości obniżonego krawężnika od strony parku,

- Wyznaczenie miejsc postojowych z boku budynku „Zdrój Wojciech” – odejście w kierunku ul. Słowackiego

- Oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stref płatnego parkowania.

- Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym,

Ul. Słowackiego (droga jednokierunkowa):

- Wprowadzenie zakazu zatrzymywania pojazdów po obu stronach ulicy,

- Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym

Ul. Orla:

- Zatoka postojowa o nawierzchni z kostki betonowej na 13 miejsc postojowych,

- Oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stref płatnego parkowania,

- Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym

Ul. Wolności:

- Oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stref płatnego parkowania,

- Oznakowanie zatok postojowych znakami pionowymi D-18 z tabliczką T-30 i D-18 z tabliczką T-3a,

- Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym,

Rynek, ul. Słodowa, ul. Kościelna do skrzyżowania z Gwieździstą, ul. Strażacka:

- Wyznaczenie miejsc postojowych przy północnej pierzei Rynku oraz na ulicy Słodowej od ul. Strażackiej do Rynku,

- Oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stref płatnego parkowania.

- Uzupełnienie oznakowania o znak B-2 (wjazd od ul. Strażackiej w kierunku pierzei południowej)

- Uzupełnienie oznakowania ul. Strażackiej- wyznaczenie dwóch miejsc postojowych wyłącznie dla karetki pogotowia ratunkowego i pracowników stacji. (oznakowanie pionowe istnieje)

- Wymiana słupków dla znaków drogowych w ilości: 16 szt. (słupki stylizowane w kolorze czarnym wg. wzoru)

- Demontaż  dwóch słupków do znaków drogowych i montaż w ich miejsce uchwytów ściennych,

- Wymiana zniszczonych znaków drogowych,

- Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym

- Wprowadzenie zaprojektowanego oznakowania, umieszczenie znaków  na odpowiedniej wysokości zgodnie z opracowanym projektem ruchu drogowego, wymiana słupków do znaków w niezbędnym zakresie,

- Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych materiałami do znakowania cienkowarstwowego. Lokalizacja i ilość oznakowania do wykonania stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

- Strefa płatnego parkowania obejmować będzie ul. Lipową, pl. Mariański, ul. Orlą, ul. Wolności oraz Rynek.

- Wykonanie planu miasta z zaznaczona strefą płatnego parkowania w skali 1:2000

- 2 egzemplarze w wersji papierowej

- 1 egzemplarz na sztywnym podkładzie z plexi

- wersja elektroniczna

- Przygotowanie regulaminu strefy płatnego parkowania i umieszczenie go w terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Dostawa, montaż i uruchomienie parkometrów zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania

Ilość parkometrów:

- Ul. Lipowa 	2 szt.

- Ul. Wolności 	1 szt.

- Pl. Mariański 	1 szt.

- Ul. Orla 	1 szt.

- Rynek 		1 szt.

- Naprawa nawierzchni po realizowanych pracach.

4. Termin wykonania prac:

od dnia podpisania umowy do 30.07.2022 r.

5. Sposób obliczenia ceny

- W postępowaniu ustanowiono wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu wg załączonego formularza ofertowego.

- Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Kryterium oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

- Cena (C) – 100 %

  - Kryterium Cena (C) - oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

Cmin

C= ---------------- x 100 = …….. pkt

Cb

C - liczba punktów w kryterium Cena

Cmin - najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert podlegających ocenie

Cb - cena ofertowa ocenianej oferty

- Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (C).

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę, wg załączonego wzoru,  należy złożyć poprzez platformę zakupową – w terminie do dnia 4 marca 2022 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

c) dysponują odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do wykonania zamówienia.

d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Załączniki:

- Wykaz oznakowania poziomego do konserwacji

- Specyfikacja techniczna parkomatów

- Stała organizacja ruchu dla ul. Wolności

- Stała organizacja ruchu Rynek, ul. Słodowa, ul. Strażacka, ul. Gwieździsta

- Przebieg ciągu ul. Lipowa, pl. Mariański, ul. Orla. – zrzuty ekranu Google Street View

- Wzór słupków drogowych (Rynek 16 sztuk)

Sporządził:

Marcin Kochański