Opis przedmiotu zamówienia (DZP.271-1/21) Pakiet nr 2

ZESTAW NAPĘDU WIERTARSKIEGO BEZPRZEWODOWEGO DO DUŻYCH KOŚCI  2 kpl.

Tabela nr 1

| l.p | Nazwa zamówienia | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Ilość | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW NAPĘDU WIERTARSKIEGO BEZPRZEWODOWEGO DO DUŻYCH KOŚCI (kpl.) | ……………… | 2 | …………… |

Tabela nr 2

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana, należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli | Ocena punktowa/Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ (należy wskazać pełne oznaczenie literowe i numeryczne) | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niewystawowy | TAK |  |  |
| Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich – 2szt. |
|  | napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | TAK |  |  |
|  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | TAK |  |  |
|  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W | TAK |  |  |
|  | obroty max. silnika 25000 obr./min. | TAK, podać |  |  |
|  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich | TAK, podać |  |  |
|  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezarskich | TAK, podać |  |  |
|  | zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | TAK |  |  |
|  | kaniulacja Ø 4 mm | TAK |  |  |
|  | dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie | TAK |  |  |
|  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora) | TAK |  |  |
|  | adapter do oliwienia napędu, w zestawie | TAK |  |  |
|  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej | TAK |  |  |
|  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | TAK |  |  |
|  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | TAK |  |  |
|  | Pokrywa komory - zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora) – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Bateria - akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie – 2 szt. | TAK |  |  |
| Nasadka wiertarska Jacobs – 2 szt. |
|  | nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | TAK |  |  |
|  | nasadka bezkluczykowa wraz z kluczykiem | TAK |  |  |
|  | zakres 0,3 - 7,4 MM | TAK |  |  |
|  | kaniulacja Ø 4 mm | TAK |  |  |
|  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. | TAK, podać |  |  |
|  | moment obrotowy 5 Nm | TAK |  |  |
| Nasadka wiertarska małe AO – 2 szt. |
|  | nasadka wiertarska małe AO | TAK |  |  |
|  | kaniulacja Ø 4 mm | TAK |  |  |
|  | maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | TAK, podać |  |  |
|  | moment obrotowy 4 Nm | TAK |  |  |
| Nasadka do drutów Kirschnera – 2 szt. |
|  | nasadka do drutów Kirschnera | TAK |  |  |
|  | trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) | TAK |  |  |
|  | kaniulacja Ø 4 mm | TAK |  |  |
| Nasadka piły oscylacyjnej – 2 szt. |
|  | nasadka piły oscylacyjnej | TAK |  |  |
|  | oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 17000 osc./min. | TAK |  |  |
|  | maksymalne wychylenie ostrza 4°47' | TAK |  |  |
|  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | TAK |  |  |
|  | moment obrotowy 5 Nm | TAK |  |  |
| Ładowarka – 1 szt. |
|  | ładowarka elektroniczna, uniwersalna | TAK |  |  |
|  | cztery gniazda | TAK |  |  |
|  | wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe | TAK |  |  |
|  | system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów | TAK |  |  |
|  | wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh | TAK |  |  |
|  | proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bez-histerezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów | TAK |  |  |
|  | możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń | TAK |  |  |
|  | Kabel zasilający - przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Olej 1 szt.: - olej do smarowania systemu - olej w aerozolu - butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu - objętość 300 ml - nasadka do oliwienia | TAK |  |  |
|  | Brzeszczoty: - brzeszczoty do piły oscylacyjnej: - brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyboru przez Zamawiającego) – 20 szt. | TAK |  |  |
| Kosz stalowy dla dwóch urządzeń – 2 szt. |
|  | kosz stalowy, perforowany | TAK |  |  |
|  | uchwyt napędów/pił 2 szt. | TAK |  |  |
|  | uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. | TAK |  |  |
|  | uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt. | TAK |  |  |
|  | uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich | TAK |  |  |
|  | uchwyt na brzeszczoty | TAK |  |  |
|  | uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. | TAK |  |  |
| Wanna kontenera- 2 szt. |
|  | wanna kontenera 1/1 | TAK |  |  |
|  | wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm (+/- 5mm) | TAK, podać |  |  |
|  | wykonana z aluminium | TAK |  |  |
|  | uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) | TAK |  |  |
|  | uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera | TAK |  |  |
|  | Pokrywa kontenera (2 szt.): - pokrywa kontenera srebrna - podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe - filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. | TAK |  |  |
|  | tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc – 8 szt. | TAK |  |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Serwis min. 1 rocznie na czas trwania gwarancji | Tak, podać |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi urządzenia. Szkolenie dla min. 2 osób | TAK |  |  |
|  | Termin wykonania naprawy będzie wynosił do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wysłanego przez Zamawiającego zawiadomienia | TAK |  |  |
|  | Park maszynowy dedykowany do proponowanego przez Wykonawcę urządzenia. | TAK/Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | W cenie oferty bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | TAK |  |  |
|  | Dostarczenie 2 sztuk instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego, | TAK |  |  |
|  | Serwis | Tak (podać poczta, fax, poczta elektroniczna, Telefon) |  |  |

UWAGA:

Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.