Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 6x6

(kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP KASZCZOR

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ (WYPEŁNIA OFERENT) |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA PODSTAWOWE POJAZDU PO ZABUDOWIE i WYPOSAŻENIU |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: |  |
|  | ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, |  |
|  | rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), |  |
|  | rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej, (Dz.U. z 2019 r., poz. 594) |  |
|  | norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych) |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia świadectwa dopuszczenia dla kompletnego pojazdu. |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem NR 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. poz. 3 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – zał.nr 1 Numery operacyjne zostaną dostarczone przez zamawiającego w dniu podpisania umowy (nie później niż 7 dni od podpisania). |  |
| 2. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rocznik min. 2021, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. |  |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-1) lub równoważnej. |  |
| 2.3 | Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) lub równoważnej. |  |
| 2.4 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta podwozia bazowego. |  |
| 2.5 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: Belka sygnalizacyjna ze światłem koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy i osłonięta metalową osłoną. Napis STRAŻ koloru białego naklejony na przedniej osłonie przeciwsłonecznej. Na rogach zabudowy pożarniczej lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, w tym dwie zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Lamy sygnalizacyjne na rogach zabudowy osłonięte metalową osłoną. Dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu, w tym dwie na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy gwarantującej pełne wykorzystanie mocy głośników wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2wx100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowo wymaga się: możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy minimum dla sygnalizacji, dźwiękowej załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłącznie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) Dodatkowe oświetlenie przedziału kabiny kierowcy i dowódcy światłem w trybie jazdy alarmowej. Dodatkowe urządzenia zamontowane w pojeździe. Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED, kolor światła pomarańczowy, minimum 3 tryby świecenia sterowane z przedziału autopompy i z kabiny. Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowymi włącznikami – jeden z miejsca dostępnego dla kierowcy, drugi z miejsca dostępnego dla dowódcy umiejscowiony przy drzwiach dowódcy. |  |
| 2.6 | Podwozie pojazdu musi spełniać min. następujące warunki: układ jezdny- stały napęd 6x6, z blokadami mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz międzyosiowego, prześwit pojazdu pod osiami nie mniej niż 320 326mm. kąty natarcia pojazdu min. 27,30, kąt zejścia min. 23,80, kąt przechyłu bocznego nie mniej niż 280, układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny. pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o minimalnym przełożeniu 8 biegów do przodu plus wsteczny. Koła pojedyncze na wszystkich osiach wyposażone w ogumienie (rodzaj bieżnika) o obręczach kół min 21”, zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów. pojazd wyposażony w dodatkowy hamulec silnikowy. samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin – min. Euro 6. Zbiornik paliwa min. 350 litrów i mocy min. 230kW kabina pojazdu wyposażona w system niezależnego ogrzewania postojowego, działającego bez konieczności włączania silnika. pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu, bez mocowania i przewożenia na stałe. światła do jazdy dziennej załączane po uruchomieniu silnika. zamontowana osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej lampy przednie świateł drogowych oraz światła do jazdy dziennej zabezpieczone metalowymi osłonami ochronnymi. pojazd wyposażony w dodatkowy wyłącznik prądu w pojeździe, umiejscowiony w kabinie na desce rozdzielczej |  |
| 2.7 | Pojazd musi być wyposażony w; tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Tylny zderzak musi posiadać funkcję podestu roboczego oraz być zbudowany w sposób umożlwiający zmiany jego pozycji roboczej bez użycia dodatkowych narzędzi, kamerę cofania z minimum 7 calowym monitorem umieszczonym na desce rozdzielczej w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach pogodowych. Załączenie kamery: Automatycznie wraz załączeniem biegu wstecznego Ręczne przyciskiem umieszczonym w zasięgu kierowcy i dowódcy |  |
| 2.8 | Kabina jednomodułowa, czterodrzwiową, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy, a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1600mm. Siedzenia w części załogowej wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Cztery miejsca siedzące z zagłówkami dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinana. Odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania. Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku. Dodatkowo wymaga się elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej wywietrznik dachowy przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1600mm fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości oraz ciężaru ciała |  |
| 2.9 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w obowiązujących przepisach Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. w sprawie zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i dźwiękowym sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i dźwiękowym sygnalizacja załączonego gniazda ładowania z alarmem świetlnym i dźwiękowym sterowanie głównym wyłącznikiem zasilania zabudowy sterowanie zraszaczami sterowanie niezależnym ogrzewaniem przedziału autopompy oraz kabiny kontrolka włączenia autopompy wskaźnik poziomu wody w zbiorniku wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku wskaźnik niskiego ciśnienia pracy autopompy wskaźnik wysokiego ciśnienia pracy autopompy włączniki dodatkowego sygnału pneumatycznego, dostępne dla dowódcy i kierowcy, |  |
| 2.10 | Maksymalna wysokość samochodu w najwyższym miejscu nie może przekroczyć 3220 mm, a długość 8450 mm (do tej wysokości wlicza się uchwyty do wyposażenia dostarczonego do zamontowania) |  |
| 2.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 4m. Ładowarka zamontowana na samochodzie o maksymalnym prądzie ładowna nie mniejszym niż 12A. |  |
| 2.12 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny zamontowane na zewnątrz pojazdu na skośnej powierzchni pod lampami tylnymi z lewej strony, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe bez mocowania na stałe i przewożenia w pojeździe, komplet kluczy do awaryjnego otwarcia drzwi kabiny załogowej oraz komplet kluczy do otwarcia przedziałów sprzętowych zabudowy) oraz hak holowniczy. |  |
| 2.14 | Kolor pojazdu: nadwozie i zabudowa samochodu – RAL 3000, żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium lub RAL 7024, błotniki i zderzaki – białe elementy ozdobne (np. atrapa, emblematy) – w kolorze naturalnym |  |
| 2.15 | Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy. W kabinie załogowej zamontowany podest z zamontowanymi 4 ładowarkami do radiotelefonów przenośnych. Ładowarki zostaną dostarczone przez zamawiającego w dniu podpisania umowy (nie później niż 7 dni od podpisania). Osobny włącznik zasilania dla każdej z ładowarek. Podest wyposażony w: główny włącznik zasilania bezpieczniki dwa gniazda 12V typu (zapalniczka) |  |
| 2.16 | W przestrzeni pomiędzy fotelami kierowcy i dowódcy wydzielone miejsce (półki, schowki itp.) na dokumentację operacyjną. |  |
| 3. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 3.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, natomiast spody schowków blachą nierdzewną typu LEN. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.2 | Drabina do wejścia na dach zabudowy wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie. W górnej części zabudowy zamontowane poręcze ułatwiającymi wejście na dach. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.3 | Zabudowa wyposażona w siedem przedziałów sprzętowych po trzy na każdym boku oraz jeden z tyłu zabudowy (przedział autopompy). Boczne skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wyposażone w zamknięcie typu rurkowego. Wszystkie żaluzje muszą posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. Przedział autopompy zamykany za pomocą sztywnej klapy otwierającej się do góry, wspomaganej dwoma siłownikami. Żaluzje oraz klapa wykonane z materiałów odpornych na korozję. Zamki wszystkich skrytek zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków rolet. Dopuszcza się dodatkowy klucz do zamykania klapy przedziału autopompy. |  |
| 3.4 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. Szuflady, palety i tace wysuwane muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady, tace lub inne elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze w formie taśm odblaskowych. |  |
| 3.5 | Przedziały sprzętowe oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED umieszczone pionowo po obu stronach schowka. Załączenie oświetlenia uruchamiane automatycznie po otwarciu (uchyleniu) rolety/klapy skrytki. Zabudowa posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu załączane z przedziału autopompy oraz z panelu kontrolno – sterowniczego w kabinie załogi, oświetlenie składające się z: lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowanych w balustrady boczne – 3 szt. na stronę oświetlenie powierzchni dachu W dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. |  |
| 3.6 | W kabinie kierowcy zlokalizowane: główny włącznik zasilania zabudowy, uruchamia wszelkie układy zabudowy w tym tablice sterującą autopompą oraz oświetlenie przedziałów sprzętowych włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego zabudowy (z możliwością sterowania oświetleniem zewnętrznym również z tablicy autopompy) |  |
| 3.7 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki lub szuflady (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym i dźwiękowym. Dodatkowo wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy. Zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy w wykonaniu antypoślizgowym. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym. Otwarcie lub wysunięcie podestu, sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze w formie taśm odblaskowych. |  |
| 3.8 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny oraz dachu zabudowy w wykonaniu antypoślizgowym (blacha aluminiowa ryflowana). Na dachu zabudowy zamontowane: zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 2200x550x260mm (dł. x szer. x wys.) posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED uchwyty na drabinę – typ i model drabiny podany w trakcie realizacji zamówienia nie później niż 7 dni przed odbiorem technicznym uchwyty na węże ssawne W110- 2500 mm mocowania na mostki przejazdowe – typ i model mostków podany w trakcie realizacji zamówienia nie później niż 7 dni przed odbiorem technicznym uchwyty dla 4 drabin nasadkowych na dachu |  |
| 3.9 | Zabudowa wyposażona w trzy przedziały sprzętowe na każdym z boków zabudowy oraz jednym przedziale autopompy na tyle zabudowy. Konstrukcja skrytek gwarantuje m.in. wykonanie: zainstalowanie palety obrotowej na sprzęt burzący po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy, zamontowane mocowania na węże tłoczne 10 sztuk w75 oraz 10 sztuk W52. wysuwanej szuflady na agregat prądotwórczy o wytrzymałości przynajmniej 120 kg umieszczana na dole skrytki. w pozostałych przedziałach bocznych umieszczona minimum jedna półka wykonana w technologii umożliwiającej regulacje jej położenia w pionie. w jednym z przedziałów wydzielone miejsce na pompę pływającą o wymiarach w przybliżeniu 700x700x300mm. |  |
| 3.10 | Autopompa dwuzakresowa klasy co najmniej A24/8 ze stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności co najmniej 3250l/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m. Wydajność stopnia wysokiego co najmniej 465 l/min. przy ciśnieniu 40 bar. Układ wodno-pianowy posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do: czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w schowkach bocznych zamykanych lub nie zamykanych klapami lub żaluzjami. wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 metrów, działka wodno-pianowego sterowanego z panelu działka, zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy, podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego realizowane za pomocą zaworu kulowego ze swobodnym dostępem dla operatora autopompy. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym klapą podnoszoną do góry. W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: manowakuometr manometr niskiego ciśnienia oraz manometr wysokiego ciśnienia wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu miernik prędkości obrotowej wału pompy kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne) kontrolka włączenia autopompy licznik czasu-pracy autopompy uruchamianie autopompy sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną sterowania układem dozowania środka pianotwórczego – sterowanie manualne |  |
| 3.11 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy minimum 6 godzin z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 3.12 | Manualny dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6% w całym zakresie pracy. |  |
| 3.13 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.14 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów z wykorzystaniem pozostałych elementów układu wodno-pianowego. |  |
| 3.15 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem, minimum 1,8 kW. System ogrzewania musi działać niezależnie od pracy silnika samochodu. |  |
| 3.16 | W przedziale autopompy zamontowany wyłącznik wyłączenia awaryjnego silnika samochodu, W przedziale autopompy zamontowany włącznik z możliwością uruchamiania silnika samochodu. Uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 3.17 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. Nasady ssawne autopompy wyposażone w zawory umożliwiające swobodne otwarcie pokryw podczas pracy autopompy przy ciśnieniu nominalnym – możliwe przejście z systemu podawania wody ze zbiornika pojazdu do systemu przetłaczania bez konieczności zatrzymywania pracy autopompy oraz redukcji ciśnienia. Zawory umiejscowione w taki sposób, aby nie kolidowały z zamykaniem klapy przedziału autopompy oraz z obsługą pozostałych elementów układu. |  |
| 3.18 | Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności nominalnej min 5 m³ (dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej ±5%), Układ napełniania zbiornika z automatycznymi zaworami odcinającymi z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. |  |
| 3.19 | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odporny na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 3.20 | Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 – po jednej na każdym boku - z elektrozaworami klapowymi umieszczonymi w przedziale autopompy. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. Wloty do napełniania z hydrantu wyposażone w zawór odcinający oraz sito. Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: nasada wodna zasilająca – kolor niebieski nasada wodna tłoczna – dwie koloru czerwonego, dwie koloru czarnego – kolory adekwatne do uchwytów zaworów odcinających umożliwiające szybką identyfikację danej nasady nasada środka pianotwórczego – kolor żółty |  |
| 3.21 | Pojazd musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linie szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z zaworem do płynnej regulacji kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna. Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej |  |
| 3.22 | Działko wodno-pianowe minimum DWP-16/24 o regulowanej wydajności z nakładką do piany oraz regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu spełniające wymagania PN-91/M-51270. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska muszą posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. |  |
| 3.23 | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu sterowania w kabinie, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu z alarmem świetlnym oraz komunikatem tekstowym. Dodatkowo wymagane: obrót i pochył reflektorów o kąt co najmniej od 0°÷170°- w obie strony, sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi. złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania, możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem różnej wysokości, oprócz przewodowego, dopuszczalne jest także, bezprzewodowe sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączaniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50m) Wysunięcie masztu następuję tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca postojowego. Funkcja zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości. Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu. |  |
| 3.24 | Samochód należy doposażyć w instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy obejmującą: dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja wyposażona w elektrozawór odcinający dla zraszaczy przednich i dla zraszaczy bocznych sterowany z kabiny kierowcy. |  |
| 4. | WYPOSAŻENIE i OZNAKOWANIE |  |
| 4.1 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. |  |
| 4.2 | Pojazd doposażony we wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, komplet kluczy do awaryjnego otwarcia drzwi kabiny załogowej oraz komplet kluczy do otwarcia przedziałów sprzętowych zabudowy. |  |
| 4.3 | Samochód wyposażony dodatkowo w: REFLEKTORY DODATKOWE – reflektor pogorzeliskowy (tzw. szperacz) przewożony w miejscu d-cy zastępu oraz dodatkowe 4 halogeny LED dalekosiężne umieszczone na specjalnym orurowaniu. WYCIĄGARKA – umiejscowiona z przodu pojazdu o uciągu min. 9000 kg i długości liny min 25m, montowana na podstawie ze stali umożliwiającej wykorzystanie głównego zaczepu holowniczego, zblocze podwajające siłę uciągu. Sterowanie wyciągarką z pilota przewodowego. Zamontowane dodatkowe oświetlenie LED wyciągarki. Osłona wyciągarki stalowa. Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- nazwa jednostki OSP kolor biały nie odblaskowy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP. Oklejenie samochodu logotypami o określonych wymiarach, np. logo gminy, logo WFOŚiGW, logo NFOŚiGW (dostarczonymi przez zamawiającego najpóźniej 7 dni przed odbiorem technicznym) w miejscu wskazanym przez zamawiającego Naklejenie na tylnej żaluzji naklejki „KORYTARZ ŻYCIA” – folia odblaskowa. Naklejenie na przedzie pojazdu w miejscu wskazanym przez zamawiającego napisu JANEK – kolor biały, nie odblaskowy |  |
| 5. | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 5.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. |  |
| 5.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 5.3 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 5.4 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
| 5.5 | Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „OFEROWANE PARAMERTY, POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „SPEŁNIA”.