Zestaw 4 narzędzi Milwaukee M18 FPP4A-503P, Kod producenta: 4933471148.

Zestaw zawiera:

- Klucz udarowy M18 FIWF12

- Wiertarko-wkrętarka udarowa M18 FPD2-0X

- Młotowiertarka SDS-Plus M18 CHX-0

- Szlifierka kątowa 125mm z hamulcem M18 CAG125XPDB-0

- Akumulator M18 B5 5Ah 3 sztuki

- Ładowarka M12-18C

- Skrzynia packout 1

- Klucz udarowy M18 FIWF12

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Częst. udaru (ud./min)     2400/2600/3100/2600

- Maks. moment dokręcania (Nm)     300

- Maks. moment obrotowy (Nm)     40/120/300/120

- Napięcie V     18

- Prędkość bez obciążenia (obr/min)     1700/2000/2500/2000

- Typ akumulatora     Li-ion

- Tryb 1 dla precyzyjnej pracy

- Wiertarko-wkrętarka udarowa M18 FPD2-0X

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 0 - 32,000

- Maks. moment obrotowy (Nm) 135

- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 89

- Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ murze (mm) 89/ 16/ 16

- Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) 16

- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 16

- Napięcie (V) 18

- Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) 0 - 550

- Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) 0 - 2000

- Typ akumulatora Li-ion

- Młotowiertarka SDS-Plus M18 CHX-0

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Energia udaru (EPTA) (J) 2,5

- Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 0 - 5100

- Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 26

- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30

- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

- Napięcie (V) 18

- Optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) ø 6 - 20

- Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) 9,5

- Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) 8,9

- Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1400

- Typ akumulatora Li-ion

- Szlifierka kątowa 125mm z hamulcem M18 CAG125XPDB-0

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Funkcja blokady włącznika Tak

- Gwint wrzeciona M 14

- Maks. głębokość cięcia (mm) 33

- Napięcie (V) 18

- Prędkość bez obciążenia (obr/min) 8500

- Średnica tarczy (mm) 125

- Typ akumulatora Li-ion

- Akumulator M18 B5 5Ah 3 sztuki

- Ładowarka M12-18C

- Skrzynia packout 1

- Element systemu modułowego do przechowywania PACKOUT™

- Wykonany z odpornych na uderzenia polimerów, aby zapewnić wytrzymałość w miejscu pracy

- Ładowność 113 kg

- Regulowana rękojeść

- Kółka 9″ do jazdy po każdej nawierzchni

- IP65 - zabezpieczenie przez deszczem i brudem i ochrona przed trudnymi warunkami atmosferycznymi

- Rogi wzmocnione elementami metalowymi

- Zapięcie wzmocnione elementami metalowymi

- Wewnątrz znajduje się wkładka organizera

- Miejsce do zamocowania ONE-KEY™ TICK™