SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

- NAZWA ZAMÓWIENIA

Remont 6 łazienek w pokojach części hotelowej w budynku nr 1 Domu Pracy Twórczej  Politechniki Morskiej w Szczecinie, Świnoujście ul. Komandorska 5

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót sanitarnych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyboru, jak również, jakości wykonania robót związanych z realizacja zadania pt: „Remont 6 łazienek w pokojach części hotelowej w budynku nr 1 Domu Pracy Twórczej  Politechniki Morskiej 
w Szczecinie, Świnoujście ul. Komandorska 5.

Roboty remontowe należy wykonać w wysokim standardzie jakości i estetyki wykończenia.

  - INSTALACJA WODOCIĄGOWA.

W obrębie prowadzonego remontu w łazienkach pokoi nr 108, 109, 110, 111, 113, 114 na I piętrze budynku nr 1 Domu Pracy Twórczej (DPT) należy wykonać demontaż istniejących przyborów sanitarnych następnie wykonać montaż nowych. W większości przypadków lokalizacja przyborów jest taka sama jak przed remontem. W przypadku zmiany lokalizacji należy wykonać nowe odcinki instalacji podejść do przyborów. Instalacje należy wyposażyć w zawory odcinające przed umywalkami i miskami ustępowymi. Baterie umywalkowe jednouchwytowe z mieszaczem – stojące oraz baterie prysznicowe jednouchwytowe z deszczownicą. Wymianie podlegają wszystkie zawory odcinające (na rurociągach i podejściach do przyborów sanitarnych w obrębie łazienki oraz do aneksu kuchennego ) oraz wszystkie podejścia typu NIBKO ( od pionu).

Czynności do wykonania:

- demontaż istniejących elementów tj. zawory i baterie, w remontowanych pomieszczeniach,

- wykonanie bruzd ściennych – w przypadku prowadzenia nowych odcinków instalacji (w obrębie łazienki oraz doprowadzenie do aneksu kuchennego 108,109,113,114)

- wykonanie wcinek do istniejących pionów wodnych celem montażu nowych trójników  alupex po uzgodnieniu z Zamawiającym, do przyborów w których została zmieniona lokalizacja,

- wymiana zaworów odcinających,

- montaż w bruzdach ściennych nowych rurociągów instalacji wodnych wykonanych z rur alupex fi 16,

- wykonanie prób szczelności przerobionych instalacji – odcinek od zaworu przy pionie do zaworów przy podejściu do przyboru,

- montaż na rurociągach izolacji cieplnych,

- zabetonowanie bruzd ściennych,

- montaż baterii umywalkowych stojących, jednouchwytowych z mieszaczem,

- montaż baterii prysznicowych jednouchwytowych z mieszaczem i deszczownicą,

- montaż drzwiczek rewizyjnych umożliwiających dostęp do zaworów odcinających na odejściach od pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Minimalny wymiar rewizji 30x30cm,

  - INSTALACJA KANALIZACJI

W nowych sanitariatach na I piętrze budynku nr 1 DPT należy wykonać montaż nowych przyborów sanitarnych wykorzystując istniejące podejścia odpływowe. W większości przypadków lokalizacja miejsc nie ulega zmianie. W przypadku zmiany lokalizacji należy wykonać nowe odcinki odpływowe. Rozmieszczenie przyborów zgodnie z dokumentacją rysunkową. Instalacje należy wyposażyć w syfony przed umywalkami i brodzikami.

Czynności do wykonania:

- demontaż istniejącej urządzeń sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach.

- wykonanie nowych podejść odpływowych pod przybory sanitarne

- montaż nowych odcinków rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur PCV po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- podłączenie nowych odcinków instalacji do istniejących pionów (o ile jest to konieczne).

- Montaż nowych urządzeń sanitarnych: umywalek, misek ustępowych, brodzików wraz 
z kabinami lub drzwiami uchylnymi.

  - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W obrębie prowadzonego remontu pomieszczeń sanitarnych na I piętrze budynku nr 1 DPT należy zdemontować istniejące grzejniki łazienkowe, zastępując je nowymi o podobnych wymiarach. Nowe grzejniki powinny być wyposażone we wkładkę zaworową oraz głowicę termostatyczną. Zdemontowane grzejniki należy zutylizować. W przypadku zmiany lokalizacji grzejnika należy wykonać nowe odcinki instalacji z cienkościennych stalowych rur zaciskanych.

Czynności do wykonania:

- demontaż grzejników łazienkowych wraz z zaworami i przekazanie do utylizacji,

- wymiana zaworów na odejściach od pionów instalacji CO,

- wykonanie niezbędnych bruzd,

- montaż (w razie konieczności) nowych odcinków instalacji c.o. wykonanych z rur stalowych zaciskanych – odcinki od pionu do grzejnika średnica zewnętrzna 15x1,2mm w izolacji, rury prowadzone w bruzdach ściennych,

- dostawa i  montaż nowych grzejników łazienkowych (drabinkowych) w sanitariatach,

- przeprowadzenie prób szczelności nowych instalacji.

  - INSTALACJA WENTYLACJI

W zakresie remontu jest wymiana istniejących wentylatorów łazienkowych na nowe 
o lepszych właściwościach akustycznych. Lokalizacja wyciągów pozostaje bez zmian.

Czynności do wykonania:

- Demontaż istniejącego wentylatora łazienkowego.

- Montaż i podłączenie elektryczne nowego wentylatora wspomagającego wentylację grawitacyjną.

  - ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO.

W zakresie branży sanitarnej dla remontu pomieszczeń sanitarnych na I piętrze budynku nr 1 DPT jest dostawa i montaż elementów wyposażenie dodatkowego sanitariatów tj. uchwyt na papier toaletowy, wieszak (haczyk) łazienkowy pojedynczy, reling ścienny szerokości 40cm na ręcznik, reling ścienny szerokości 60cm na ręcznik, szczotka do WC, dozownik na mydło w płynie. W dokumentacji rysunkowej załączona została koncepcja przedstawiająca typ wyposażenia. Kolorystyka i typ do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA!

Zaleca się przed złożeniem oferty na wykonanie w/w zakresu prac przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniach objętych remontem.

Prace remontowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie jakościowym. Prace będą wykonywane w czynnym budynku. W związku 
z powyższym należy założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach rozbiórkowych i po zakończeniu dnia pracy jak i zabezpieczyć szczelnie miejsca pracy odgradzając pozostałą cześć budynku.

Należy przewiedzieć, iż ze względu na całodobowe funkcjonowanie obiektu niektóre 
z prac (np. włączenia do istniejących instalacji) trzeba będzie wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu.

OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

### 3. PARAMETRY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ JAKICH NALEŻY UŻYĆ PODCZAS REMONTU ŁAZIENEK W POKOJACH GOŚCINYCH

  - INSTALACJA WODOCIĄGOWA.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które stykają się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów niewpływających ujemnie 
na jakość wody i posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

- Instalacje wodne: należy wykonać z rur Alupex po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Izolacje wszystkich rur wykonać z otulin polietylenowych koloru szarego o grubości 
9 mm w osłonie z folii polietylenowej dla wody zimnej i ciepłej, o parametrach takich jak: współczynnik przewodzenia ciepła = 0,038 W/mK (przy temp. średniej 40 oC), minimalna temperatura stosowania -45oC, maksymalna temperatura stosowania +105oC, klasa odporności ogniowej: B1.

- Zawory kulowe odcinające, ciśnienie pracy nie niższe niż 16 bar, korpus i kula wykonane z mosiądzu, uszczelnienia PTFE, zewnętrznie niklowane.

- Śrubunki mosiężne, proste, wzmocnione.

- Deszczownia z baterią mieszaczową jednouchwytową. Drążek stalowy o regulowanej wysokości: 900-1250mm. Głowica chromowana 2-funkcyjna o wymiarach 270x186mm. Materiał: mosiądz, stal i plastik chromowany. Słuchawka 3-funkcyjna o wymiarach 
133 x 257 mm, F100 mm . Wąż stalowy podwójnie pleciony o długości 1500 mm. Wygląd zestawu jak na zdjęciu poniżej bądź zbliżony.

- Bateria umywalkowa, chromowana, ze stałą wylewką, jednouchwytowa DN 15 montaż jednootworowy metalowa dźwignia, głowica ceramiczna 28 mm, powłoka chromowa, technologia dla zmniejszenia zużycia wody - przepływ wody 6 l/min, giętkie węże przyłączeniowe. Wygląd jak na zdjęciu poniżej.

- Zawory kątowe odcinające przy umywalkach, wykonane z mosiądzu, chromowane, pokrętło typu comfort, przedłużony trzon, rozeta maskująca przesuwna o śr. 54 mm, przyłącze DN 15 G 1/2 GZ x DN 10 G 3/8 GZ, klasa przepływu – A, klasa szumów – I.

- Drzwi rewizyjne montowane w zabudowach pionów instalacji grzewczej w celu inspekcji, minimalny wymiar 30x30cm Wysokość montażu ustalić w trakcie realizacji inwestycji.

Uwaga: elementy wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

  - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

- Podejścia wykonać z rur i kształtek z: PCV-U koloru szarego o parametrach takich jak: odporność na ścieki o stałej wysokiej temperaturze do 95oC (okresowo do 100oC), odporność chemiczna na różnego rodzaju agresywne związki i substancje zawarte w ściekach zarówno bytowo-gospodarczych, jak i przemysłowych, łączone na połączenia kielichowe z uszczelkami gumowymi.

- Mocowanie rur do ściany przy pomocy systemowych obejm do rur z gumą z kołkiem rozporowym.

- Umywalka porcelanowa, z przelewem, z otworem na baterię stojącą, wraz z szafką wiszącą. Odpływ (korek) chromowany typu „click-clack”. Syfon chromowany u-rurkowym z rozetą maskującą. Wymiar zestawu wysokość: 59,5cm, szerokość: 41,5cm, głębokość: 41,5cm. Syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego z rozetą maskującą. Front i korpus szafki z płyty lakierowanej, okucia z funkcją cichego, miękkiego samodomykania. Kolor: Kolor szafki do uzgodnienia z Uzytkownikiem. Uchwyty metalowe w kolorze chrom. Zestaw składa się z szafki podumywalkowej i umywalki ceramicznej. Wygląd zestawu jak na zdjęciu poniżej.

- Zestaw WC: Stelaż podtynkowy do WC wiszącego zestaw 5 w 1 składający się ze stelażu, przycisku uruchamiającego pionowego, kątowników i wsporników do montażu przyściennego oraz podkładki wyciszającej do WC. Stelaż przystosowany do montażu przyściennego lub w ścianie szkieletowej, do suchej zabudowany jak i do miski wiszącej o rozstawie otworów 18cm lub 23cm. Spłuczka uruchamiana od przodu. Ustawienie spłukiwania w zakresie 6-9 litrów. Zawór odpływowy powinien posiadać trzy funkcje: spłukiwanie dwudzielne, Start/Stop oraz bez przerywania. W stelażu pełna izolacja przeciwroszeniowa. Pionowy przycisk uruchamiający jest przeznaczony do uruchamiania 2-pojemnościowego lub Start/Stop, do pneumatycznego zaworu spłukującego. Wymiary przycisku 156 x 197 mm. Montaż pionowy. Kątowniki i wsporniki do montażu regulowane w zakresie 130-230 mm. Zestaw powinien zawierać podkładkę wyciszająca do WC.
Miska ustępowa wisząca lejowa biała długość 51 cm, szerokość 35,6 cm, wysokość 35,5 cm, waga 18kg. Deska z tworzywa Duroplast, wolnoopadająca, z metalowymi zawiasami.
Wygląd zestawu jak na zdjęciach poniżej.

- Kabina prysznicowa półokrągła przeznaczona do montażu na brodzikach półokrągłych 90x90cm. Wykonana ze szkła hartowanego grubości 6mm. Kabina w konfiguracji: dwoje skrzydeł drzwiowych rozsuwanych na boki. Kabina przystosowana do montażu 
z brodzikami 90x90cm, wyposażona w uszczelki, uchwyt chromowany.

Wygląd kabiny jak na zdjęciu poniżej (przykładowe zdjęcie).

- Brodzik półokrągły akrylowy biały 90x90 cm, do montażu w komplecie z kabiną narożną półokrągłą jak w punkcie nr 5. Wysokość 160mm, głębokość 50mm. Odpływ o średnicy 50 mm, wyposażony w syfon przystosowany do brodzików bez przelewu. Wygląd jak na zdjęciu poniżej (przykładowe zdjęcie).

Uwaga: elementy wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

  - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

- Rury do wykonania podejść do grzejników istniejących - rury i kształtki wykonane ze stali węglowej RSt 34-2, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą 
o grubości 7-15 m, łączone poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy dedykowanej zaciskarki, uszczelnienie połączenie poprzez uszczelnienia O-ringowe i trójpunktowy system zacisku typu „M”, zakres temperatury pracy rurociągów od -20oC do +110oC, max. ciśnienie pracy do 16 bar, współczynnik wydłużalności liniowej – 0,012 (mm/mxK), wydłużenie przy wzroście temperatury o 60oC odcinka 4 m – 2,88 mm, przewodność cieplna – 58 W/m2*K.

- Grzejniki łazienkowe, drabinkowe, szerokość 400 mm, wysokość ok 700 mm, 
z podejściem 4xGW½”, wyposażony w odpowietrznik ręczny, ciśnienie próbne 1,3 MPa, max. ciśnienie robocze 1,0 Mpa, max. temp. robocza 110oC, kolor biały: RAL9016. Wygląd jak na zdjęciu poniżej (przykładowe zdjęcie).

- Zawory termostatyczne proste, montowane na zasileniu, z widoczną nastawą wstępną ustawianą kluczem systemowym, liczba pozycji nastawy - 9, z możliwością wymiany wkładki zaworowej bez opróżniania instalacji, montowane w instalacjach dwu rurowych 
o parametrach: korpus zaworu i inne części metalowe – mosiądz, korpus niklowany, trzpień – stal nierdzewna, uszczelnienie – O-ring z EPDM, maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperatura robocza 120 OC, średnica przyłącza 10 i 15 mm, kv=0,67.

- Zawory odcinające grzejnikowe przelotowe proste, montowane na powrocie 
w instalacjach dwu rurowych o parametrach: korpus zaworu i inne części metalowe – mosiądz, korpus niklowany, uszczelnienie trzpienia zaworu O-ringiem
z EPDM, maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperatura robocza 120 OC, średnica przyłącza 10 i 15 mm, kvs=1,7.

- Głowice termostatyczne tej samej firmy co zawory, o parametrach: wbudowany cieczowy czujnik temperatury, zakres nastawy z możliwością ograniczania
i blokowania, zakres regulacji temperatury: 7-28 °C, skala nastawy: 0, *, 1, 2, 3, 4 i 5, kolor głowicy - biały, długość głowicy 84 mm, średnica 54,5 mm. Wygląd jak na zdjęciu załączonym poniżej.

Uwaga: elementy wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym po przedstawieniu próbek.

  - INSTALACJA WENTYLACJI.

Należy zamontować wentylator łazienkowy osiowy o średnicy króćca 120mm. Wentylator wykonany z tworzywa sztucznego z mocowaniem antywibracyjnym silnika. Wentylator wyposażony w klapę zwrotną. Maksymalna temperatura medium +40°C. Silnik bezszczotkowy, asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz. Stopień ochrony IP45. Wentylator w wersji cichej. Wygląd urządzenia jak na zdjęciu poniżej.

Uwaga: elementy wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

  - ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO.

- Uchwyt ścienny na papier toaletowy. Wysokość: 2,9cm, szerokość: 15,1cm głębokość: 6,8cm, materiał wykonania: mosiądz, wykończenie: lakierowany na kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na zdjęciu poniżej.

- Wieszak (haczyk) łazienkowy pojedynczy. Wysokość: 2,9cm, szerokość: 4,5cm głębokość: 5,8cm, materiał wykonania: mosiądz, wykończenie: lakierowany na kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na zdjęciu poniżej.

- Reling ścienny szerokości 40cm na ręcznik. Wysokość: 4,2cm, szerokość: 40,0cm głębokość: 8,0cm, materiał wykonania: mosiądz, wykończenie: lakierowany na kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na zdjęciu poniżej.

- Reling ścienny szerokości 60cm na ręcznik. Wysokość: 4,2cm, szerokość: 60,0cm głębokość: 8,0cm, materiał wykonania: mosiądz, wykończenie: lakierowany na kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na zdjęciu poniżej.

- Szczotka do WC. Wysokość: 38,0cm, średnica: 9,0cm, materiał wykonania: polypropylen, wykończenie: kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na zdjęciu poniżej.

- Dozownik na mydło w płynie, do montażu ściennego. Wysokość: 19,5cm, średnica: 10,0cm, materiał wykonania: plastik, wykończenie: lakierowany na kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na zdjęciu poniżej.

Uwaga: elementy wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

  - ZABUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH Z PŁYT G-K WRAZ Z PRACAMI TYNKARSKIMI I MALARSKIMI

Prace związane z wykonaniem zabudów lekkich, prace tynkarskie i malarskie należy wykonać zgodnie z odrębną specyfikacją techniczną dotyczącą branży budowlanej.

- OPIS I TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC

  - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Prace rozpocząć od demontażu istniejących elementów wyposażenia. Po wykonaniu demontażu zabudów szachtów instalacyjnych wykonać należy wymianę zaworów kulowych na nowe. Wysokość włączenia należy wykonać w taki sposób, by umożliwić łatwy dostęp do zaworów odcinających przy pionach.

Odcięcie wody na czas robót w poszczególnych pionach wodnych należy uzgodnić z administratorem obiektu. Za zaworami wykorzystać istniejące instalacje zgodnie z dokumentacją rysunkową. Elementy konieczne do wykonania wykonać z rur polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne (parametry zgrzewania zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta rur). Do wykonania instalacji wodnych zastosować należy rury lub Alupex po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Rurociągi prowadzić w wykonanych bruzdach ściennych. Instalacje wodne wyposażyć w nową armaturę odcinającą: zawory kątowe na podejściach do umywalek oraz w armaturę czerpalną w łazienkach: baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe oraz baterie prysznicowe z deszczownicą, jednouchwytowe. Aby zapewnić dostęp do zaworów odcinających w szachcie instalacyjnym zamontować należy drzwiczki rewizyjne o wymiarach minimum 30x30 cm.

  - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Prace rozpocząć od demontażu istniejącego wyposażenia sanitarnego i demontażu obudowy pionów z płyt G-K. Należy wykorzystać istniejące odpływy do włączenia nowych przyborów sanitarnych. W przypadku braku zgodności, wykonać nowe podejścia.

Lokalizacja przyborów zgodnie z dokumentacją rysunkową. Rurociągi łączyć ze sobą na połączenia kielichowe z uszczelkami gumowymi. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcie wodne (syfon). Instalacje kanalizacyjne w łazienkach wyposażyć w: miski ustępowe wiszące na stelażach podtynkowych, umywalki porcelanowe z szafką oraz brodziki prysznicowe z kabinami.

  - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Prace rozpocząć od zamknięcia najbliższych zaworów odcinających i opróżnienia zładu. Następnie przeprowadzić należy demontaż grzejników we wszystkich remontowanych pomieszczeniach. Zdemontowane grzejniki łazienkowe zutylizować. Grzejniki montować zgodnie z lokalizacja na rysunkach. W przypadku, lokalizacji innej niż przed remontem podejścia do grzejników wykonać z rur stalowych zaciskanych, przyjąć średnicę 15x1,2mm.

Przy grzejnikach zamontować nowe zawory: odcinające na powrocie i termostatyczne wraz z głowicami na zasileniu.

  - ROZMIESZCZENIE GRZEJNIKÓW PRZEDSTAWIONE JEST NA RYSUNKACH

Po zakończeniu wszystkich prac na instalacji c.o. należy układ ponownie napełnić wodą i sprawdzić szczelność wykonanych podłączeń grzejników.

### ZABUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH PŁYTAMI G-W, ROBOTY SZPACHLOWE, ROBOTY MALARSKIE

### Roboty należy wykonać zgodnie z odrębną specyfikacją techniczną dotyczącą branży budowlanej.

  - INSTALACJA WENTYLACJI

Należy zdemontować istniejące wentylatory wspomagające grawitację. W ich miejsce zamontować nowe zgodnie ze specyfikacją. Wentylatory należy podłączyć elektrycznie.

  - ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

Elementy wyposażenia dodatkowego należy zamontować w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych i kleju montażowego.

- WYMAGANIA OGÓLNE, MONTAŻ PRZEWODÓW, ARMATURY I URZĄDZEŃ

  - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów powinny być zgodne z instrukcją producenta.

- Przyjęto wysokość zamontowania umywalki 85 cm, licząc od poziomu gotowej posadzki. Odległość krawędzi umywalki od ściany co najmniej 20 cm. Montaż zaworów ze złączką do węża przyjęto do wykonania poniżej linii montażu białej armatury na wysokości 60 cm licząc od poziomu gotowej posadzki.

- Przewody ciepłej i zimnej wody  należy prowadzić po ścianach wewnętrznych i w bruzdach w izolacji termicznej.

- Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. W tulejach i przegrodach nie może być połączeń rurociągów.

- Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodociągowej powyżej przewodów elektrycznych.

- Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej z siecią przewodów zasilanych z innych źródeł. Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego ogrzewania.

  - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- Połączenia kielichowe rur PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego 
o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu kanalizacyjnego. Stosować rury i kształtki jednego producenta. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15~20o, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielich wynosiła min. 1 cm,

- Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić:

- 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny, wpustu prysznicowego,

- 100 mm do pojedynczej miski ustępowej.

- Maksymalne rozstawy uchwytów rur dla przewodów poziomych wynoszą:

- dla średnicy od 50 do 100 mm - 1,0 m,

- dla średnicy powyżej 100 mm - 1,25 m.

- Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcie wodne (syfon).

- Przewody kanalizacyjne należy prowadzić w ścianach wewnętrznych i w stropie.

- Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne. Tuleją ochronną może być rura o średnicy większej, co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu, przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne umożliwiają swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronią przed obciążeniami zewnętrznymi. W tulejach nie może być połączeń rurociągów.

- Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC należy prowadzić w odległości min. 10 cm 
od rurociągów ciepłowniczych.

- Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników.

  - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Niezależnie od kształtu i wielkości budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy stosować instalację centralnego ogrzewania wodnego o obliczeniowej temperaturze zasilania, nie wyższej niż 90 OC.

- Wszystkie grzejniki w instalacji powinny być wyposażone w zawory termostatyczne.

- Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane (stropy lub ściany) nie mogą w ich przestrzeni występować połączenia rurociągów.

- Grzejniki montować na ścianie przy pomocy systemowych wsporników zgodnie z instrukcją producenta.

- Rurociągi grzewcze zaizolować.

- UWAGI OGÓLNE

Całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i p.poż., instrukcjami producenta oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą spełniać wymagania zawarte w art. 10 obowiązującej ustawy „Prawo Budowlane”. Wszystkie instalowane urządzenia muszą posiadać oznakowanie o zgodności z obowiązującymi normami, deklaracje zgodności lub znak budowlany.  Wszelkie hałaśliwe prace wykonywać tylko w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

Przed wbudowaniem materiału wykonawca powinien przedstawić kartę materiałową z proponowanym typem materiału. Karta powinna zwierać min: dokładny typ i symbol materiału, nazwę producenta oraz niezbędne prawem dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie. Wypełnioną kartę materiałową należy przekazać do akceptacji Zamawiajacemu w celu oceny zgodności materiału z warunkami STWiOR.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobligowany 
do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których sprzęt ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie. Zastosowany sprzęt (np. wyciągi i windy budowlane) – podlegający przepisom o dozorze technicznym – powinien posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do eksploatacji. Wyżej wymieniony sprzęt powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego parametry techniczne (nośność, dopuszczalny udźwig itp.). Do obsługi sprzętu należy zatrudniać osoby posiadające ku temu stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Zabrania się stosowania sprzętu lub narzędzi wyeksploatowanych, uszkodzonych. Zabrania się stosowania sprzętu i urządzeń bez uwidocznionego producenta. Zastosowane środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów. Do wykonania zlecenia będzie potrzebny również samochód dostawczy. Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU MATERIAŁÓW

Akceptowanie użytych materiałów.

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje oraz próbki dotyczące proponowanych do wbudowania materiałów z podaniem źródła wytwarzania i niezbędnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa (atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych itp.) w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Zamawiającego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną odebrane i zapłacone.

- INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych prac

Roboty częściowo mogą być wykonywane w czynnym budynku należy się więc liczyć z dodatkowymi utrudnieniami związanymi z ruchem osób trzecich. Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montażowych należy wykonać prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym. Wszystkie ciągi muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po całym obiekcie. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy.

Ochrona i utrzymanie robót

Od chwili przejęcia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót i mienia Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie wykonanych robót do czasu zakończenia odbioru końcowego robót. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty „utrzymaniowe”, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

Zgodność robót z przedmiarem i specyfikacją techniczną

Dokumentacja Rysunkowa (DR) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z DR
i ST. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z DR lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Przekazanie placu budowy

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb remontu nastąpi nieodpłatnie, z miejsca (tj. szafy ZK, zaworu) wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającemu – na swój koszt.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca wykona na własny koszt wydzielenie i zabezpieczenie rejonu, w którym będą prowadzone prace.

- ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku 
do Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy oraz przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ww. przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, 
to w całości obciążą one Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli, w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie 
lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni budynku i w jego sąsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego działalnością. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace były wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadających aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP – szczególnie przy pracach na wysokości i przy środkach szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca powinien wyznaczyć strefy niebezpiecznie, odpowiednio je ogrodzić i oznakować.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DR, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego.

Decyzje i polecenia Zamawiającego

Zamawiający upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, DR, ST, PN i innych normach i instrukcjach. W przypadku opóźnień w realizacji budowy stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Zamawiający ma prawo wprowadzić dodatkowego podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

Zasady kontroli, jakości robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót, materiałów, technologii, itp. z DR i ST.

Atesty, jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. Atesty i legalizacje przechowywane będą na budowie i okazywane Zamawiającemu i na każde żądanie.

- ODBIÓR ROBÓT.

Rodzaje odbiorów:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości i ilości wykonanych robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Działu Technicznego z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Odbiór końcowy:

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Zamawiającemu. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Zamawiającemu. Wykonawca przekaże w dniu zgłoszenia Zamawiającemu komplet dokumentów zgodne z wykazem wg pkt. „Dokumenty odbioru końcowego” Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót z P, ST i PN.

Odbiór ostateczny:

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót i wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

Dokumenty odbioru końcowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

- atesty i deklaracje jakościowe na wbudowane materiały,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów,

- atesty higieniczne na wbudowane materiały,

- karty gwarancyjne,

- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa w dwóch egzemplarzach powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Każdy atest powinien być czytelny, posiadać opis o treści "Materiały zostały wbudowane do: …………" oraz opieczętowane i podpisane przez Kierownika Budowy.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

- KLAUZULA RÓWNOWAŻNOŚĆI

Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: w Opisie przedmiotu zamówienia, w Dokumentacji projektowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powołane są konkretne nazwy własne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych, które spełniać mają materiały, wyroby budowlane, urządzenia, sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty i stosowane procesy, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych, zaś w przypadku gdy powołane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy równoważne innych państw członkowskich UE, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami, ocenami technicznymi lub specyfikacjami technicznymi a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, STWiOR.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu itp.). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub w dowolnych załącznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych lub opisane poprzez odniesienie do równoważnych norm ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne, bądź norma czy aprobata opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry opisane w Opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę. Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.