Załącznik nr 8

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet 1

AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA  NA 2 ENDOSKOPY  szt. 2

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2021 | Tak, podać |  |
| 5. | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
| 6 | Myjnia na dwa endoskopy | Tak |  |
| 7. | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 8. | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu mycie zasadnicze, dezynfekcję chemiczno-termiczna płukanie płukanie alkoholem kanałów - suszenie | Tak |  |
| 9. | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 10. | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak |  |
| 11. | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów | Tak |  |
| 12. | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 13. | Dozownik płynu detergentu min 1 litr | Tak |  |
| 14 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 15. | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |
| 16 | Panel sterujący w języku polskim | Tak |  |
| 17. | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 18. | 4 programy automatycznego mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 19. | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
| 20. | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  |
| 21 | Posiada filtr węglowy pochłaniający opary środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 22. | Posiada dodatkowy system filtracji wody | Tak |  |
| 23. | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
| 24. | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
| 25 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  |
| 26. | Wbudowany tester szczelności endoskopu | Tak |  |
| 27. | Możliwość wykonania dezynfekcji w temp. do 50 st. | Tak |  |
| 28. | Otwieranie pokrywy wanny za pomocą przycisku nożnego | Tak |  |
| 29. | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarcie pokrywy | Tak |  |
| 30. | Mobilność urządzenia z blokadą min. dwóch kół | Tak |  |
| 31. | Możliwość płukania kanałów wodno powietrznych na koniec cyklu | Tak |  |
| 32. | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola poziomu ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności w dowolnym momencie procesu mycia i dezynfekcji urządzenie sygnalizuje dźwiękowo oraz generuje wydruk z informacją o nieszczelnym endoskopie | Tak |  |
| 33. | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | Tak |  |
| 34. | Możliwość identyfikacji endoskopów przez myjnię (typ, numer serii) | Tak |  |
| 35. | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | Tak |  |
| 36. | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | Tak, podać |  |

................................., dnia ..................................  	...............................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Pakiet 2

SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 1 szt.

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2021 | Tak, podać |  |
| 5 | Szafa do przechowywania max 7 endoskopów | Tak |  |
| 6 | Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej | Tak |  |
| 7 | Uchwyty na dwóch poziomach | Tak |  |
| 8 | Identyfikacja endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych | Tak |  |
| 9 | Czas przechowywania regulowany od 1 godz. do 72 godzin | Tak |  |
| 10 | Pojemność komory suszenia min. 0,5 m3 – max. 0,6 m3 | Tak |  |
| 11 | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji | Tak |  |
| 12 | Czas suszenia regulowany od 1 min i więcej | Tak |  |
| 13 | Możliwość suszenia przez min. 120 minut | Tak |  |
| 14 | Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania | Tak |  |
| 15 | Filtr HEPA | Tak |  |
| 16 | Panel kontrolny 4,3” Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD | Tak |  |
| 17 | Szafa dwudrzwiowa | Tak |  |
| 18 | Przeszklone drzwi | Tak |  |
| 19 | Oświetlenie wewnętrzne komory – 3 lampy LED (ustawienia: automat/manual) | Tak |  |
| 20 | Automatyczne uruchamianie oświetlenia szafy po otwarciu drzwi | Tak |  |
| 21 | Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych | Tak |  |
| 22 | Temperatura sterowana ok. 40OC | Tak |  |
| 23 | Koszyk na akcesoria | Tak |  |
| 24 | Funkcje bezpieczeństwa: - klucz bezpieczeństwa - blokada drzwi - kontrola blokady przycisków panela | Tak |  |
| 25 | Proces walidacji z drukarką | Tak |  |
| 26 | 7 filtrów wewnętrznych powietrza 0,2 µm | Tak |  |
| 27 | 2 zewnętrze filtry powietrza | Tak |  |
| 28 | Maksymalne zapotrzebowania na powietrze 100l/min | Tak |  |
| 29 | Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdująca się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację | Tak |  |
| 30 | Szafa wyposażona w 4 kółka, 4 nogi | Tak |  |
| 31 | Wymiary: szer. 1200-1380 mm, głębokość 480-520 mm, wysokość do 2300 mm | Tak |  |
| 32 | Waga max. 200 kg | Tak |  |
| 33 | Zasilanie 220-230V/50-60Hz | Tak |  |
| 34 | Podłączenie do sieci jednofazowej | Tak |  |
| 35 | Szafa wyposażona w 2 kompresory służące do przedmuchiwania aparatów | Tak |  |
| 36 | Nie wymaga dodatkowych przyłączy zasilania powietrza | Tak |  |

................................., dnia ..................................  	 ................................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy