##### Część III – Opis przedmiotu zamówienia

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (minimalne parametry wymagane) | PARAMETRY OFEROWANE (podać, opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Marka, typ, wersja |  |
|  | Rodzaj nadwozia minibus 9 osobowa |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy rok produkcji min. 2022 |  |
|  | Kolor samochodu – biały lub czarny lub odcienie szarości |  |
|  | Silnik wysokoprężny – pojemność skokowa 1900-2000 [cm3] |  |
|  | Moc silnika 100-120 [kW] |  |
|  | Rodzaj paliwa ON |  |
|  | Norma emisji spalin EURO6 |  |
|  | Długość całkowita 5400-5500 [mm] |  |
|  | Szerokość całkowita z lusterkami 2300-2400 [mm] |  |
|  | Wysokość 1900-2000 [mm] |  |
|  | Skrzynia biegów manualna/automatyczna |  |
|  | Napęd min. na jedną oś |  |
|  | Hamulce tarczowe min. na jednej osi |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
|  | Klimatyzacja przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej - manualna/automatyczna |  |
|  | Dodatkowa nagrzewnica z tyłu (nawiew + sterowanie) |  |
|  | Czujnik parkowania przód i tył |  |
|  | Kamera cofania |  |
|  | Czujnik świateł |  |
|  | Czujnik deszczu |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przód i tył |  |
|  | Lusterka boczne i szyby przednie sterowane elektrycznie |  |
|  | Ściany w tylnej części przeszklone |  |
|  | Drzwi prawe w tylnej przestrzeni odsuwane |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane pod kątem 1800 |  |
|  | Ogrzewana szyba tylna z wycieraczką |  |
|  | Trzy rzędy siedzeń |  |
|  | Oświetlenie kabiny LED |  |
|  | Światła FULL LED |  |
|  | Centralny zamek |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy |  |
|  | Poduszki powietrzne min. 2 (kierowca, pasażer) |  |
|  | Zbiornik paliwa min. 75l pojemności |  |
|  | Hak holowniczy |  |
|  | Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica min. 2kg |  |
|  | Komplet kół letnich/zimowych z ozdobnymi deklami lub kołpakami |  |
|  | Dywaniki gumowe w I,II,III rzędzie |  |
|  | Fabryczne radio i nawigacja. |  |
|  | Samochód musi posiadać homologację Ministerstwa Infrastruktury jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub opinię techniczną pojazdu stwierdzającą zgodność przystosowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z wymogami Ministra Infrastruktury i prawa o ruchu drogowym (odpis świadectwa homologacji lub opinia) |  |
|  | Aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe lub aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności EU. |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
|  | Gwarancja mechaniczna i elektryczna (obejmująca również całe wyposażenie) min. 24 miesiące lub 100 000 km – parametr oceniany. |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące – parametr oceniany |  |
|  | Gwarancja na perforację elementów nadwozia min 24 miesiące – parametr oceniany |  |
| WARUNKI FINANSOWANIA |
|  | Sposób finansowania zamówienia leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1406 ze zm.) |  |
|  | Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 36 miesięcy - okres spłaty rat leasingowych |  |
|  | Wysokość rat leasingowych. Raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania, ustalone ze zmiennym oprocentowaniem, płatne co miesiąc, w terminie określonym w harmonogramie opłat leasingowych |  |
|  | Opłata wstępna 20% - wartości netto przedmiotu leasingu. |  |
|  | Wykup przedmiotu leasingu - opłata końcowa 1% - wartości netto przedmiotu leasingu |  |
|  | Waluta leasingu – PLN |  |
|  | Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości przedmiotu leasingu w rozumieniu przepisów podatkowych przysługuje Finansującemu tj. Leasingodawcy. |  |
|  | Pozostałe warunki leasingu uregulowane będą przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz postanowienia Kodeksu cywilnego |  |
|  | Inne dodatkowe koszty leasingu |  |

- Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające 
z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

- Samochód musi być zarejestrowany i posiadać tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny 
z wpisem, że jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać:

- kartę gwarancyjną, książkę gwarancyjną i przeglądów serwisowych;

- kartę pojazdu;

- fabryczną instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji samochodu przez Zamawiającego;

- komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta;

- aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe lub aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności EU.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym zgodnie z zapisami IDW.