|  | „PROJMEL” usługi projektowe i nadzory plac Piastowski 20/1 89 – 600 Chojnice NIP 555-101-85-53 REGON 771298270 | Przebudowa przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 w drodze gminnej nr 129021P, działka nr ewid. 147 w ciągu rowu melioracyjnego K- 257, grunty wsi Piesno, gmina Łobżenica, powiat Piła Projekt Budowlany Data: czerwiec 2020r. Strona : 1 |
| --- | --- | --- |

Egz. nr  1

PROJEKT BUDOWLANY

na wykonanie przepustu rurowego

| OBIEKT : | Przebudowa przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P w ciągu rowu melioracyjnego K- 257; działka nr ewid. 147, grunty wsi Piesno, gmina Łobżenica, Powiat Piła, Woj. Wielkopolskie. |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XXVIII |

| INWESTOR: | Urząd Miejski Gminy Łobżenica ul. Sikorskiego 7 89-310 Łobżenica |
| --- | --- |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA.

| Dokumentację: |
| --- |
| Opracował Projektował: Sprawdził: | „PROJMEL” - usługi projektowe i nadzory Bogdan Rydzkowski NIP 555-101-85-53 pl. Piastowski 20/1 REGON 771298270 89 – 600 Chojnice tel. kom. 608 180 128 |
|  | mgr inż. Bogdan Rydzkowski plac Piastowski 20/1; 89-600 Chojnice upr. bud. i proj. w specj. wod.-mel. nr WBPP-NB-7210/242/82 Członek POIIB nr POM/WM/0091/03 ............................................................................................................................................... (imię i nazwisko, pieczątka nr uprawnień projektowych) |
|  | mgr inż. Jan Burglin Upr. bud. do proj. i kier robotami bud. bez ogr. w konstrukcyjno-budowlanej Nr. ewiden. GP-KG-I-7342-9/95, GP-KZ-7342/227/92 Członek P.O.I.I.B. nr POM/IS/507/01 ............................................................................................................................... (imię i nazwisko, pieczątka nr uprawnień projektowych) |

| Miejscowość i data Opracowania: | Chojnice ............................................................. (miejscowość) | 24.06.2020 r. ................................................................. (dzień, miesiąc, rok) |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

1. Przedmiot i zakres inwestycji	3

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany	4

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu	5

4. Bilans terenu	5

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytków lub inne ograniczenia	5

6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej	5

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń	5

8. Warunki geotechniczne	5

9. Uwagi końcowe	6

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu …………………………………….………………………………………..6

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	7

1. Przeznaczenie i program użytkowy	7

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu	8

3. Opis projektowanych rozwiązań	8

4. Wykonawstwo robót	9

5. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami i budowlami	10

6. Wpływ budowli na środowisko…………………...……………………………………………………………………..……..10

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ………………………………………11

CZĘŚĆ GRAFICZNA....………………………………………………………………………………………………………………….16

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA..………………………………………………………………………………………………………23

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla projektu Przebudowa przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P, działka nr ewid. 147 w ciągu rowu

melioracyjnego K- 257, grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica, Powiat pilski, Woj.  wielkopolskie.

## Przedmiot i zakres inwestycji.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. nie ma zastosowania rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Lokalizacja inwestycji:

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P, działka nr ewid. 147 w ciągu rowu melioracyjnego K- 257,

grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonywane będą następujące roboty: usunięcie istniejącego przepustu, budowa przepustu, roboty ziemne.

Zakłada się, że prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej, w godzinach od 6:00 do 22:00, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. W fazie budowy wykorzystywany będzie głównie sprzęt samojezdny z napędem spalinowym (typu koparko – ładowarki, samochody dostawcze, zagęszczarka) oraz narzędzia ręczne (gdzie przewidywane będą kolizje z urządzeniami). Technologię robót budowlanych przyjęto ogólnie znaną i powszechnie stosowaną w zakresie budowy ciągów komunikacyjnych. W ramach przebudowy przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P przewiduje się:

- rozbiórka istniejącego przepustu,

- budowa nowego przepustu,

Etap eksploatacji nie jest związany z użyciem technologii. Głównym źródłem uciążliwości na środowisko będzie ruch pojazdów samochodowych, w wyniku, czego powstawać będą następujące oddziaływania: emisje zanieczyszczeń do powietrza, emisje hałasu, spływu opadowego i roztopowe.

Przebudowa przepustu prowadzona będzie przy ruchu wahadłowym, co sprawi, że w trakcie wykonywania robót ziemnych i montażowych przejazd będzie utrudniony.

Analizowana droga w chwili obecnej jest drogą istniejącą. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie przepustu, inwestycja nie była wariantowana w celu zmiany dotychczasowego przebiegu trasy. Ponadto ze względu na planowaną realizację przedsięwzięcia w granicach istniejącego zagospodarowanego pasa drogowego pole manewru dla trasowania nowego przebiegu zarówno w planie, jak i w profilu jest niewielkie. W związku z tym rozważyć można jedynie wariant zerowy (bezinwestycyjny) oraz wariant (inwestycyjny) najkorzystniejszy dla środowiska.

Wariant zerowy (bezinwestycyjny)

Wariant ten polega na braku realizacji planowanego przedsięwzięcia i pozostawieniu drogi w aktualnym stanie. W wyniku realizacji wariantu zerowego funkcjonować będzie obecny układ drogowy, a wszelkie działania związane z tym wariantem polegać będą na bieżącym utrzymaniu istniejącego przepustu, co bez podnoszenia i poprawy parametrów technicznych okazać się może niewystarczające.

Brak realizacji przedsięwzięcia skutkował będzie pogarszaniem się stanu technicznego przepustu, co w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, niesie ryzyko wzrostu wypadków i zdarzeń drogowych.

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest przyjęty do realizacji wariant związany z przebudową przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P.

Przebudowa przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P wpłynie na poprawę stanu nawierzchni jezdni, zwiększenie przepustowości, poprawę płynności przepływu wody, poprawę bezpieczeństwa ruchu. Ponadto poprawa odwodnienia z budową nowego przepustu sprawi poprawę funkcjonowania drogi.

W związku z powyższym uznać można, że wariant proponowany przez inwestora, związany z przebudową przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, a jego realizacja zasadna i konieczna.

Hydrograficznie obiekt znajduje się w zlewni rzeki – KOCUNIA , zaliczonym do regionu wodnego Warty. Dorzecze Odry, zlewnia Gwdy.

Lokalizacja obiektu przedstawiona jest na załączniku 1, 2 i 3 niniejszego opracowania.

Współrzędne w geodezyjnym w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5907299.97;     Y: 6448477.35 – wlot do przepustu

X: 5907293.93;     Y: 6448484.28 – wylot z przepustu

- Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany.

Teren działki nr 147 grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica, na której projektowana jest przebudowa przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 w ciągu rowu melioracyjnego K- 257, jest  drogą gminną nr 129021P.

W chwili obecnej działka nr 147 obręb Piesno, o powierzchni ogólnej 1,2584 ha, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów składa się w całości z konturu dr – Drogi.

Celem budowy przepustu rurowego w ciągu rowu melioracyjnego K-257, na drodze gminnej  nr 129021P w miejscowości Piesno, gmina Łobżenica, powiat Piła, Woj.  Wielkopolskie jest zapewnienie komunikacji lądowej pomiędzy dwoma miejscowościami Piesna  i Rudna, oraz zapewnienie  tranzytu wód w rowie melioracyjnym K-257.

Uzbrojenie występujące na terenie objętym inwestycją:

- sieć telekomunikacyjna

PIESNO rów nr „K-257”

Parametry techniczne projektowanego do budowy przepustu:

- długość przepustu – 10,00 m

- średnica przewodu przepustu HPDE ø 600 mm

- materiał – przewód rurowy z rur HPDE

- Spadek podłużny przepustu I= 1,00 %

- Przyczółki żelbetowe

- Rzędna wlotu 105,10 m n.p.m.

- Rzędna wylotu 105,00 m n.p.m.

Parametry techniczne istniejącego przepustu ( do rozbiórki):

- długość przepustu – 10,00 m

- średnica przewodu przepustu betonowy ø 300 mm

- materiał – przewód rurowy z rur betonowych

- Spadek podłużny przepustu I= 1,30 %

- Przyczółki żelbetowe

- Rzędna wlotu 105,34 m n.p.m.

- Rzędna wylotu 105,41 m n.p.m.

## Projektowany stan zagospodarowania terenu.

W obrębie w/w działki projektuje się przebudowę przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600  w drodze gminnej

nr 129021P, działka nr ewid. 147 w miejscowości Piesna w ciągu rowu melioracyjnego K- 257, grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica.

W/w inwestycja jest obiektem liniowym zlokalizowanym pod powierzchnią terenu, co nie wymaga trwałego wydzielenia terenu oraz zagospodarowania terenu. Przebieg trasy nowego przepustu HPDE ø 600 mm w drodze gminnej

nr 129021P, działka nr ewid. 147 w miejscowości Piesna w ciągu rowu melioracyjnego K- 257 zaprojektowano po trasie istniejącego przepustu. Projektowany nowy przepust  ma na celu zapewnienie komunikacji lądowej pomiędzy dwoma miejscowościami Piesna  i Rudna, oraz zapewnienie  tranzytu wód w rowie melioracyjnym K-257.

## Bilans terenu.

Projektowana przebudowa przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600  w drodze gminnej

nr 129021P, działka nr ewid. 147 w miejscowości Piesna w ciągu rowu melioracyjnego K- 257, grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnią terenu, nie występuje więc potrzeba wywłaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na przyłączu nie występuje nadbudowa nadziemna wymagająca zajęcia terenu.

Całkowita długość projektowanego przebudowanego przepustu wyniesie: 	10,00 m,

## Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytków lub inne ograniczenia.

Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przez teren inwestycji przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna.

## Informacja o wpływie eksploatacji górniczej.

Teren, na którym projektowana jest inwestycja  nie znajduje się w granicach terenu   górniczego i nie występuje wpływ eksploatacji górniczej.

## Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono poniżej informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która określa szczegółowo dane, charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia osób biorących udział przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi integralną część niniejszego opracowania.

## Warunki geotechniczne.

Ustala się I kategorię geotechniczną (Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych                      ( Dz.U. z 2012, poz. 463), ( zgodnie z § 4 ust. 3 nowego rozporządzenia ) gdzie:

1) pierwsza kategoria geotechniczna, obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych ( poprzednio -  dla których wystarczało jakościowe określenie właściwości gruntów ), takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza2 m,

c) wykopy do głębokości1,2 mi nasypy do wysokości3 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

Kategoria gruntu I.

## Uwagi końcowe.

- Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica, Warunkami pozwolenia wodnoprawnego. Dokumenty te w komplecie dołączono do niniejszego opracowania.

- O rozpoczęciu prac powiadomić gestorów uzbrojenia podziemnego.

- Na obszarze opracowania nie wyklucza się niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

- Informacja o  obszarze oddziaływania obiektu.

Projektowana przebudowa przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600  w drodze gminnej nr 129021P, działka

nr ewid. 147 w miejscowości Piesna w ciągu rowu melioracyjnego K- 257, grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica nie będzie oddziaływać na obiekty znajdujące się na działkach sąsiednich – nie objętych opracowaniem oraz powodować ograniczenia w zagospodarowaniu, zabudowie tego terenu.

W oparciu min. o:

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21),

- Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE. – „GAMRAT” SA Jasło – wydanie I.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r, Nr 137, poz. 984),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r, poz. 523 art. 2, art. 10),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z póżn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r, Nr 109, poz. 719 art. 4 ust. 4, art. 11, art. 41, art. 42),

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm. art. 53),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz 2067 art. 9,16,17,19),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami art 5. ust. 1),

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz 447 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640 art. 2, art. 7, art. 10, art. 21, art 40, art. 79),

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. Zmianami),

- Projektowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa będzie oddalona od granicy obszaru kolejowego

.

W oparciu o powyższe dokumenty prawne stwierdza się, że obszar oddziaływania  inwestycja mieści się na terenie działek objętych opracowaniem.

Główny projektant

………………………………………………………………………..

mgr inż. Bogdan Rydzkowski

pl. Piastowski 20/1; 89-600 Chojnice

upr. bud. i proj. w specj. wod.-mel.

Nr ewid. WBPP-NB-7210/242/82

Członek POIIB nr POM/WM/0091/03

Sprawdzający

……………………………………………………………………………………………………..

mgr inż. Jan Burglin

Upr. bud. do proj. i kier robotami bud. bez ogr.

w konstrukcyjno-budowlanej

Nr.  ewiden. GP-KG-I-7342-9/95,  GP-KZ-7342/227/92

Członek P.O.I.I.B. nr POM/IS/507/01

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dla projektu Przebudowa przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P, działka nr ewid. 147 w ciągu rowu melioracyjnego K- 257, grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica, Powiat pilski, Woj.  wielkopolskie.

## Przeznaczenie i program użytkowy.

Przeznaczeniem projektowanej budowy przepustu rurowego w ciągu rowu melioracyjnego K-257, na drodze gminnej

nr 129021P w miejscowości Piesno, gmina Łobżenica, powiat Piła, Woj.  Wielkopolskie jest zapewnienie komunikacji lądowej pomiędzy dwoma miejscowościami Piesna  i Rudna, oraz zapewnienie  tranzytu wód w rowie melioracyjnym K-257.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm  w drodze gminnej nr 129021P, działka nr ewid. 147 w miejscowości Piesna w ciągu rowu melioracyjnego K- 257, grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonywane będą następujące roboty: usunięcie istniejącego przepustu, budowa przepustu, roboty ziemne.

Zakłada się, że prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej, w godzinach od 6:00 do 22:00, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. W fazie budowy wykorzystywany będzie głównie sprzęt samojezdny z napędem spalinowym (typu koparko – ładowarki, samochody dostawcze, zagęszczarka) oraz narzędzia ręczne (gdzie przewidywane będą kolizje z urządzeniami). Technologię robót budowlanych przyjęto ogólnie znaną i powszechnie stosowaną w zakresie budowy ciągów komunikacyjnych. W ramach przebudowy przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P przewiduje się:

- rozbiórka przepustu istniejącego,

- budowa nowego przepustu,

Etap eksploatacji nie jest związany z użyciem technologii. Głównym źródłem uciążliwości na środowisko będzie ruch pojazdów samochodowych, w wyniku, czego powstawać będą następujące oddziaływania: emisje zanieczyszczeń do powietrza, emisje hałasu, spływu opadowego i roztopowe.

Przebudowa przepustu prowadzona będzie przy ruchu wahadłowym, co sprawi, że w trakcie wykonywania robót ziemnych i montażowych przejazd będzie utrudniony.

Z przeprowadzonych badań geologicznych wynika, że w miejscu lokalizacji przepustu występują grunty nośne, które umożliwiają posadowienie przepustu bez dodatkowych zabiegów technicznych. Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu wykopu pod ławę tak aby dno przewodu przepustu było zaniżone ca 10 cm poniżej dna Rowu K-257  ze spadkiem 10 ‰.

Przepust z wlotem i wylotem żelbetowym, należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Po wykonaniu przepustu należy go przysypać do wymaganej rzędnej. Zasypywanie przepustu należy wykonywać warstwami 20-30 cm z zagęszczeniem poszczególnych warstw. Nawierzchnię na przepuście należy utwardzić pospółką lub klińcem kamiennym.

Wlot i wylot wykonany będzie ze skrzydełek i  przyczółków żelbetowych, na których należy zamontować barierki ochronne wg rysunków konstrukcyjnych. Przed wlotem i wylotem skarpy ubezpieczyć kiszką  faszynową na długości po 5,0 mb od strony wlotu i wylotu. Powyżej skarpy ubezpieczyć darniną na płask. Prace przy posadowieniu przepustu należy wykonać pod osłoną gródz ziemnych i  kanału obiegowego (rurowego) przeprowadzające wody budowlane na działce inwestora. Po wykonaniu przepustu kanał obiegowy należy zasypać a grodze ziemne rozebrać. Wjazd i wyjazd z przepustu oznaczyć słupkami znacznikowymi.

PIESNO rów nr „K-257”

Parametry techniczne projektowanego do budowy przepustu:

- długość przepustu – 10,00 m

- średnica przewodu przepustu HPDE ø 600 mm

- materiał – przewód rurowy z rur HPDE

- Spadek podłużny przepustu I= 1,00 %

- Przyczółki żelbetowe

- Rzędna wlotu 105,10 m n.p.m.

- Rzędna wylotu 105,00 m n.p.m.

Parametry techniczne istniejącego przepustu ( do rozbiórki):

- długość przepustu – 10,00 m

- średnica przewodu przepustu betonowy ø 300 mm

- materiał – przewód rurowy z rur betonowych

- Spadek podłużny przepustu I= 1,30 %

- Przyczółki żelbetowe

- Rzędna wlotu 105,34 m n.p.m.

- Rzędna wylotu 105,41 m n.p.m.

Współrzędne w geodezyjnym w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5907299.97;     Y: 6448477.35 – wlot do przepustu

X: 5907293.93;     Y: 6448484.28 – wylot z przepustu

Właścicielem działki nr 147 obręb 0014 Piesno stanowiącą drogę gminną nr 129021P jest Urząd Miejski Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica.

Projektowany do wykonania przepust rurowy graniczy z działkami.

Działka nr 147 (droga gminna) nr 129021P  graniczy z:

– dz. nr 139; 160 (W-Wody rów) -;właściciel: Skarb Państwa – Starosta Pilski

ul. Al. Niepodległości 33-35; 64-920 Piła;

– dz. nr 142; 143; 159; 162; - właściciel:

- 28/40 udziału -Pikulik Adam , Piesno 42; 89-310 Łobżenica,

- 3/40 udziału -Pikulik Joanna , Piesna; 89-310 Łobżenica,

- 3/40 udziału -Pikulik Ewa, Piesno 41; 89-310 Łobżenica,

- 3/40 udziału -Pikulik Ilona , Piesna; 89-310 Łobżenica,

- 3/40 udziału -Pikulik Piotr , Ferdynandowo 6 m.489-310 Łobżenica,

O pozwolenie na budowę ubiega się:

Urząd Miejski Gminy Łobżenica

ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobżenica.

## Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektowane przedsięwzięcie dotyczące przebudowy przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600  w drodze gminnej

nr 129021P  to obiekt liniowy, wybudowany pod powierzchnią terenu. Funkcja projektowanego przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm  w drodze gminnej nr 129021P, działka nr ewid. 147 w miejscowości Piesna w ciągu rowu melioracyjnego K- 257, grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica sprowadza się do:

zapewnienie komunikacji lądowej pomiędzy dwoma miejscowościami Piesna  i Rudna, oraz zapewnienie  tranzytu wód w rowie melioracyjnym K-257.

Poprzez zastosowanie obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objęte projektem spełniają wymagania, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

## 3. Opis projektowanych rozwiązań

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm  w drodze gminnej

nr 129021P, działka nr ewid. 147 w miejscowości Piesno w ciągu rowu melioracyjnego K- 257, grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonywane będą następujące roboty: usunięcie istniejącego przepustu, budowa przepustu, roboty ziemne.

Zakłada się, że prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej, w godzinach od 6:00 do 22:00, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. W fazie budowy wykorzystywany będzie głównie sprzęt samojezdny z napędem spalinowym (typu koparko – ładowarki, samochody dostawcze, zagęszczarka) oraz narzędzia ręczne (gdzie przewidywane będą kolizje z urządzeniami). Technologię robót budowlanych przyjęto ogólnie znaną i powszechnie stosowaną w zakresie budowy ciągów komunikacyjnych. W ramach przebudowy przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P przewiduje się:

- rozbiórka istniejącego przepustu,

- budowa nowego przepustu,

Etap eksploatacji nie jest związany z użyciem technologii. Głównym źródłem uciążliwości na środowisko będzie ruch pojazdów samochodowych, w wyniku, czego powstawać będą następujące oddziaływania: emisje zanieczyszczeń do powietrza, emisje hałasu, spływu opadowego i roztopowe.

Przebudowa przepustu prowadzona będzie przy ruchu wahadłowym, co sprawi, że w trakcie wykonywania robót ziemnych i montażowych przejazd będzie utrudniony.

Z przeprowadzonych badań geologicznych wynika, że w miejscu lokalizacji przepustu występują grunty nośne, które umożliwiają posadowienie przepustu bez dodatkowych zabiegów technicznych. Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu wykopu pod ławę tak aby dno przewodu przepustu było zaniżone ca 10 cm poniżej dna Rowu K-257  ze spadkiem 10 ‰.

Przepust z wlotem i wylotem żelbetowym, należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Po wykonaniu przepustu należy go przysypać do wymaganej rzędnej. Zasypywanie przepustu należy wykonywać warstwami 20-30 cm z zagęszczeniem poszczególnych warstw. Nawierzchnię na przepuście należy utwardzić pospółką lub klińcem kamiennym.

Wlot i wylot wykonany będzie ze skrzydełek i  przyczółków żelbetowych, na których należy zamontować barierki ochronne wg rysunków konstrukcyjnych. Przed wlotem i wylotem skarpy ubezpieczyć kiszką  faszynową na długości po 5,0 mb od strony wlotu i wylotu. Powyżej skarpy ubezpieczyć darniną na płask. Prace przy posadowieniu przepustu należy wykonać pod osłoną gródz ziemnych i  kanału obiegowego (rurowego) przeprowadzające wody budowlane na działce inwestora. Po wykonaniu przepustu kanał obiegowy należy zasypać a grodze ziemne rozebrać. Wjazd i wyjazd z przepustu oznaczyć słupkami znacznikowymi.

PIESNO rów nr „K-257”

Parametry techniczne projektowanego do budowy przepustu:

- długość przepustu – 10,00 m

- średnica przewodu przepustu HPDE ø 600 mm

- materiał – przewód rurowy z rur HPDE

- Spadek podłużny przepustu I= 1,00 %

- Przyczółki żelbetowe

- Rzędna wlotu 105,10 m n.p.m.

- Rzędna wylotu 105,00 m n.p.m.

Parametry techniczne istniejącego przepustu ( do rozbiórki):

- długość przepustu – 10,00 m

- średnica przewodu przepustu betonowy ø 300 mm

- materiał – przewód rurowy z rur betonowych

- Spadek podłużny przepustu I= 1,30 %

- Przyczółki żelbetowe

- Rzędna wlotu 105,34 m n.p.m.

- Rzędna wylotu 105,41 m n.p.m.

Na terenie inwestycji nie występuje fauna ani flora podlegająca ochronie przyrodniczej. W rejonie inwestycji występuje roślinność typowa dla środowiska wodno-błotnego w rowach w tym zakrzaczenia, które muszą być usunięte w ramach konserwacji i eksploatacji urządzenia wodnego jakim jest rów i przepust.

## Wykonawstwo robót.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją oraz zawiadomić wszystkie instytucje, których uzbrojenie znajduje się w rejonie prowadzenia robót. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robót muszą być uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystąpienia uzbrojenia podziemnego należy wykonać zalecenia gestorów przyłączy na podstawie wydanych przez nich uzgodnień.

Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji, obsługa budowy będzie wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r (Dz.U.Nr25/95 poz. 133)

Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów bhp. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.”, WTWiO – zeszyt nr 9 wymagań technicznych COBRTI INSTAL i instrukcją producenta rur .

## Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami i budowlami.

Przez teren inwestycji przebiegają podziemna sieć telekomunikacyjna.

## 6. Wpływ budowli na środowisko

- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 257/04, poz. 2573 z późn.zm.) projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- Dla założonego programu użytkowania nie występuje związana z eksploatacją budowli emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia,

- Trasa kanalizacji nie wpływa ujemnie na środowisko. Charakter, program użytkowy oraz sposób projektowanej inwestycji nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie występuje konieczność wycinki drzewostanu.

Projektowana inwestycja, obejmująca kanalizację deszczowa jest inwestycją proekologiczną, umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zabezpieczając przed zalewaniem terenów.

- Bezpośrednie oddziaływania istotne z punktu widzenia jakości środowiska występujące w trakcie realizacji inwestycji będą miały zasięg lokalny i ograniczą się terenu budowy kanalizacji. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i odwracalne,

- Uwzględniając powyższe, projektowana inwestycja będzie chronić wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem i nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze.

Główny projektant

………………………………………………………………………..

mgr inż. Bogdan Rydzkowski

pl. Piastowski 20/1; 89-600 Chojnice

upr. bud. i proj. w specj. wod.-mel.

Nr ewid. WBPP-NB-7210/242/82

Członek POIIB nr POM/WM/0091/03

Sprawdzający

……………………………………………………………………………………………………..

mgr inż. Jan Burglin

Upr. bud. do proj. i kier robotami bud. bez ogr.

w konstrukcyjno-budowlanej

Nr.  ewiden. GP-KG-I-7342-9/95,  GP-KZ-7342/227/92

Członek P.O.I.I.B. nr POM/IS/507/01

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz)

BUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO

| OBIEKT: | Przebudowa przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P w ciągu rowu melioracyjnego K- 257; |
| --- | --- |
| ADRES: | działka nr ewid. 147, grunty wsi Piesno, gmina Łobżenica, Powiat Piła, Woj. Wielkopolskie. |

| INWESTOR: | Urząd Miejski Gminy Łobżenica ul. Sikorskiego 7 89-310 Łobżenica |
| --- | --- |

Projektant:

mgr inż. Bogdan Rydzkowski

pl. Piastowski 20/1; 89-600 Chojnice

upr. bud. i proj. w specj. wod.-mel.

Nr ewid. WBPP-NB-7210/242/82

Członek POIIB nr POM/WM/0091/0

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P w ciągu rowu melioracyjnego K- 257; działka nr ewid. 147, grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica, Powiat Piła, Woj.  Wielkopolskie.

- Nazwa oraz adres inwestora:

Urząd Miejski

Gminy Łobżenica

ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobżenica

- Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:

mgr inż. Bogdan Rydzkowski

plac Piastowski 20/1;

89-600 Chojnice

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie i betoniarskie

- roboty izolacyjne

- roboty montażowe

- roboty odtworzeniowe

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce:

- Czynne pasy dróg publicznych, kable energetyczne podziemne, kable telekomunikacyjne

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- przemieszczające się maszyny (całość prac)

- praca w wykopach (roboty ziemne i betoniarskie)

- ostre wystające elementy (całość prac)

- ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

- wysiłek fizyczny (całość prac)

- oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

- przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie się wykopu.

- W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane:

- oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

- każdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrożenia na budowie

- deskowanie ścian wykopu

- używanie tylko sprawnych elektronarzędzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

- odzież ochronna, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej (rękawice robocze, ochronniki słuchu)

- przy pracach na wysokości większej niż 1 m. jeśli pracownicy nie są zabezpieczeni szelkami, należy montować barierki ochronne.

- umożliwienie umycia się i korzystania ze środków higieny osobistej osobom wykonującym roboty impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na posiłki

- przerwy w pracy ( wysiłek fizyczny).

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.

Wszystkie osoby biorące udział w budowie obiektu budowlanego powinny posiadać aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860

Ponadto każdy z pracowników przed przystąpieniem do robót na budowie powinien uzyskać szczegółowy instruktaż dotyczący możliwych zagrożeń bezpieczeństwa i zagrożeń zdrowia a także skalę i miejsce powstania zagrożeń oraz zasad postępowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz możliwości pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrożonych. Pracownicy powinni zostać także poinstruowani na temat zastosowania środków i zasad bezpieczeństwa, które mają na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaż pracowników powinien obejmować także:

- imienny podział pracy,

- kolejność wykonywania zadań,

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

- Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

- Tam, gdzie to jest technicznie możliwe-rozładunek materiałów i narzędzia przy wykopach, należy stosować środki ochrony przed spadającymi przedmiotami.

- W razie niebezpieczeństwa należy stworzyć możliwość bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracowników ze wszystkich stanowisk pracy.

- Budowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru

- Nieautomatyczne gaśnice muszą być łatwo dostępne i proste w użyciu

- W pasie komunikacyjnym po poruszają się środki transportu, należy zapewnić użytkownikom budowy bezpieczne przejście i odpowiednie środki ochronne.

- Strefy zagrożenia muszą być wyraźnie oznakowane.

- Pracodawca musi w każdej chwili zapewnić możliwość udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

- Pracownikom, którzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, należy zapewnić transport do punktu pomocy medycznej.

- Wszędzie tam, gdzie wymagają tego warunki pracy, środki pierwszej pomocy muszą być łatwo dostępne

- Środki pierwszej pomocy muszą być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne

- Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi być umieszczony w widocznym miejscu

- Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi być tak oznakowane i rozmieszczone, aby było łatwo rozpoznawalne i widoczne.

- Pracownikom należy umożliwić spożywanie posiłków w odpowiednich warunkach oraz odpowiednią ilość wody pitnej

- Pracownicy muszą być chronieni przed wpływami atmosferycznymi, które mogą oddziaływać na ich zdrowie i bezpieczeństwo.

- Wykopy otwarte w porze nocnej powinny być odpowiednio zabezpieczone i oświetlone

- Należy zapewnić bezpieczne wejścia do wykopu i wyjścia z niego. Przy zejścia do wykopów o głębokości większej niż 1 metr należy zapewnić przez drabiny rozstawiane w odległościach nie większych niż 20 metrów jedna od drugiej.

- Drabiny muszą być wystarczająco wytrzymałe i prawidłowo konserwowane. Muszą one być właściwie użytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

- Wszystkie urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, łącznie z ich częściami, elementami, kotwami i podporami muszą być:

- właściwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymałe stosownie do wykonywanych czynności;

- właściwie zainstalowane i użytkowane;

- utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność;

- sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- obsługiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników.

- Na urządzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi być wyraźna informacja o ich udźwigu.

- Urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

- Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewożenia materiałów muszą być:

- właściwie zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę możliwości, zasad ergonomii;

- utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność;

- prawidłowo użytkowane.

- Kierowcy i operatorzy pojazdów i maszyn przeznaczonych do kopania i przewożenia materiałów muszą być specjalnie przeszkoleni.

- Instalacje, maszyny i wyposażenie, w tym narzędzia ręczne, zarówno napędzane, jak i nie, muszą być:

- właściwie zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę możliwości, zasad ergonomii;

- utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność;

- stosowane wyłącznie do prac, do których zostały zaprojektowane;

- obsługiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

- Instalacje i wyposażenie znajdujące się pod ciśnieniem muszą być sprawdzane i poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych należy podjąć właściwe środki ostrożności:

- stosując właściwą podporę ścian wykopu

- zapobiegając zagrożeniom ryzyka upadku osób, materiałów i przedmiotów do wykopu;

- zapewniając wentylację wszystkich stanowisk pracy wystarczającą do utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia składu atmosfery;

- zapewniając pracownikom ewakuację w razie pożaru lub zasypania.

- Przed rozpoczęciem wykopów należy podjąć działania mające na celu zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrożenia związanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemną infrastrukturą komunalną.

- Sterty ziemi, materiałów oraz poruszające się pojazdy muszą być oddalone od wykopu; jeśli to konieczne, należy zbudować odpowiednie bariery.

- Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszą być tak zaplanowane, zainstalowane i konserwowane, aby oddziałujące na nie obciążenia nie powodowały niebezpiecznych naprężeń i odkształceń.

- Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zapewnić co najmniej dwie osoby. Do prac takich należą między innymi:

- prace na czynnych gazociągach

- prace spawalnicze, cięcie gazowe

- prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących 
się pod napięciem

- prace ziemne wykonywane metodą bez odkrywkową

W sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny być stosowane środki ochrony indywidualnej, które powinny:

- być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia;

- uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy;

- uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

- być odpowiednio dopasowane do użytkownika.

- Roboty w pasie drogowym prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

- Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą danym uzbrojeniem dalszy sposób wykonywania robót.

- Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.

- Przewód elektryczny lub hydrauliczny łączący maszynę roboczą z siecią zasilającą zabezpiecza się przed uszkodzeniami.

- Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi:

- miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami,

- mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi.

- Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:

- wykonywanie robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż to określają odrębne przepisy,

- przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.

- przebywanie osób niezatrudnionych w miejscach wykopów.

- UWAGI KOŃCOWE:

Przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić poniższe przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy-tekst jednolity  DZ.U.03.169.1650

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.  (Dz.U.96.62.288)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860

- Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotycząca wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)  oraz wszystkie związane z nimi przepisy szczegółowe.

opracował:  ………...............................

mgr inż. Bogdan Rydzkowski

upr. bud. i proj. w specj. wod.-mel.

Nr ewid. WBPP-NB-7210/242/82

Członek POIIB nr POM/WM/0091/03

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

Z E S T A W I E N I E   R Y S U N K Ó W

| Nr | Nazwa rysunku | Skala | Str. |
| --- | --- | --- | --- |

- Mapa poglądowa                                                                            1: 25 000               17

- Mapa ewidencyjna                                                                         1:5 000                  18

- Mapa syt. – wys.-Projekt Zagospodarowania Terenu                1: 500                     19

- Profil podłużny rowu K-257                                                          1: 100/1000            20

- Rysunek przepustu – rzut z góry                                                 1:100                      21

- Rysunek przepustu przekrój podłużny i poprzeczny                1:100; 1:50             22

# CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

- Oświadczenie wynikające z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego.………………………….….    str. 24

- Uprawnienia budowlane projektanta   .…………………………………….......…….…..    str. 25

- Zaświadczenie POIIB  projektanta ………….…………………......................................    str. 26

- Uprawnienia budowlane sprawdzającego   ……………………………….......…….…..    str. 27

- Zaświadczenie POIIB  sprawdzającego       .…………………......................................    str. 28

- Wypis z rejestru gruntów.……………………………………….……………………….…..   str. 29

- Pismo o braku wymagań wydania decyzji o warunkach zabudowy  ………………..……    str. 31

- Decyzja zwalniająca z wydania decyzji środowiskowej …………..…………………..……    str. 32

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania (kserokopia)      …………    str. 34

- Decyzja - Pozwolenie wodno-prawne (kserokopia) .……….……………………….…..   str. 54

23

Chojnice, dnia 23.06.20 r.

Oświadczenie wynikające z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego

Ja, niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany pn.: „Przebudowa przepustu Ø 300 na przepust HPDE ø 600 mm w drodze gminnej nr 129021P w ciągu rowu melioracyjnego K- 257; działka nr ewid. 147, grunty wsi  Piesno, gmina Łobżenica, Powiat Piła, Woj.  Wielkopolskie.” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Główny projektant

………………………………………………………………………..

mgr inż. Bogdan Rydzkowski

pl. Piastowski 20/1; 89-600 Chojnice

upr. bud. i proj. w specj. wod.-mel.

Nr ewid. WBPP-NB-7210/242/82

Członek POIIB nr POM/WM/0091/03

Sprawdzający

……………………………………………………………………………………………………..

mgr inż. Jan Burglin

Upr. bud. do proj. i kier robotami bud. bez ogr.

w konstrukcyjno-budowlanej

Nr.  ewiden. GP-KG-I-7342-9/95,  GP-KZ-7342/227/92

Członek P.O.I.I.B. nr POM/IS/507/01

24