Oznaczenie sprawy: PN - 08/21

Załącznik  Nr  1  do  SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmuje dostawę odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą sekwenatora do analizy aneuploidii metodą QF-PCR na okres 24 miesięcy oraz dostawę termocyklera, do analizy aneuploidii metodą QF-PCR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostosowanie ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do liczby i częstotliwości planowanych oznaczeń. W przypadku niedoszacowania tego asortymentu Wykonawca jest zobowiązany dostarczać w/w asortyment bez obciążania Zamawiającego do czasu zakończenia umowy, z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wykonaniem większej ilości badań, niż deklarowana w SIWZ, bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów.

Części nr 1:

Dostawa zestawu odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą sekwenatora do analizy aneuploidii metodą QF-PCR na okres 24 miesięcy

A.    Sekwenator do analizy aneuploidii metodą QF-PCR

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | podać | ………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 4. | Aparat nowy lub odnowiony po remoncie | nowy/po remoncie |  |
| 5. | Aparat min. 4 kapilarny. Zwalidowany pod kątem wykorzystania do detekcjij aneuploidii chromosomów. | TAK |  |
| 6. | Wyposażony w komputer PC i monitor TNF z systemem operacyjnym min. Windows 7 umożliwiającym prawidłowe działanie urządzenia | TAK |  |
| 7. | Oprogramowanie do zbierania danych | TAK |  |
| 8. | Pakiet oprogramowanie do analizy danych, który zapewni określenie wielkości DNA i jakość alleli, analiza danych w oparciu o min. 5 barwników fluorescencyjnych | TAK |  |
| 9. | Automatyczna pompa do podawania żelu | TAK |  |
| 10. | Instalacja, szkolenie dla 2 pracowników w cenie | TAK |  |
| 11. | Wsparcie techniczne telefoniczne/email i pomoc w rozwiązaniu problemu do 3 dni roboczych w ciągu 24 miesięcy | TAK |  |
| 12. | Przegląd i konserwacja urządzenia w 12 miesiącu | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |
| 13. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 14. | Możliwość zgłaszania awarii od pon-pt 8.00-17.00 | TAK |  |
| 15. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 16. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 7 dni roboczych od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii od pon - pt. W przypadku skomplikowanych awarii 14 dni. | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 17. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 4 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| SZKOLENIA |
| 18. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 6 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 19. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 2 osób i opieka aplikacyjna przez cały okres trwania umowy | TAK |  |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazanie parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat znajduje się w wykazie urządzeń rekomendowanych przez producenta odczynników do detekcji aneuploidii. | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Rozmiary nie większe niż szer. 120 x wys. 100 x gł 80 cm | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: | Max. 20 pkt |  |

B. Wykaz zestawu odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do analizy aneuploidii metodą QF-PCR

Tabela 1. Planowana liczba badań

| L.p. | Odczynniki | Planowana ilość badań na 2 lata |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw CE IVD do ilościowej analizy fluorescencyjnej przeznaczony do wykrywania anueploidii chromosomów 13, 18, 21, X i Y, z detekcją na urządzeniu do elektroforezy kapilarnej, w oparciu o marker długości. | 500 |

Tabela 12. Kalibratory:

| L.p | Kalibrator | Liczba opakowań kalibratora na okres 2 lat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marker długości, dedykowany do zestawu odczynników wymienionego w tabeli 1 | 500 |
| 2 | Kalibrator dedykowany do zestawu z tabeli 1, umożliwiający ustawienie analizy na sekwenatorze, o którym mowa w części A. | 500 |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynników do detekcji aneuploidii chromosomów jest zwalidowany na oferowanym sekwenatorze. | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Okres ważności odczynników do detekcji aneuploidii chromosomów przechowywanych w -20st.C, po otwarciu opakowania nie krótszy niż 60 dni | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 3 | Możliwość rozszerzania badanego spektrum aneuploidii o inne chromosomy | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: | Max. 20 pkt |  |

Część nr 2:

Dostawa (zakup)  termocyklera spełniającego parametry zestawu odczynnikowego do diagnostyki aneuploidii metodą QF-PCR

A.  Termocykler – parametry techniczne

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | podać | ……………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 4. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5. | Aparat nowy, nieużywany. | TAK |  |
| 6. | Spełnia warunek: tempo nagrzewania bloku 0,8 st. C/s, tempo chłodzenia bloku 1,6 st. C/s | TAK |  |
| 7. | Termocykler dostosowany do pracy z probówkami o poj. 200ul | TAK |  |
| 8. | Możliwość zapisywania w pamięci urządzenia profili termicznych opracowanych przez użytkownika | TAK |  |
| 9. | Instalacja, szkolenie dla 2 pracowników w cenie | TAK |  |
| 10. | Wsparcie techniczne telefoniczne/email i pomoc w rozwiązaniu problemu do 3 dni roboczych w ciągu 24 miesięcy | TAK |  |
| 11. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |
| 12. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 13. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 14. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 48 godzin (w dni robocze) | TAK |  |
| 15. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres gwarancji, a w przypadku 3 awarii tego samego bliku funkcjonalnego w aparacie wymiana urządzenia na fabrycznie nowe | TAK |  |
| 16. | Czas realizacji naprawy w okresie gwarancji ustalany na bieżąco z Zamawiającym | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 17. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 4 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| SZKOLENIA |
| 18. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 2 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 19. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 2 osób i opieka aplikacyjna przez cały okres trwania umowy | TAK |  |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość regulacji tempa nagrzewania i chłodzenia bloku termocyklera z poziomu intrfejsu użytkownika | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Interfejs do połączenia termocyklera: (1) z innymi nośnikami danych i/lub (2) komputerem | (1) - 5pkt (2) - 5pkt (1, 2) - 10 pkt | / (2) / (1,2) |
| 3 | Możliwość dodatkowego zastosowania tzw. stripów zamiast klasycznych probówek PCR o poj, 0,2 mL. | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 4 | Instrukcja użytkownika w języku polskim | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK / NIE |
| Suma punktów: | Max. 40 pkt |  |

______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)