Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: KP-272-PNU-33/2021

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Główny węzeł chmury prywatnej kontroler OpenStack

|  | Główny węzeł chmury prywatnej kontroler OpenStack (1 sztuka) |
| --- | --- |
| Nazwa cechy | Minikomputer bez pamięci RAM i bez dysków pamięci masowej |
| Procesor wymagania graniczne | Procesor klasy x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych. Co najmniej 7011 punktów w teście Passmark CPU z dnia 6.03.2021 r.. |
| Płyta główna – gniazda pamięci RAM wymagania graniczne | ilość gniazd pamięci RAM: min 2 typ gniazda pamięci ram: SO-DIMM ilość obsługiwanej pamięci RAM: min. 64 GB |
| Płyta główna - porty wewnętrzne (porty dysków) wymagania graniczne | Ilość portów dysków: min 2 format złączy portów dysków: - SATA III 6Gb/s - min. 1 szt; - M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 – min. 1 szt |
| Płyta główna – porty zewnętrzne USB wymagania graniczne | ilość złącz zewnętrznych USB: min. 4 typ złączy USB: - USB 3.1 Gen. 2 – min. 3 szt; - USB Type-C - min. 1 szt. |
| Płyta główna - poty zewnętrzne Thunderbolt wymagania graniczne | ilość złączy Thunderbolt: min. 1 typ złącza Thunderbolt: Thunderbolt 3 |
| Płyta głowna - interfejsy sieci przewodowej wymagania graniczne | ilość przewodowych interfejsów sieciowych: min. 1 format gniazda sieciowego: RJ-45 standard interfejsu sieciowego: min.10/100/1000 Mbit/s (IEEE 802.3 typu 10Base-T , IEEE 802.3u typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu 1000Base-T) |
| Płyta główna - interfejs sieci bezprzewodowej wymagania graniczne | standardy łączności bezprzewodowej: IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Zasilanie | 200 – 240 V AC |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Część 2: Pamięć RAM do kontrolera chmury prywatnej

|  | Pamięć RAM do kontrolera chmury prywatnej (3 zestawy po 2 x 32 GB) |
| --- | --- |
| Nazwa cechy | Pamięć RAM |
| Pamięć RAM wymagania graniczne | pojemność: min 64 GB opóźnienie CAS: max. CL18 napięcie zasilania: 1,2 V |
| Moduły RAM | ilość modułów: 2 (min. 2 x 32 GB) rodzaj modułu pamięci: SODIMM |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Część 3: Węzeł chmury prywatnej compute node

|  | Węzeł chmury prywatnej compute node (2 sztuki) |
| --- | --- |
| Nazwa cechy | Minikomputer bez pamięci RAM i bez dysków pamięci masowej |
| Procesor wymagania graniczne | Procesor klasy x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych. Co najmniej 6533 punktów w teście Passmark CPU Mark z dnia 6.03.2021 r. |
| Płyta główna – gniazda pamięci RAM wymagania graniczne | ilość gniazd pamięci RAM: min 2 ilość obsługiwanej pamięci RAM: min. 64 GB |
| Płyta główna - porty wewnętrzne (porty dysków) wymagania graniczne | Ilość portów dysków: min 2 format złączy portów dysków: - SATA III 6Gb/s - min. 1 szt; - M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 – min. 1 szt |
| Płyta główna – porty zewnętrzne USB wymagania graniczne | ilość złącz zewnętrznych USB: min. 4 typ złączy USB: - USB 3.1 Gen. 2 – min. 3 szt; - USB Type-C - min. 1 szt. |
| Płyta główna - poty zewnętrzne Thunderbolt wymagania graniczne | ilość złączy Thunderbolt: min. 1 typ złącza Thunderbolt: Thunderbolt 3 |
| Płyta głowna - interfejsy sieci przewodowej wymagania graniczne | ilość przewodowych interfejsów sieciowych: min. 1 format gniazda sieciowego: RJ-45 standard interfejsu sieciowego: 10/100/1000 Mbit/s (IEEE 802.3 typu 10Base-T , IEEE 802.3u typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu 1000Base-T) |
| Płyta główna - interfejs sieci bezprzewodowej wymagania graniczne | standardy łączności bezprzewodowej: IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Zasilanie | 200-240 V AC |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Część 4: Przełącznik do budowy infrastruktury sieciowej 1G/10G Ethernet

|  | Przełącznik do budowy infrastruktury sieciowej 1G/10G Ethernet (1 sztuka) |
| --- | --- |
| Nazwa cechy | Przełącznik sieciowy min. 8 portów Rj-45 (1Gbit/10Gbit), 2 porty combo SFP+ (1Gbit/10Gbit) |
| Opis portów minimalne wymagania | Porty ze wsparciem IEEE 802.3ae 10GBASE-T oraz IEEE 802.3z 1000BASE-X; 8x RJ-45 z autonegocjacją 100M/1G/10Gbit/s 2 x SFP+ 100M/1G/10Gbit/s Combo |
| obudowa | rack 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 16000 |
| Zarządzanie | min. WWW (GUI), wsparcie dla SSL |
| Warstwa przełączania | 2 oraz 3 warstwa modelu OSI |
| Pamięć | min. 2MB pamięci buforowej |
| Ilość obsługiwanych VLAN | min. 256 (802.1q) |
| Funkcje wysokiej dostępności | min. Spanning Tree (802.1d) |
| Agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP |
| QoS | min. priorytetyzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, |
| Zasilanie | 200 – 240 V AC |
| Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Część 5: Pamięć masowa (NAS) dla przechowywania obrazów, danych, kodów aplikacji bez dysków

|  | Pamięć masowa (NAS) dla przechowywania obrazów, danych, kodów aplikacji bez dysków (2 sztuki) |
| --- | --- |
| Nazwa cechy | Serwer NAS bez dysków |
| Procesor wymagania graniczne | Procesor klasy x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych. Co najmniej 751 punktów w teście Geekbench 5 64bit multicore na dzień 6.03.2021 r. |
| Obudowa wymagania graniczne | liczba kieszeni na dyski: min 9 rodzaj obsługiwanych dysków: - min. 5 x 3,5 cala SATA III (6 Gb/S) - min. 2 x 2,5 cala SATA III (6 Gb/s) - min 2 x SSD U.2 NVMe PCIe Gen3 x4 |
| Płyta główna – pamięć Flash wymagania graniczne | min. 5GB |
| Płyta główna – gniazda pamięci RAM wymagania graniczne | ilość gniazd pamięci RAM: min. 2 szt. ilość obsługiwanej pamięci RAM: min. 64 GB |
| Płyta główna - porty wewnętrzne (porty dysków) wymagania graniczne | wspierane tryby RAID: 0; 1; 5; 6; 10; JBOD; Single Disk format złączy portów dysków: SATA III 6Gb/s - min. 7 szt, PCIe Gen3 x4 -min 2 |
| Płyta główna – porty zewnętrzne USB wymagania graniczne | ilość złącz zewnętrznych USB: min. 4 typ złączy USB: min. USB 3.0 |
| Płyta główna - interfejsy sieci przewodowej wymagania graniczne | ilość przewodowych interfejsów sieciowych: min. 3 format gniazda sieciowego: RJ-45 standardy interfejsów sieciowych: - min. 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10Gbit/s - min. 2 x 100M/1G/2.5Gbit/s |
| Pamięć RAM wymagania graniczne | pojemność zainstalowanej pamięci: min 8GB |
| Zasilanie | 200 – 240 V AC |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
| Oprogramowanie systemowe wymagania graniczne | obsługa systemu plików dla dysków wewnętrznych: ZFS obsługa systemu plików dla dysków zewnętrznych: min. FAT32; NTFS; EXT4 obsługa protokołów sieciowych: min. DDNS, HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, ISCSI, DHCP, SNMPv3 obsługa usług wirtualizacji, min.: - tworzenie i zarządzanie kontenerami Docker - tworzenie i zarządzanie kontenerami LXC - tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi opartymi na KVM aktualizacje dostępne na stronie producenta |

Część 6: Bloker zapisu

Specyfikacja wymaganych parametrów

| cecha |  |
| --- | --- |
| obsługiwane urządzenia | dyski SATA 3,5 i 2,5 cala |
| blokowanie zapisu | blokada zapisu na podłączonym urządzeniu |
| podłączenie od komputera | usb 3.0 |
| współpraca z systemami | Windows 10, Linux |
| dodatkowe | Kable umożliwiające podłączenie do komputera, podłączenie dysku SSD oraz zasilacz (jeśli wymagane) |
| gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Część 7: Urządzenie do audytu bezpieczeństwa sieci Wi-Fi

Specyfikacja wymaganych parametrów

| cecha |  |
| --- | --- |
| audyt bezpieczeństwa | automatyczny audyt sieci WiFi |
| raportowanie | generowanie raportów podatności |
| kontrola urządzenia | zdalny dostęp i zarządzanie przez WWW |
| Obsługiwane rodzaje ataku | atak man-in-the-middle, przechwytywanie uzgadniania (handshake) WPA |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Część 8: karta sieciowa Wi-Fi

Specyfikacja wymaganych parametrów

| cecha |  |
| --- | --- |
| złącze | usb 2.0 lub nowsze |
| antena | zewnętrzna, dołączona w komplecie |
| pasmo | 2,4GHz, 5GHz |
| prędkość transmisji | min. 433Mbps |
| Obsługiwane standardy | WEP, WPA, WPA2 |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Część 9: Router Wi-Fi

Specyfikacja wymaganych parametrów

| cecha |  |
| --- | --- |
| obsługa | MAC filtering, WEP, WPA,WPA2,Radius, DHCP z rezerwacją adresów, zmiana adresu IP sieci LAN, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, zapora sieciowa |
| złącza | 1xWAN min 1Gbps RJ45, min 3xLAN RJ45 min 1Gbps |
| Pasmo | 2,4GHz, 5GHz |
| prędkość transmisji | min. 1300 Mbps |
| inne | zarządzanie przez WWW, zasilacz i anteny w komplecie |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Część 10: Serwer NAS

Specyfikacja wymaganych parametrów

| cecha |  |
| --- | --- |
| złącza | min. 1xLAN RJ-45 min. 1Gb USB min. 3.0 min. 2 szt |
| pamięć RAM | min. 2GB |
| obsługiwane poziomy RAID | 0,1,10,5,6 |
| dyski | możliwość jednoczesnego zamontowania min. 4 dysków 3,5 cala Kompatybilność z dyskami: 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
| inne wymagane funkcje | wake on LAN zasilanie. 230V 50Hz zmiana poziomu macierzy w trakcie pracy Współpraca z klientami Windows 10 i Linux Obsługiwane protokoły: NFS, SMB, FTP, AFP Zarządzanie przez WWW Języki interfejsu: min. polski, angielski zintegrowany serwer VPN (min. 20 jednoczesnych połączeń) obsługujący standard OpenVPN Możliwość tworzenia kont użytkowników, przydzielania im uprawnień do zasobów. Kontrola uprawnień w systemie plików. |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Część 11: Switch zarządzalny

Specyfikacja wymaganych parametrów

| Opis portów minimalne wymagania | 24 x RJ-45 10/100/1000BASE-T 4 x Combo 10/100/1000BASE-T/SFP |
| --- | --- |
| obudowa | rack 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 8000 |
| Zarządzanie | min. WWW (GUI) |
| Warstwa przełączania | 2 warstwa modelu OSI |
| Pamięć | min. 512 KB pamięci buforowej |
| Funkcje wysokiej dostępności | min. Spanning Tree (802.1d) |
| Algorytm przełączania | Store-and-forward |
| Zasilanie | 200 – 240 V AC |
| Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące gwarancji |

Część 12: Komputer przenośny do wykorzystania w laboratorium BigData

| Typ | Komputer przenośny laptop |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu, prezentacji multimedialnych, obliczeń, lokalna baza danych w Laboratorium Big Data |
| Procesor | osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7961 na dzień 6.03.2021 r. |
| Pamięć RAM | Zainstalowane min. 8GB RAM |
| Pamięć masowa | SSD min, 256 GB Możliwość montażu dysku SATA |
| Grafika i Ekran | przekątna ekranu 15’’ – 16’, rozdzielczość min. FHD (1920x1080), matryca matowa,LED, karta graficzna zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielaną pamięcią |
| Wyposażenie minimalne | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki; 1xRJ-45 LAN 10/100/1000 Ethernet 1x HDMI; 2x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) typu A 1x USB Typu-C (z obsługą DisplayPort) 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe Czytnik kart pamięci; Karta sieci WLAN obsługująca co najmniej standardy IEEE 802.11 b/g/n/ac Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Bluetooth w wersji co najmniej 4.1 Klawiatura układ QWERTY z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej; Bateria o pojemności co najmniej 4000 mAh |
| System operacyjny | Windows 10 pro PL lub równoważny; |
| Bezpieczeństwo | Możliwość zabezpieczenia linką typu Kensington Lock/ Noble Wedge itp, Moduł szyfrowania TPM Wbudowany czytnik linii papilarnych |
| Masa | Max 1,95 kg z baterią |
| Gwarancja | na okres co najmniej 24 miesięcy |

Część 13: Specjalistyczny klaster do przetwarzania i eksploracji danych

| Typ | Specjalistyczny klaster do przetwarzania i eksploracji danych. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| --- | --- |
| Procesor | Osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. (11219) punktów na dzień 6.03.2021 r. - Obsługa co najmniej 2 procesorów |
| Pamięć operacyjna RAM | Zainstalowane min. 64 GB ECC, możliwość rozbudowy do min 384 GB RAM |
| Pamięć masowa | 1x dysk typu SSD o pojemności min. 512 GB, interfejs: PCIe M.2 , NVMe, 4x dysk typu HDD 3,5” o pojemności min. 2 TB, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr./min. Interfejs SATA III |
| Grafika | Karta graficzna - dedykowana (niezintegrowana) , przeznaczona do zastosowań profesjonalnych, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik min. 16741 punktów na dzień 6.03.2021r. i posiadająca pamięć własną o pojemności min. 16 GB i min. 4 porty DP 1.4 Karta graficzna zgodna ze standardem OpenGL 4.6, DirectX 12.0, Obsługująca oprogramowania CAD, CAE. Karta graficzna przeznaczona do zastosowań profesjonalnych z obsługą: - Sprzętowa obsługa płaszczyzn przekroju - Obsługa sprzętowa, bez straty wydajności, min 4 wydzielonych obszarów w aplikacjach CAD |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio. |
| Obudowa | Obudowa typu Tower Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera, metalowa, zdolna pomieścić: - co najmniej 4 x dysk 3,5” - min 1x dysk SSD z interfejsem M.2 2280 Zasilacz o mocy min. 950W pozwalający na stabilne działanie stacji roboczej wraz z całym wyposażeniem. |
| Bezpieczeństwo | - Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0). |
| Warunki gwarancji | Minimum 36 miesięcy. Naprawy dokonywane w następnym dniu roboczym. Z opcją zachowania dysków u klienta. |
| Wsparcie techniczne producenta | telefoniczna infolinia w języku polskim/linia techniczna producenta komputera w języku polskim (ogólnopolski numer - w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. |
| System operacyjny | Brak systemu. |
| Wyposażenie | Wbudowane porty i złącza minimum: PRZÓD: - nagrywarka płyt DVD-RW - min 2xUSB 3.1 Gen1 Typ A , - min 1 złącze audio tzw combo (słuchawki/mikrofon) TYŁ: - min 4xUSB 3.1 Gen1 typ A - min 1 x port sieciowy RJ-45 min 1GB Ethernet - port audio: wyjście line-out/ wejście line-in - min 2 szt. PS/2 - min. 4 porty DP 1.4 z tyłu obudowy (wyjścia karty graficznej), Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania zewnętrznych konwerterów, przejściówek, HUB-ów itp. - Złącza wew. : Min 1 złącza PCIe x16 Gen3 Min 1 złącze PCIe x4 Gen3 - Sprzętowy kontroler RAID (0 / 1 / 10 / 5 / 6) interfejs SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s, cache min. 4GB |

Za oprogramowanie równoważne do Microsoft Windows uznaje się takie, które posiada następujące cechy:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe;

- System działa w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

- System operacyjny posiada wbudowaną funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł do pracy grupowej uruchamiany ad- hoc w zależności od potrzeb;

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, certyfikat EAL 4 dla systemu operacyjnego zarządzanych w sposób centralny;

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami

- Udostępnianie modemu;

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików systemowych;

Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy. Zamawiający wymaga również podania w ofercie szczegółowych specyfikacji urządzeń objętych ofertą, umożliwiających sprawdzenie zgodności oferowanych urządzeń z opisami. W szczególności w ofercie należy podać nazwę producenta i model lub typ pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie poszczególnych podzespołów.