Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Część I – Urządzenie mobilne typu smartfon typ 1

Część II – Urządzenie mobilne typu smartfon typ 2 i typ 3

Miejsce dostawy dla Części I i II:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe

Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu podania pełnej nazwy producenta i produktu. Zamawiający wymaga tego wyłącznie obowiązkowo dla pozycji które wskazał w opisie przedmiotu zamówienia.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowane urządzenia lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.

- WYMAGANIA TECHNICZNE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1.  Część I – Urządzenie mobilne typu smartfon typ 1, ( tabela kosztorysowa nr 1.1 )

| Lp. | Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Urządzenie mobilne typu smartfon typ 1 |
| 1. | Urządzenie mobilne typu smartfon typ 1 | liczba 4 szt. |
| 1.1 | Wyświetlacz |  |
| 1.1.1 | Przekątna | 5,9” +/- 0,1” |
| 1.1.2 | Rodzaj wyświetlacza | dotykowy |
| 1.1.3 | Jasność szczytowa | nie mniej niż 1000 nitów |
| 1.1.4 | Częstotliwość odświeżania | 120 Hz , +/- 20 Hz |
| 1.1.5 | Rozdzielczość | nie mniej niż 2400 z 1080 px |
| 1.2 | System operacyjny: |  |
| 1.2.1 | Wersja systemu: | Android 12 lub nowszy lub równoważny - pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie spełnianie przez system wszystkich poniższych wymagań: System operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość, pamięć wirtualną i możliwość zarządzania pamięcią Możliwość uruchomienia dwóch aplikacji obok siebie na jednym ekranie Szybkie przełączenie pomiędzy aplikacjami poprzez dwukrotne kliknięcie Możliwość wykorzystania trybu uśpienie w ruchu – zużywanie mniej energii Możliwość spersonalizowania ustawień telefonu według preferencji użytkownika Możliwość zmiany kolejności kafelków Szybkich ustawień Możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie Możliwość grupowania powiadomień Możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłącznie urządzenia Możliwość szyfrowania na poziomie pliku Wbudowany menadżer pamięci Możliwość zapisywanie danych w chmurze Możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu |
| 1.2.2 | Wspierane usługi | obsługa zintegrowanych z systemem operacyjnym usług Google Mobile Services (w tym Google Play Services); |
| 1.3 | Procesor |  |
| 1.3.1 | Typ procesora | ARM |
| 1.3.2 | Liczba rdzeni | minimum 8 |
| 1.3.3 | Minimalne taktowanie rdzeni | 1x 3.2 GHz + 3x 2.75 GHz + 4x 2 GHz |
| 1.3.4 | GPU | wsparcie dla DirectX 12, OpenGL ES 3.2 lub nowszych |
| 1.4 | Pamięć |  |
| 1.4.1 | Pamięć RAM | nie mniej niż 16 GB |
| 1.4.2 | Pamięć wewnętrzna | nie mniej niż 256 GB |
| 1.5 | Aparat tylny |  |
| 1.5.1 | liczba obiektywów | nie mniej niż 2 |
| 1.5.2 | rozdzielczość obiektywu głównego | nie mniej niż 50 MPix |
| 1.5.3 | rozdzielczość obiektywu szerokokątnego | nie mniej niż 12 MPix |
| 1.5.4 | nagrywanie filmów wysokiej jakości | 8K UHD (7680 x 4320) 24 fps 4K UHD (3840 x 2160) 30 / 60 fps |
| 1.6 | Aparat przedni |  |
| 1.6.1 | rozdzielczość | nie mniej niż 12 Mpix |
| 1.6.2 | nagrywanie filmów | 4K/30fps FHD/60fps |
| 1.7 | Łączność bezprzewodowa |  |
| 1.7.1 | Wi-Fi | co najmniej 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 1.7.2 | Bluetooth | co najmniej wersja 5.2 |
| 1.7.3 | Komunikacja w polu bliskim | NFC |
| 1.7.4 | Łączność komórkowa | 5G |
| 1.8 | Zasilanie |  |
| 1.8.1 | Pojemność baterii | nie mniej niż 4300 mAh |
| 1.9 | Złącza |  |
| 1.9.1 | USB | złącze USB Typu C - 1 szt. |
| 1.9.2 | Gniazdo kart SIM | nanoSIM - 2 szt. |
| 1.9.3 | Złącze słuchawkowe | złącze mini jack 3,5 mm - 1 szt. |
| 1.10 | Inne |  |
| 1.10.1 | Obsługa wielu kart SIM | Dual SIM |
| 1.10.2 | Waga urządzenia bez akcesoriów | nie więcej niż 170 g |
| 1.10.3 | Pyłoszczelność/wodoszczelność | minimum IP68 |
| 2 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 1: Zasilacz | Liczba sztuk: 4 |
| 2.1.1 | Napięcie AC | 230 V |
| 2.1.2 | Złącze | USB-C |
| 2.1.3 | Moc ładowania | co najmniej 30W |
| 2.1.4 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 1 |
| 2.1.5 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 1 |
| 2.1.6 | Wtyczka | wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) |
| 3 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 1: Słuchawki bezprzewodowe | Liczba sztuk: 4 |
| 3.1.1 | Kompatybilność | kompatybilne z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 1 |
| 3.1.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego tylu smartfon - Typ 1 |
| 3.1.3 | Typ | bezprzewodowe słuchawki TWS (ang. True Wireless) |
| 3.1.4 | Wodoszczelność | standard IPX4 lub wyższy |
| 3.1.5 | Łączność | Bluetooth |
| 3.1.6 | Etui | etui z funkcją ładowania |
| 3.1.7 | Redukcja szumów | ANC (ang. Adaptive Noise Cancelling) |
| 3.1.8 | Mikrofon | wbudowany, pasmo przenoszenia minimum w zakresie 100-10000 Hz |
| 3.1.9 | Czas pracy na jednym ładowaniu | nie mniej niż 5h |
| 3.1.10 | Pozostałe funkcjonalności | wsparcie dla kodeka AAC sterowanie dotykowe dedykowana aplikacja, którą można uruchomić na smartfonie opisanym w pkt. 1 |
| 4 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 1: Słuchawki przewodowe | Liczba sztuk: 4 |
| 4.1.1 | Kompatybilność | kompatybilne z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 1 |
| 4.1.2 | Łączność | przewód ze złączem mini-jack 3,5 mm |
| 4.1.3 | Mikrofon | mikrofon na przewodzie |
| 4.1.4 | Pilot | pilot umieszczony na przewodzie z przyciskiem umożliwiającym odbieranie połączeń telefonicznych |
| 4.1.5 | Budowa | douszne |
| 5 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 1: Szkło hybrydowe na ekran | Liczba sztuk: 4 |
| 5.1.1 | Kompatybilność | kompatybilne z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 1 |

Tabela 2.  Część II – Urządzenie mobilne typu smartfon typ 2 i typ 3, ( tabela kosztorysowa nr 1.2 )

| Lp. | Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Urządzenie mobilne typu smartfon typ 2 i typ 3 |
| 1 | Urządzenie mobilne typu smartfon typ 2 | liczba 2 szt. |
| 1.1 | Wyświetlacz |  |
| 1.1.1 | Przekątna | 6,5” +/- 0,1’’ |
| 1.1.2 | Rodzaj wyświetlacza | dotykowy |
| 1.1.3 | Technologia wykonania | OLED |
| 1.1.4 | Liczba kolorów | nie mniej niż 16 mln |
| 1.1.5 | Częstotliwość odświeżania | nie mniej niż 120 Hz, +/- 20 Hz |
| 1.1.6 | Rozdzielczość | nie mniej niż 3840 x 1644 px |
| 1.2 | System operacyjny |  |
| 1.2.1 | Wersja systemu | Android 11 lub nowszy lub równoważny- pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie spełnianie przez system wszystkich poniższych wymagań: System operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość, pamięć wirtualną i możliwość zarządzania pamięcią Możliwość uruchomienia dwóch aplikacji obok siebie na jednym ekranie Szybkie przełączenie pomiędzy aplikacjami poprzez dwukrotne kliknięcie Możliwość wykorzystania trybu uśpienie w ruchu – zużywanie mniej energii Możliwość spersonalizowania ustawień telefonu według preferencji użytkownika Możliwość zmiany kolejności kafelków Szybkich ustawień Możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie Możliwość grupowania powiadomień Możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłącznie urządzenia Możliwość szyfrowania na poziomie pliku Wbudowany menadżer pamięci Możliwość zapisywanie danych w chmurze Możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu |
| 1.2.2 | Wspierane usługi | obsługa zintegrowanych z systemem operacyjnym usług Google Mobile Services (w tym Google Play Services); |
| 1.3 | Procesor |  |
| 1.3.1 | Typ procesora | ARM |
| 1.3.2 | Liczba rdzeni | minimum 8 |
| 1.3.3 | Minimalne taktowanie rdzeni | co najmniej 1,8 GHz dla wszystkich rdzeni, co najmniej 2,4 GHz dla czterech rdzeni, co najmniej 2,8 GHz dla jednego rdzenia |
| 1.4 | Pamięć |  |
| 1.4.1 | Pamięć RAM | nie mniej niż 12 GB |
| 1.4.2 | Pamięć wewnętrzna | nie mniej niż 512 GB |
| 1.4.3 | Karta pamięci | możliwość zastosowania karty pamięci microSD do 1 TB |
| 1.5 | Aparat tylny |  |
| 1.5.1 | liczba obiektywów | nie mniej niż 3 |
| 1.5.2 | rozdzielczość obiektywów | nie mniej niż 12 MPix każdy |
| 1.5.3 | przetwornik obiektywu głównego | Exmor RS typu 1.0 lub równoważny . Pod pojęciem równoważności zamawiający rozumie przetwornik obrazu typu 1.0” wykonany w technologii CMOS |
| 1.5.4 | przysłona obiektywu głównego | podwójna, F2.0/F4.0 |
| 1.5.5 | nagrywanie filmów | nagrywanie filmów 4K HDR przy 24, 25, 30, 60 lub 120 kl./s nagrywanie w zwolnionym tempie (rozdzielczość 720p przy 120 kl./s), |
| 1.6 | Aparat przedni |  |
| 1.6.1 | rozdzielczość | nie mniej niż 8 Mpix |
| 1.7 | Łączność bezprzewodowa |  |
| 1.7.1 | Wi-Fi | co najmniej 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 1.7.2 | Bluetooth | co najmniej wersja 5.2 |
| 1.7.3 | Komunikacja w polu bliskim | NFC |
| 1.7.4 | Łączność komórkowa | LTE 5G |
| 1.8 | Zasilanie |  |
| 1.8.1 | Pojemność baterii | nie mniej niż 4500 mAh |
| 1.9 | Złącza |  |
| 1.9.1 | USB | złącze USB Typu C - 1 szt. |
| 1.9.2 | Gniazdo kart SIM | nanoSIM - 2 szt. |
| 1.9.3 | Złącze słuchawkowe | złącze mini jack 3,5 mm - 1 szt. |
| 1.10 | Inne |  |
| 1.10.1 | Obsługa wielu kart SIM | Dual SIM |
| 1.10.2 | Waga urządzenia bez akcesoriów | nie więcej niż 220 g |
| 1.10.3 | Czujniki | czytnik linii papilarnych |
| 1.10.4 | Wsparcie dla aplikacji AR | kompatybilność z biblioteką umożliwiającą tworzenie i uruchamianie treści rozszerzonej rzeczywistości (AR) |
| 2 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 2: Zasilacz | Liczba sztuk: 2 |
| 2.1.1 | Napięcie AC | 230 V |
| 2.1.2 | Złącze | USB-C |
| 2.1.3 | Moc ładowania | co najmniej 30W |
| 2.1.4 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 2 |
| 2.1.5 | Wtyczka | wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) |
| 3 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 2: Słuchawki bezprzewodowe | Liczba sztuk: 4 |
| 3.1.1 | Kompatybilność | kompatybilne z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 2 |
| 3.1.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego tylu smartfon - Typ 2 |
| 3.1.3 | Typ | bezprzewodowe słuchawki TWS (ang. True Wireless) |
| 3.1.4 | Łączność | Bluetooth minimum w wersji 5.2 |
| 3.1.5 | Etui | etui z funkcją ładowania umożliwiające co najmniej 2 cykle ładowania słuchawek |
| 3.1.6 | Redukcja szumów | cyfrowa redukcja szumów ANC (ang. Adaptive Noise Cancelling), wspierająca funkcjonalności takie jak: osłabianie hałasu wiatru tryb dźwięków otoczenia |
| 3.1.7 | Mikrofon | wbudowany, wszechkierunkowy |
| 3.1.8 | Wkładki douszne | dołączone do zestawu, minimum po 2 szt. w 3 rozmiarach |
| 3.1.9 | Wodoodporność | standard IPX4 lub wyższy |
| 3.1.10 | Obsługiwane formaty audio | SBC, AAC, LDAC |
| 3.1.11 | Aplikacja | umieszczona w publicznym sklepie z aplikacjami, dedykowana przez producenta słuchawek aplikacja możliwa do zainstalowania na urządzeniu mobilnym typu smartfon - Typ 2, umożliwiająca obsługę słuchawek oraz posiadająca funkcjonalności takie jak: parowanie wyłączanie słuchawek kontrola dźwięków otoczenia korektor zmienianie funkcji przycisku dotykowego system redukcji hałasu informacja o stanie akumulatora |
| 3.1.12 | Pozostałe funkcjonalności | czujnik dotykowy obsługa komunikatów głosowych obsługa technologii DSEE Extreme lub równoważnej - pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie spełnianie przez system wszystkich poniższych wymagań tj. umożliwiającej poprawę brzmienia skompresowanych plików audio |
| 4 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 2: Słuchawki przewodowe | Liczba sztuk: 4 |
| 4.1.1 | Kompatybilność | kompatybilne z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 2 |
| 4.1.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego tylu smartfon - Typ 2 |
| 4.1.3 | Typ | słuchawki przewodowe dokanałowe |
| 4.1.4 | Czułość | co najmniej 105 dB/mW |
| 4.1.5 | Łączność | przewód ze złączem mini-jack 3,5 mm |
| 4.1.6 | Mikrofon | mikrofon na przewodzie |
| 4.1.7 | Pilot | pilot umieszczony na przewodzie z przyciskiem umożliwiającym odbieranie połączeń telefonicznych |
| 5 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 2: Etui | Liczba sztuk: 2 |
| 5.1.1 | Kompatybilność | kompatybilne z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 2 |
| 5.1.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego tylu smartfon - Typ 2 |
| 5.1.3 | Powierzchnia zewnętrzna | skóra |
| 5.1.4 | Dodatkowe wymagania | dostęp do wszystkich przycisków i złączy urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 2 |
| 6 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 2: Uchwyt do zdjęć z bezprzewodowym pilotem | Liczba sztuk: 2 |
| 6.1.1 | Kompatybilność | kompatybilne z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 2 oraz monitorem zewnętrznym opisanym w pkt. 7 |
| 6.1.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego tylu smartfon - Typ 2 |
| 6.1.3 | Waga | nie więcej niż 250 g |
| 6.1.4 | Łączność | Bluetooth |
| 6.1.5 | Sterowanie aparatem | możliwość zdalnego sterowania fotografowaniem i filmowaniem na sparowanym urządzeniu - urządzenie mobilne typu smartfon - Typ 2 |
| 6.1.6 | Głowica | ruchoma |
| 6.1.7 | Dodatkowe funkcjonalności | możliwość wykorzystania uchwytu jako statywu |
| 6.1.8 | Maksymalne obciążenie | nie mniej niż 1.5 kg |
| 6.1.9 | Kąt nachylenia w trybie uchwytu | przynajmniej 80 stopni w górę przynajmniej 90 stopni w dół |
| 7 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 2: Monitor zewnętrzny ułatwiający tworzenie treści wideo (vlogów) | Liczba sztuk: 2 |
| 7.1.1 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 2 oraz uchwytem opisanym w pkt. 6 |
| 7.1.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego tylu smartfon - Typ 2 |
| 7.1.3 | Rozdzielczość wyświetlacza | co najmniej 1280 x 720 px |
| 7.1.4 | Złącza | port wejściowy USB-C gniazdo mikrofonowe 3,5 mm stopka akcesoriów aparatu u góry otwory na śrubę ¼ cala z tyłu i z boku |
| 7.1.5 | Mikrofon | możliwość dołączenia zewnętrznego mikrofonu przez gniazdo mikrofonowe |
| 8 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 2: Mikrofon zewnętrzny | Liczba sztuk: 2 |
| 8.1.1 | Kompatybilność | kompatybilne z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 2 oraz monitorem zewnętrznym opisanym w pkt. 7 |
| 8.1.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego tylu smartfon - Typ 2 |
| 8.1.3 | Złącza | gniazdo wyjścia mikrofonu 3,5 mm |
| 8.1.4 | Typ | kierunkowy |
| 8.1.5 | Charakterystyka | superkardioidalna |
| 8.1.6 | Osłona | osłona przeciwwiatrowa w zestawie |
| 8.1.7 | Waga | nie większa niż 40 g |
| 8.1.8 | Mocowanie i zasilanie | poprzez stopkę akcesoryjną |
| 9 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 2: Przenośny głośnik bezprzewodowy | Liczba sztuk: 2 |
| 9.1.1 | Kompatybilność | kompatybilne z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 2 |
| 9.1.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego tylu smartfon - Typ 2 |
| 9.1.3 | Łączność | Bluetooth 5.2 lub nowszy |
| 9.1.4 | Złącza | USB typu C |
| 9.1.5 | Membrana | minimum 2 membrany |
| 9.1.6 | Wodo- i pyłoodporność | minimum IP67 |
| 9.1.7 | Zasilanie | wewnętrzny akumulator |
| 9.1.8 | Czas pracy akumulatora | minimum 20 h |
| 9.1.9 | Waga | w zakresie 1-1,5 kg |
| 9.1.10 | Parowanie wielu urządzeń jednocześnie | obsługa trybu połączenia wielopunktowego |
| 9.1.11 | Łączenie wielu głośników | możliwość zsynchronizowania z minimum jednym innym głośnikiem tego samego typu |
| 10 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 2: Naramienny głośnik bezprzewodowy | Liczba sztuk: 2 |
| 10.1.1 | Kompatybilność | kompatybilne z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 2 |
| 10.1.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego tylu smartfon - Typ 2 |
| 10.1.3 | Obsługiwane kodeki | SBC, AAC, LDAC |
| 10.1.4 | Łączność | Bluetooth 5.0 lub nowszy |
| 10.1.5 | Typ | pełnozakresowy |
| 10.1.6 | Złącza | USB typu C |
| 10.1.7 | Budowa | głośnik naramienny (zakładany na szyję), jednostka głośnikowa skierowana w górę |
| 10.1.8 | Wodoodporność | minimum IPX4 |
| 10.1.9 | Zasilanie | wewnętrzny akumulator |
| 10.1.10 | Czas pracy akumulatora | minimum 10 h |
| 10.1.11 | Waga | nie więcej niż 350 g |
| 10.1.12 | Parowanie wielu urządzeń jednocześnie | obsługa trybu połączenia wielopunktowego |
| 10.1.13 | Zgodność z aplikacjami | zgodność z aplikacją umożliwiającą przeprowadzanie analizy kształtu uszu w celu dostosowania odtwarzanego dźwięku do słuchacza |
| 11 | Urządzenie mobilne typu smartfon typ 3 | Liczba sztuk: 2 |
| 11.1 | Wyświetlacz: |  |
| 11.1.1 | Przekątna | 6,1” +/- 0,1’’ |
| 11.1.2 | Rodzaj wyświetlacza | dotykowy |
| 11.1.3 | Technologia wykonania | OLED |
| 11.1.5 | Częstotliwość odświeżania | nie mniej niż 120 Hz, +/- 20 Hz |
| 11.1.6 | Rozdzielczość | nie mniej niż 2520 x 1080 px |
| 11.2 | System operacyjny |  |
| 11.2.1 | Wersja systemu | Android 12 lub nowszy lub równoważny - pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie spełnianie przez system wszystkich poniższych wymagań: System operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość, pamięć wirtualną i możliwość zarządzania pamięcią Możliwość uruchomienia dwóch aplikacji obok siebie na jednym ekranie Szybkie przełączenie pomiędzy aplikacjami poprzez dwukrotne kliknięcie Możliwość wykorzystania trybu uśpienie w ruchu – zużywanie mniej energii Możliwość spersonalizowania ustawień telefonu według preferencji użytkownika Możliwość zmiany kolejności kafelków Szybkich ustawień Możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie Możliwość grupowania powiadomień Możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłącznie urządzenia Możliwość szyfrowania na poziomie pliku Wbudowany menadżer pamięci Możliwość zapisywanie danych w chmurze Możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu |
| 11.2.2 | Wspierane usługi | obsługa zintegrowanych z systemem operacyjnym usług Google Mobile Services (w tym Google Play Services); |
| 11.3 | Procesor |  |
| 11.3.1 | Typ procesora | ARM |
| 11.3.2 | Liczba rdzeni | minimum 8 |
| 11.3.3 | Minimalne taktowanie rdzeni | 1x 3,0 GHz + 3x 2,5 GHz + 4x 1,8 GHz |
| 11.4 | Pamięć |  |
| 11.4.1 | Pamięć RAM | nie mniej niż 8 GB |
| 11.4.2 | Pamięć wewnętrzna | nie mniej niż 128 GB |
| 11.4.3 | Karta pamięci | możliwość zastosowania karty pamięci microSD |
| 11.5 | Aparat tylny |  |
| 11.5.1 | liczba obiektywów | nie mniej niż 3 |
| 11.5.2 | rozdzielczość obiektywów | nie mniej niż 12 MPix każdy |
| 11.5.3 | nagrywanie filmów | nagrywanie filmów 4K HDR przy 24, 25, 30, 60 lub 120 kl./s |
| 11.6 | Aparat przedni |  |
| 11.6.1 | rozdzielczość | nie mniej niż 12 Mpix |
| 11.7 | Łączność bezprzewodowa |  |
| 11.7.1 | Wi-Fi | co najmniej 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 11.7.2 | Bluetooth | co najmniej wersja 5.2 |
| 11.7.3 | Komunikacja w polu bliskim | NFC |
| 11.7.4 | Łączność komórkowa | LTE 5G |
| 11.8 | Zasilanie |  |
| 1.8.1 | Pojemność baterii | nie mniej niż 5000 mAh |
| 11.9 | Złącza |  |
| 11.9.1 | USB | złącze USB Typu C - 1 szt. |
| 11.9.2 | Gniazdo kart SIM | nanoSIM - 1 szt. |
| 11.9.3 | Złącze słuchawkowe | złącze mini jack 3,5 mm - 1 szt. |
| 11.9.4 | Karta pamięci | złącze karty pamięci - 1 szt. |
| 11.10 | Inne |  |
| 11.10.1 | Obsługa wielu kart SIM | Dual SIM (nanoSIM + eSIM) |
| 11.10.2 | Waga urządzenia bez akcesoriów | nie więcej niż 180 g |
| 11.10.3 | Czujniki | czytnik linii papilarnych |
| 12 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 3: Etui | Liczba sztuk: 2 |
| 12.1.1 | Kompatybilność | kompatybilne z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 3 |
| 12.1.2 | Typ | etui z podstawką umożliwiającą oglądanie filmów w poziomie |
| 12.1.3 | Dodatkowe wymagania | dostęp do wszystkich przycisków i złączy urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 3 |
| 13 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu smartfon - Typ 3: Zasilacz | Liczba sztuk: 2 |
| 13.1.1 | Napięcie AC | 230 V |
| 13.1.2 | Złącze | USB-C |
| 13.1.3 | Moc ładowania | co najmniej 30W |
| 13.1.4 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu smartfon - Typ 3 |
| 13.1.5 | Wtyczka | wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) |

Tabela 4. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego dla części I i II.

| L.p. | Pozostałe wymagania, wspólne dla wszystkich części |
| --- | --- |
| 1. | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |
| 2. | Czas reakcji serwisu do 5 dni. |
| 3. | Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. |
| 4. | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. |
| 5. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. |
| 6. | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. |
| 7. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. |
| 8. | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. |
| 9. | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. |
| 10. | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. |
| 11. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie |

Wszelkie wymagania techniczne oraz pozostałe dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowaną aparaturę lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.