Załącznik nr 1

do zaproszenia nr WZP.236.27.5.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie placu z kostki betonowej pod osadzenie urządzenia
 sportowego – trenażera ratowniczego na terenie Komendy Powiatowej PSP
 w Oświęcimiu przy ulicy Zatorskiej 2.

- Roboty drogowe:

  - Demontaż istniejących krawężników drogowych – 24 mb.

  - Demontaż istniejącej kostki betonowej – 5 m2.

  - Wykonanie wykopu pod podbudowę ok 50 cm – 80 m2.

  - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5 - 63,0 mm grubości 20 cm – 80 m2.

  - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0,00 - 31,5 mm grubości 20 cm – 80 m2.

  - Ułożenie krawężników drogowych – 32 mb.

  - Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej z nawiązaniem się do istniejącej nawierzchni – 80 m2.

  - Uporządkowanie terenów zielonych w rejonie prowadzonych prac.

  - Obsługa geodezyjna – wytycznie obiektu, inwentaryzacja powykonawcza.

Uwaga:

Inwestor zapewnia kostkę betonową w ilości 80 m2.

Roboty Budowlane należy wykonać zgodnie z :

- decyzją pozwolenia na budowę nr 929/18 z dnia 10.12.2018. wydaną przez Starostę  Oświęcimskiego;

- projektem budowlanym stanowiącym integralną część pozwolenia na budowę,

- polskimi normami;

- oraz sztuką budowlaną.

Wgląd do dokumentacji projektowej dostępny jest w Komendzie Wojewódzkiej PSP 
w Krakowie przy ul. Zarzecze 106 oraz w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej 2.

W załączeniu mapa do celów projektowych dla przedmiotowego zamówienia.