Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

| Lp. | Nazwa – Opis przedmiotu zamówienia (typ, parametry) | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Serwer typu Rack o parametrach co najmniej: Procesor: CPU x1,Procesor 64-bitowy zgodny z architekturą x86, Ilość rdzeni 16, Ilość wątków min. 32; min. 24 MB pamięci cache z Wydajność procesora co najmniej 29,000 punktów w teście PassMark CPU Benchmarks CPU Performance - na podstawie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html , możliwość instalacji dwóch fizycznych procesorów w serwerze, Pamięć RAM: min. 64 GB ECC (DDR4, 2900MHz), obsługa do co najmniej 1TB, Kontroler RAID Typ kontrolera: sprzętowy; Poziomy RAID 0,1,10 Rodzaje dysków: SATA, SAS, SSD, Transfer do 12Gb/s, Pamięć masowa Dysk typu Hot-Plug Prędkość obrotowa min. 10k obr/min, Dysk typu HDD, Ilość dysków HDD: 2, Maksymalna ilość dysków: min. 4, Sumaryczna poj. dysków HDD min. 800 GB, Karta graficzna zintegrowana, Karta sieciowa zintegrowana typu LOM DP (LAN on motherboard) : min. 2x RJ45 10/100/1000 Mbit , Dodatkowa karta sieciowa 2x SFP+ w dedykowanym slocie nie blokująca slotów PCIe, o przepustowości 10GB/s, Moduł zdalnego zarządzania: diagnostyka i monitorowanie pracy serwera z dedykowanym portem RJ-45, możliwość alertowania poprzez wiadomości e-mail, zarządzanie po przez WebGUI, możliwość aktualizacji oprogramowania układowego, Złącza USB min.3 szt.;RJ-45 min. 2 szt; D-Sub (VGA) min. 1 szt., Moc zasilacza [W]: co najmniej 2x 800W Hot-Plug, Redundancja, Obudowa Rack 1U Głębokość: maksymalnie 75 cm, System operacyjny: Windows Server 2022 Standard, Rozszerzenie licencji: Windows Server 2022 Standard o dodatkowe 16 rdzeni (licencja wymagana do rozszerzenia usług Hyper-V) Szyny montażowe, Gwarancja 36 miesięcy typu door-to-door. | 2 szt. |
| 2. | Kabel DAC 10G SFP+ Kabel DAC (Direct Attach Cable) SFP+, przesyłający dane z prędkością do 10 Gbps, Długość co najmniej 5m, Kompatybilność strony A – zgodny z zaproponowanym z w/w producentem karty sieciowej SFP+, Kompatybilność strony B - D-link, Zamawiający dopuszcza zamiennik, Gwarancja co najmniej 12 miesięcy. | 4szt |