Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

.

Dostawę oraz montaż nowych fabrycznie urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji przetargowej, w postaci:

| Lp. | Zdjęcie | Nazwa Urządzenia | Ilość | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Wyciąg i krzesełko Dwa stanowiska do ćwiczeń Przybyszów | 1 |  |
| 2. |  | Biegacz i orbiterek Dwa stanowiska do ćwiczeń Przybyszów i Osiny | 2 |  |
| 3. |  | Prasa nożna i wioślarz Dwa stanowiska do ćwiczeń Przybyszów | 1 |  |
| 4. |  | Surfer i twister Dwa stanowiska do ćwiczeń Osiny | 1 |  |
|  | Wartość zestawu urządzeń: |  |  |

Wymagania ogólne:

- Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

- kolorystyka zieleń i popiel

- Elementy konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o średnicy min. Ø90mm i grubości 3,6mm, uchwyty i pozostałe elementy wykonane ze stalowych rur Ø40mm, grubości 2mm. Rury muszą być zakończone zaślepkami np: plastikowymi.

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rączki z polichlorku winylu

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm z betonu B30/B25 połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne.

- Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.

- Urządzenia powinny być wykonane w oparciu o normy, potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem.

- Każde urządzenie musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania

- Należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia. W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się, żaden element.

- Zaprojektowane urządzenia przeznaczone są dla dorosłych oraz dzieci powyżej 10 roku życia. Dzieci do lat 14 powinny korzystać z wyposażenia siłowni pod opieką opiekunów. Maksymalne obciążenia to 120kg.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.