Załącznik Nr 5 do SWZ

OPIS ZADANIA

„Remont drogi powiatowej Nr 3118E na odcinku Paradyż – granica gminy Paradyż/Sławno”

(Znak sprawy: ZP.271.1.2023)

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż – granica gminy Paradyż/Sławno

numer ewidencyjny działek;

nr 609 – obręb Paradyż

nr 156 – obręb Wielka Wola

nr 680, 681 – obręb Alfonsów

nr 1089 – obręb Kazimierzów

nr 2 – obręb Daleszewice

KONSTRUKCJA JEZDNI

Szer. jezdni 6,0m od km 0+000 do km 3+600

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

- Podbudowa górna (zasadnicza) : istniejąca jezdnia asfaltowa

- Skropienie podbudowy górnej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2

- Warstwa wyrównawcza mieszanką mineralno-bitumiczną KR2 AC 11W 35/50

- Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 4 cm po zagęszczeniu

KONSTRUKCJA POBOCZY

Szerokość poboczy :

- 1,0m

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni poboczy - utwardzenie kruszywem łamanym 0/31,5mm - 
gr. 10cm po zagęszczeniu (dwuwarstwowo)

Pobocza na długości 200,0m i szerokości 1,5m – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Spadek poboczy 8%

Oznakowanie poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane malowane mechanicznie – P 1a, 1b, 1e, 3a, 4, 6.

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.