PAKIET NR 6

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Przewoźny aparat RTG z ramieniem C |
| I. | OGÓLNE |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej i elektronicznej | Tak, podać |  |
| II. | RAMIĘ C |
| 1. | Odległość SID min. 97 cm | Tak, podać |  |
| 2. | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥ 20 cm | Tak, podać |  |
| 3. | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 42 cm | Tak, podać |  |
| 4. | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak, podać |  |
| 5. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 134ͦ | Tak, podać |  |
| 6. | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) ≥± 220ͦ | Tak, podać |  |
| 7. | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak, podać |  |
| 8. | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak, podać |  |
| 9. | Ramię C wyważone w każdej pozycji (po zwolnieniu hamulców ramię pozostaje w stabilnej pozycji w dowolnym położeniu) | Tak, podać |  |
| 10. | Głębokość ramienia C min. 68 cm | Tak, podać |  |
| 11. | Odległość kołpak- wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) min. 75 cm | Tak, podać |  |
| 12. | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20ͦ | Tak, podać |  |
| 13. | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | Tak, podać |  |
| 14. | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami. Możliwość blokowania hamulca w dowolnym ustawieniu kół | Tak, podać |  |
| 15. | Pedał sterujący pracą koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | Tak, podać |  |
| 16. | Aparat o budowie kompaktowej o długości transportowej nie większej niż 175 cm i szerokości max 80 cm | Tak, podać |  |
| III. | GENERATOR |
| 1. | Generator wysokiej częstotliwości min. 38 kHz dla całego zakresu pracy generatora i programów pracy | Tak, podać |  |
| 2. | Generator wysokiej wydajności oferujący szeroki zakres prądowy, moc generatora min. 2,0 kW | Tak, podać |  |
| 3. | Skopia pulsacyjna w zakresie minimum 20 pulsów/s | Tak, podać |  |
| 4. | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie 10-25ms | Tak, podać |  |
| 5. | Automatyka AEC | Tak, podać |  |
| 6. | Radiografia cyfrowa | Tak, podać |  |
| 7. | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV | Tak, podać |  |
| 8. | Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA | Tak, podać |  |
| 9. | Prąd fluoroskopii impulsowej min. 10 mA | Tak, podać |  |
| 10. | Układ minimalizujący dawkę przy fluoroskopii min. 50% | Tak, podać |  |
| 11. | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak, podać |  |
| 12. | Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz | Tak, podać |  |
| 13. | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | Tak, podać |  |
| 14. | Specjalistyczny program dedykowany do zabiegów ortopedycznych samoczynnie redukujący lub zwiększający ilość pulsów fluoroskopii w zależności od tego czy obiekt obrazowany jest statyczny czy też porusza się | Tak, podać |  |
| IV. | LAMPA I KOLIMATORY |
| 1. | Lampa ze stacjonarną anodą | Tak, podać |  |
| 2. | Wymiary ogniska dla fluoroskopii, radiografii cyfrowej i konwencjonalnej max.0,6 mm | Tak, podać |  |
| 3. | Totalna filtracja min. 3,8 mm Al | Tak, podać |  |
| 4. | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak, podać |  |
| 5. | Kolimator irysowy | Tak, podać |  |
| 6. | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania na monitorach głównych z podglądem krawędzi kolimacji | Tak, podać |  |
| 7. | Pojemność cieplna anody ≥ 50 kHU | Tak, podać |  |
| 8. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1120 kHU | Tak, podać |  |
| 9. | Szybkość chłodzenia anody min. 50 kHU/min | Tak, podać |  |
| 10. | Szybkość chłodzenie kołpaka min. 35kHU/min | Tak, podać |  |
| V. | WZMACNIACZ OBRAZU |
| 1. | Średnica nominalna min. 9 " | Tak, podać |  |
| 2. | Ilość pól wzmacniacza obrazu, (ZOOM optyczny) min.3 | Tak, podać |  |
| 3. | Rozdzielczość kamery CCD 1024 x 1024 piksele, 12 bit, nie dopuszcza się kamery CMOS | Tak, podać |  |
| 4. | System automatycznego doboru dawki promieniowania. W celu redukcji dawki wielopolowy preskaning (z całej powierzchni wzmacniacza obrazu) obszaru badanego i doboru dawki na poszczególnego pola system | Tak, podać |  |
| VI. | Monitor, tor wizyjny |
| 1. | Monitor umieszczony na wspólnym wózku z ramieniem C, z prezentacją obrazu żywego i referencyjnego jednoczasowo | Tak, podać |  |
| 2. | Monitory 2 szt. min. 19" z możliwością prezentacji jednoczasowo obrazu żywego i referencyjnego w naturalnej wielkości o luminacji 800cd/m2, kontrast min 800:1 po skalibrowaniu do DICOM nie mniejsza niż 550cd/m2 | Tak, podać |  |
| 3. | Kąt widzenia (obrazu min. 175ͦ) | Tak, podać |  |
| 4. | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora | Tak, podać |  |
| 5. | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów | Tak, podać |  |
| 6. | Matryca obrazu podczas postprocesingu min. 1024 x1024 pikseli | Tak, podać |  |
| 7. | Skala szarości w postprocesingu min. 24 bit | Tak, podać |  |
| 8. | Skala szarości obrazów zapamiętanych min. 16 bit | Tak, podać |  |
| 9. | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 10000 obrazów | Tak, podać |  |
| 10. | Archiwizacja poprzez port USB- zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | Tak, podać |  |
| 11. | Archiwizacja obrazów w formacie bezstratnym min. TIFF oraz JPG lub BMP na nośnikach USB | Tak, podać |  |
| 12. | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) i autotransfer obrazu z możliwością włączania funkcji i wyłączania w zależności od potrzeb | Tak, podać |  |
| 13. | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak, podać |  |
| 14. | ZOOM min. x 4 | Tak, podać |  |
| 15. | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na monitorze | Tak, podać |  |
| 16. | Obraz lustrzany | Tak, podać |  |
| 17. | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak, podać |  |
| 18. | Układ pomiaru dawki w wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym | Tak, podać |  |
| 19. | Minimum 1 monitor kolorowy realizujący podgląd żywego obrazu dla technika z funkcją dotykowego sterowania blendami, funkcjami generatora, obrotem obrazu, regulacja WINDOWING i formatem kamery oraz z opcją sterowania parametrami generatora, realizowana dotykowo z pozycji monitorów. Umieszczony co najmniej na wózku ramienia C i stacji monitorowej | Tak, podać |  |
| 20 | Dodatkowy zestaw monitorów do zamocowania na podwieszeniu sufitowym o parametrach nie gorszych niż monitory na ramieniu C | Tak, podać |  |
| VII. | Wyposażenie i wymagania dodatkowe |
| 1. | Videoprinter na papier min. 110 mm wbudowana w podstawę ramienia C | Tak, podać |  |
| 2. | Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy zapinany „na zakładkę”-ochrona 0.5/0.25 mm Pb- 3 sztuki | Tak, podać |  |
| 3. | Fartuch ochronny RTG jednoczęściowy z ochroną dwustronną zapinany „na zakładkę”- ochrona 0.50/0.25 mm Pb- 2 sztuki | Tak, podać |  |
| 4. | Kołnierz ochrony tarczycy (stójka ze śliniakiem)- ochrona 0,50 mm Pb- 5 sztuk | Tak, podać |  |
| 5. | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych aparatu (testy odbiorcze i specjalistyczne) | Tak, podać |  |
| VIII. | Gwarancja i serwis: |
| 1. | Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, min. 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
| 3. | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy | Tak, podać |  |
| 4. | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny) | Tak, podać |  |
| 5. | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 6. | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 7 dni | Tak, podać |  |
| 7. | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni | Tak, podać |  |
| 8. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy- maksymalnie 2 | Tak, podać |  |
| 9. | Autoryzowany serwis na terenie Polski- podać nazwę, adres, telefon kontaktowy (na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację) | Tak, podać |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat | Tak, podać |  |
| IX. | Szkolenia: |
| 1. | Szkolenie dla personelu medycznego: podczas instalacji i montażu urządzeń Zakres szkolenia: - obsługa urządzenia: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

...........................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy