Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 430/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System chromatografii cieczowej.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | System chromatografii cieczowej Zestaw umożliwiający pełną funkcjonalność niskociśnieniowego chromatografu cieczowego Natężenie przepływu: 0,001 – 25 ml/min Natężenie przepływu w trybie gradientowym: 0,1-25 ml/min. Maksymalny przepływ przy pakowaniu kolumny: 50 ml/min Dokładność natężenia przepływu: ±1,2 % Dokładność ustawienia gradientu: ±0,6 % (5-95% przy 0,6 - 25 ml/min) Maksymalne ciśnienie 20 MPa Objętość miksera (ml): 1.4 Automatyczna kontrola ciśnienia Zawór nastrzyku Liczba podłączeń do fazy ruchomej: 2 Detektor UV oparty na technologii LED: 280 Długość drogi optycznej kapilary przepływowej 2mm z możliwością rozbudowy o kapilarę 5mm. Konduktometr z zakresem pomiaru 0,01 mS/cm do 999,99 mS/cm Zawór wyjściowy z dwoma wyjściami: 1 na kolektor frakcji oraz 1 do odpadów Kolektor frakcji (do 175 frakcji): 3-50 ml System do pomiaru wielkości cząstek (nanocząstek) Oprogramowanie interaktywne (licencja) Metody dla kolumn Przechowywanie danych System do obróbki danych |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)