# Wolbrom, dnia 24.07.2023r.

- WTI.271.2.13.2023.ZP

- WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zarzeczu w ramach zadania: budowa boiska wielofunkcyjnego             i piłkarskiego w Zarzeczu”.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy 
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710                                      z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 1 do SWZ:

- Pytanie 1

Zgodnie z Opisem technicznym i przedmiarem robót należy wykonać piłkochwyty o wys.5m natomiast na rysunku PZT mamy informację o piłkochwytach wys.4m i 6m. Proszę               o sprecyzowanie ilości mb oraz wysokości piłkochwytów dla poszczególnych odcinków. Linie zaznaczone vna PZT nie są precyzyjne co do długości i wysokości odcinków piłkochwytów.

- Odp. Należy wycenić piłkochwyty wysokości 5 m w ilości określonej w przedmiarze robót.

- Pytanie 2

W dokumentacji brak informacji o wejściach na boiska - brak bram i furtek. Proszę o sprecyzowanie ilości i wymiarów.

- Odp. Należy wycenić dwie bramki 100 cm x 300 cm i jedną bramę 300 cm x 300 cm.

- Pytanie 3

Zgodnie z Opisem technicznym na piłkochwytach należy zamontować siatkę polietylenową gr.5mm oko 50x50mm natomiast w przedmiarze mamy informację o siatce polipropylenowej gr.4mm oko 50x50mm. Proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj siatki zastosować oraz grubość splotu.

Odp. Należy wycenić siatkę polietylenową gr. 3 mm oko 50 x 50 mm.

Zapytanie Nr 2 do SWZ:

Pytanie 1

1. Dokumentacja techniczna, przedmiar oraz rysunek nr 2 zawierający schemat konstrukcji nawierzchni opisuje wykonanie nawierzchni typu natrysk bezpośrednio na podbudowie z kruszyw co jest niezgodne z technologią. Zgodnie z technologią nawierzchnie poliuretanowe wymagają

podbudowy betonowej, asfaltowej lub poliuretanowej podbudowy elastycznej o grubości  30-35 mm (mieszanina kleju poliuretanowego, granulatu gumowego SBR i żwiru).

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie zakresu o wykonanie odpowiedniej podbudowy.

Odp. Podkład stabilizujący twardy składa się z kruszywa mineralnego, granulatu gumowego oraz lepiszcza na bazie żywic poliuretanowych gr. 35 mm należy zgodnie    z technologią wycenić w pozycji 2.1. przedmiaru.

Dokument został podpisany przez: 
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Rozdzielnik:

- Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/789430

- - aa.