1. Regały stalowe z blachy ocynk, słupek 30x30 mm :
- długości 900 mm, głębokości 330 mm, wysokości 2100mm po 6 półek – 8 kpl
- długości 800 mm, głębokości 330 mm, wysokości 2100 mm po 6 półek – 2 kpl
2. 5 kpl uchwytów mocujących do ściany,
3. 20 kpl łączników do łączenia regałów w segmenty
4. 10 szt etykiet do regałów.
Wytrzymałość regałów zgodnie z Polską Normą PN 88/M-78321:1968 Konstrukcja regału umożliwi przestawianie półek co 50 mm, oraz zastosowanie większej ilości półek. Regały muszą posiadać usztywnienia kątowe pod górną i dolną półką, nadające regałowi właściwą sztywność i wytrzymałość.
Dostawa po stronie Wykonawcy