Minimalne wymagania

- Zestaw 5 szt. garaży blaszanych o wymiarach pojedynczego garażu 4m x 6m. Każdy z garaży musi posiadać bramę. Zewnętrzne poszycie garaży musi być wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej ogniowo w I gatunku o min. grubości 0,4 mm o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Konstrukcja garażu powinna być wykonana z kątownika zimno-giętego, zabezpieczonego przed korozją poprzez pomalowanie farbą podkładową. Skrzydła bramy muszą posiadać podwyższoną sztywność oraz posiadać rygle od środka. W konstrukcji dachu w celu zapewnienia stabilności należy zastosować profile zamknięte o odpowiednio dużych przekrojach oraz odpowiedniej  wytrzymałości. Dodatkowo od strony wewnętrznej garaż musi posiadać w każdym rogu dodatkowe mocowanie ( ucho ) umożliwiające przymocowanie garażu do podłoża. Zastosowane profile muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez pomalowanie farbą podkładową. Dach garażu musi mieć spadek do tyłu. Drzwi garażowe zlokalizowane od przodu, muszą posiadać zamek na klucz ( min. 3 klucze ) oraz dodatkowe uchwyty na górze i dole drzwi umożliwiające zastosowanie kłódek. Wymagana wysokość przodu 2,2 m ( tolerancja: -0,0m, +0,2m ), wymagana wysokość tyłu 1,9m ( tolerancja: -0,0m, +0,2m ). Są to minimalne wymagania.

- 7 szt. garaży blaszanych o wymiarach pojedynczego garażu 3m x 5m. Każdy z garaży musi posiadać bramę. Zewnętrzne poszycie garaży musi być wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej ogniowo w I gatunku o min. grubości 0,4 mm o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Konstrukcja garażu powinna być wykonana z kątownika zimno-giętego,  zabezpieczonego przed korozją poprzez pomalowanie farbą podkładową. Skrzydła bramy muszą posiadać podwyższoną sztywność oraz posiadać rygle od środka. W konstrukcji dachu w celu zapewnienia stabilności należy zastosować profile zamknięte o odpowiednio dużych przekrojach oraz odpowiedniej  wytrzymałości. Dodatkowo od strony wewnętrznej garaż musi posiadać w każdym rogu dodatkowe mocowanie ( ucho ) umożliwiające przymocowanie garażu do podłoża. Zastosowane profile muszą być  zabezpieczone przed korozją poprzez pomalowanie farbą podkładową. Dach garażu musi mieć spadek do tyłu. Drzwi garażowe zlokalizowane od przodu, muszą posiadać zamek na klucz ( min. 3 klucze ) oraz dodatkowe uchwyty na górze i dole drzwi umożliwiające zastosowanie kłódek. Wymagana wysokość przodu 2,1 m ( tolerancja: -0,0m, +0,2m ), wymagana wysokość tyłu 1,9m ( tolerancja: -0,0m, +0,2m ). Są to minimalne wymagania. Oferowany zestaw garaży i garaże muszą być kompletne gotowe do pracy tzn. posiadać wszystkie komponenty w ilościach przewidzianych przez producenta niezbędne do prawidłowego użytkowania.

Oferowana cena musi zawierać łącznie:

- Koszt zastawu / garaży

- koszta transportu, rozładunku i zmontowania (adres dostawy: poz. 1 – 26-600 Radom, ul. Energetyków 14,  poz.2 - 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59 )

Oprac./ Wyk.

Mariusz Wybacz

07.112017r