Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

| Zestawienie parametrów technicznych |
| --- |
|  | PARAMETRY WYMAGANE | Spełnia war. graniczne | PARAMETRY OFEROWANE |
| I. | POJAZD BAZOWY |  | POJAZD BAZOWY |
| 1. | Nadwozie |  | Nadwozie |
|  | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony, rok produkcji min. 2020 | TAK |  |
|  | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5600 mm | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500 mm | TAK |  |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) | TAK |  |
|  | Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą | TAK |  |
|  | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |
|  | Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789 | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami | TAK |  |
|  | Fotele w kabinie kierowcy z fabrycznym systemem podgrzewania oraz pokrowcami | TAK |  |
| 2. | Silnik i układ jezdny | TAK | Silnik i układ jezdny |
|  | Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ max 2500 cm3 | TAK |  |
|  | Spełniający wymagania normy Euro VId | TAK |  |
|  | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l, zużycie płynu do. 4 l/1000 km, wg. dokumentów producenta pojazdu bazowego | TAK |  |
|  | Moc silnika min. 120 kW, moment obrotowy min. 380 Nm. (podać moc oferowanego silnika również w KM ) | TAK |  |
|  | Skrzynia biegów manualna lub z automatyczną zmianą biegów min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny | TAK |  |
|  | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) | TAK |  |
|  | Alternator min. 185 A | TAK |  |
|  | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania | TAK |  |
|  | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) | TAK |  |
|  | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. | TAK |  |
|  | System Start/Stop z możliwością wyłączenia | TAK |  |
|  | Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 215 g/km (podać w cyklu łączonym) | TAK |  |
|  | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania | TAK |  |
|  | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  |
|  | Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (system hamujący automatycznie w przypadku braku reakcji kierowcy na przeszkodę) | TAK |  |
|  | System rozdziału siły hamowania | TAK |  |
|  | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny | TAK |  |
|  | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę | TAK |  |
|  | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie | TAK |  |
|  | Komplet opon zimowych wraz z felgami | TAK |  |
|  | Wyposażenie pojazdu bazowego |  | Wyposażenie pojazdu bazowego |
|  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem | TAK |  |
|  | Autoalarm i immobilizer | TAK |  |
|  | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej | TAK |  |
|  | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK |  |
|  | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem | TAK |  |
|  | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy | TAK |  |
|  | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi LED Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. | TAK |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |
|  | Fabryczna klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy (typu Climatronic), z wyświetlaniem zadanej temperatury | TAK |  |
|  | Fabryczna kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową i wizualizacją odległości na desce rozdzielczej | TAK |  |
|  | System monitorowania martwego pola | TAK |  |
|  | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy | TAK |  |
|  | Czujnik światła | TAK |  |
|  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | TAK |  |
|  | Drzwi przednie z min. trzema schowkami | TAK |  |
|  | MODYFIKACJA NA AMBULANS |  | MODYFIKACJA NA AMBULANS |
|  | Przedział medyczny |  | Przedział medyczny |
| 1 | Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
|  | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne | TAK |  |
|  | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie | TAK |  |
|  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK |  |
|  | Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami) | TAK |  |
|  | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - działaniem reflektorów zewnętrznych - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów - sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych -wyświetlacz w technologii LCD -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego | TAK |  |
|  | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara i kalendarza - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego | TAK |  |
|  | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym | TAK |  |
|  | Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, że składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 | TAK |  |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| 15 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków i innych materiałów wymagających niskiej temperatury otoczenia | TAK |  |
|  | Ampularium zamontowane na zewnątrz szafek lub półek | TAK |  |
|  | Pojemnik, miejsce na cewniki długości 45-60cm |  |  |
|  | Podstawa pod nosze |  | Podstawa pod nosze |
| 1 | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna |  | Instalacja elektryczna |
| 1 | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) | TAK |  |
|  | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. | TAK |  |
|  | Dwa przewody zasilające Ambulans z sieci 230V minimum 10 m | tak |  |
|  | Gniazda zasilające 12V (min. 0) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) | TAK |  |
|  | Gniazda zasilające 230V (min. 1) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, (podać ilość gniazd 230V) | TAK |  |
|  | Przetwornica 12/230V o mocy min. 1500W lub 1000 W umożliwiająca korzystanie z gniazd 230V bez podłączenia pojazdu do sieci zewnętrznej, gniazdo 230V przy drukarce | TAK |  |
|  | Ogrzewanie i wentylacja |  | Ogrzewanie i wentylacja |
| 1 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW | TAK |  |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik | TAK |  |
|  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika | TAK |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) | TAK |  |
|  | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Sygnalizacja uprzywilejowana |  | Sygnalizacja uprzywilejowana |
| 1 | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS | TAK |  |
|  | W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego | TAK |  |
|  | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu | TAK |  |
|  | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy. | TAK |  |
|  | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów | TAK |  |
|  | Cztery niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego | TAK |  |
|  | Dodatkowe niebieskie lampy LED zainstalowane na błotnikach przednich Ambulansu | TAK |  |
|  | Oświetlenie |  | Oświetlenie |
| 1 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |
|  | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | TAK |  |
|  | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) | TAK |  |
|  | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym | TAK |  |
|  | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem | TAK |  |
|  | Lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera | TAK |  |
|  | Oklejenie i oznakowanie |  | Oklejenie i oznakowanie |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim | TAK |  |
|  | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu | TAK |  |
|  | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.05.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1251) | TAK |  |
|  | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu | TAK |  |
|  | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |
|  | Instalacja tlenowa | TAK | Instalacja tlenowa |
| 1 | Miejsce na dwie butle tlenowe 10l (stalowe lub LIV) w schowku zewnętrznym - bez butli | TAK |  |
|  | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej | TAK |  |
|  | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych | TAK |  |
|  | Przepływomierz AGA 0-15 l/min |  |  |
|  | Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej | TAK |  |
|  | Reduktor z przepływomierzem do butli 2,7 l (AGA) 2 szt. |  |  |
|  | Łączność radiowa / SWD | TAK | Łączność radiowa / SWD |
| 1 | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie | TAK |  |
| 2 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK |  |
| 3 | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania terminala statusów SWD, zainstalowane anteny GPS, GPRS | TAK |  |
| 4 | Kabina kierowcy wyposażona adapter do stacji dokującej tabletu, przedział medyczny wyposażony w półkę pod drukarkę, wraz z dodatkowym gniazdem 12V obok półki | TAK |  |
| 5 | Ambulans wyposażony w stację dokującą oraz uchwyt dla tabletu i drukarki, wraz z zasilaczami | TAK |  |
|  | Sprzęt medyczny - mocowania |  | Sprzęt medyczny - mocowania |
| 1 | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane | TAK |  |
|  | Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożliwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu | TAK | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |
|  | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym | TAK |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym | TAK |  |
|  | Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | Latarka/szperacz akumulatorowy, zasilany 12/230V | TAK |  |
|  | Defibrylator |  | Defibrylator |
| 1 | 12 odpr. EKG, Defibrylacja, Stymulacja, Kardiowersja, Saturacja(SpO2), czujnik Massimo do SpO2 dla dorosłych, Nieinwazyjny Pomiar Ciśnienia (NIBP), kapnometria etCO2, kaniule 25 szt, 5 x bateria, ładowarka, kabel do stymulacji oraz kabel do EKG, uchwyt karetkowy |  |  |
| 2 | Torba do defibrylatora (minimum 2 kieszenie boczne); Pasek do noszenia na ramieniu defibrylatora ; tester, Modem 4G |  |  |
| I. | NOSZE GŁÓWNE |  | NOSZE GŁÓWNE |
| 1. | Podać markę, model |  |  |
| 2. | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym | TAK |  |
| 3. | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |
| 4. | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni; | TAK |  |
| 5. | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; | TAK |  |
| 6. | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |
| 7. | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; | TAK |  |
| 8. | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |
| 9. | z poręczami bocznymi składanymi w sposób ergonomiczny prostopadle do osi wzdłużnej noszy | TAK |  |
| 10. | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462 z póź. zm.) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej). | TAK |  |
| 11. | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |
| 12. | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
| 13. | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |
| 14. | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy | TAK |  |
| 15. | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |
| 16. | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |
| II. | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
| 1. | Podać markę, model |  |  |
| 2. | z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; System automatycznego składania/rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp. | TAK |  |
| 3. | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK |  |
| 4. | regulacja wysokości w min sześciu poziomach; | TAK |  |
| 5. | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); | TAK |  |
| 6. | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm); | TAK |  |
| 7. | min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 8. | dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie; | TAK |  |
| 9. | dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera; | TAK |  |
| 10. | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK |  |
| 11. | automatyczna blokada podwozia kodowana kolorem oraz symbolem graficznym pozwalająca na przenoszenie transportera ze złożonym podwoziem | TAK |  |
| 12. | waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg); | TAK |  |
| 13. | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | TAK |  |
| 14. | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
| 15. | deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) | TAK |  |
| I. | Krzesełko transportowe z systemem płozowym |  | Krzesełko transportowe z systemem płozowym |
| 1. | Podać markę, model |  |  |
| 2. | Wyposażone w system trakcyjny pozwalający na wolne zsuwanie pacjenta po schodach, z możliwością jego demontażu | TAK |  |
| 3. | Wyposażone w 4 kółka, min. 2 kółka skrętne | TAK |  |
| 4. | Wyposażone w podparcie nóg dla pacjenta | TAK |  |
| 5. | Regulacja tylnego uchwytu w min. 4 pozycjach | TAK |  |
| 6. | Przednie uchwyty teleskopowe regulowane w min. pięciu położeniach | TAK |  |
| 7. | Zestaw dodatkowych rączek tylnych | TAK |  |
| 8. | Maksymalny udźwig min. 240 kg | TAK |  |
| 9. | Waga krzesełka do 15 kg | TAK |  |
| 10. | Szerokość siedziska min. 410 mm | TAK |  |
| I. | Ssak akumulatorowo-sieciowy |  | Ssak akumulatorowo-sieciowy |
| 1. | Podać markę, model |  |  |
| 2. | zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu , ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym , zasilanie akumulatorowe gwarantujące min 40 minut pracy ciągłej z max obciążeniem, w kpl. z uchwytem ściennym zgodnym z normą PN EN 1789 lub równoważną z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu poprzez podłączony uchwyt do instalacji, wbudowany w ssak wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 3. | z regulacją płynną siły ssania w zakresie od 0 do 80kPa ( 0-800mBar), o przepływie do min. 30L/min, wyposażony w słój wielorazowy o poj. min. 1 L z możliwością stosowania wkładów jednorazowych, z torbą ochronną wyposażona w kieszenie na akcesoria, wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ssaka | TAK |  |
| 4. | Waga ssaka kpl. max 4,7 kg | TAK |  |
| 5. | Temperatura pracy i przechowywania zgodna z normą | TAK |  |
| 6. | Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce | TAK |  |
| I | Worek samorozprężalny komplet |  |  |
| 1 | Cienka powłoka umożliwiająca użytkownikowi wyczucie zmian ciśnienia podczas wentylacji. Wyposażony w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach, nawet gdy jest mokry lub gdy jest używany przez osoby o małych dłoniach. Obrotowe połączenia pomiędzy zaworem pacjenta i maską oraz pomiędzy zaworem pacjenta i workiem umożliwia swobodne ustawienie aparatu w sytuacji, gdy maska dociśnięta jest do twarzy pacjenta dla dorosłych) Wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 15 kg Dostarczana objętość oddechowa (maksymalna): 1300 ml Wymiary maksymalne: 275 mm x 135 mm Objętość rezerwuaru tlenu min. 1500 ml Średnica złącza pacjenta (do podłączenia maski): 22 mm (zewnętrzna), 15 mm (wewnętrzna) |  |  |
| II | Ciśnieniomierz z trzema rozmiarami mankietów 2 szt. |  |  |
| III | Stetoskop 2 sztuki |  |  |
| IV | Laryngoskop komplet – rękojeść orał łyżki 0-5 |  |  |
| V | Pulsoksymetr z pokrowcem pulsoksymetr z czujnikiem dla dorosłych z pokrowcem |  |  |
| Ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 110 ze. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. 2016 poz. 2022), obowiązujących norm PN-EN 1789 lub równoważnych dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865 (wymagania dotyczące noszy i systemu załadunku do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych) lub norm równoważnych. |