Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż i uruchomienie elementów systemu do organizacji płatnego parkingu w OCZ

Adres inwestycji:

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia

al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu płatnej strefy parkowania na terenie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Poniżej elementy będące przedmiotem zamówienia:

- Szlaban elektromechaniczny -2 szt

- długość ramienia ok 5 m

- prędkość podnoszenia do 2 s

- musi pracować niezawodnie w temperaturach od -40 stopni C do +70 stopni C oraz przy wilgotności względnej do 95% z kondensacją pary wodnej

- zasilanie 230 V

- odporny na akty wandalizmu

- obudowa z blachy alucynk malowana proszkowo (kolorystyka do uzgodnienia)

- możliwość zdalnego otwarcia szlabanu przez firmę ochroniarską lub inną osobę upoważnioną

- Terminal wjazdowy wyposażony w pętlę indukcyjną (urządzenie przeznaczone do automatycznej obsługi klienta wjeżdżającego) - 2 szt

- wydawanie biletów przy wjeździe na parking

- obsługa kart abonamentowych

- odporny na akty wandalizmu

- menu w języku polskim

- kolorowy wyświetlacz o dużej jasności świecenia

- aktywacja bileterki dopiero po najechaniu na pętlę indukcyjną

- musi pracować niezawodnie w temperaturach od -40 stopni C do +70 stopni C oraz przy wilgotności względnej do 95% z kondensacją pary wodnej

- zasilanie 230 V

- obudowa z blachy alucynk malowana proszkowo (kolorystyka do uzgodnienia)

- terminal musi mieć możliwość zdalnego głosowego skontaktowania się z obsługą lub firmą ochroniarską

- przyciski podświetlone

Oznakowanie boku napisem ,,wjazd,,

- Terminal wyjazdowy wyposażony w pętlę indukcyjną (urządzenie przeznaczone do automatycznej obsługi klienta wyjeżdżającego) - 2 szt.

- skanowanie biletów z kodem kreskowym

- obsługa kart abonamentowych

- odporny na akty wandalizmu

- menu w języku polskim

- kolorowy wyświetlacz o dużej jasności świecenia

- aktywacja terminala dopiero po najechaniu na pętlę indukcyjną

- musi pracować niezawodnie w temperaturach od -40 stopni C do +70 stopni C oraz przy wilgotności względnej do 95% z kondensacją pary wodnej

- zasilanie 230 V

- obudowa z blachy alucynk malowana proszkowo (kolorystyka do uzgodnienia)

- terminal musi mieć możliwość zdalnego głosowego skontaktowania się z obsługą lub firmą ochroniarską oraz posiadać funkcję zdalnego awaryjnego otwarcia szlabanu przez osobę upoważnioną

- przyciski podświetlone

- oznakowanie boku napisem ,,wyjazd,,

- Kasa parkingowa automatyczna służący do pobierania opłat parkingowych - 1 szt.

- możliwość wnoszenie opłat za parking przy pomocy monet: 10gr,20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł,

- możliwość wnoszenia opłat za parking przy pomocy banknotów: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200 zł. Przyjmowanie banknotów w czterech kierunkach

- drzwi dostępowe do części kasowej ryglowane w minimum 3 punktach, drzwi przedziału technicznego ryglowane w minimum 3 punktach

- automatyczna kasa parkingowa musi posiadać możliwość wydawania reszty

- możliwość wnoszenia opłat kartą płatniczą w systemie PayPass i Pay Wave – przed rozpoczęciem montażu automatycznej kasy parkingowej Zamawiający wskaże wybranego agenta rozliczeniowego do płatności EMV (z którym Zamawiający podpisze umowę na obsługę płatności kartami płatniczymi), a Wykonawca dostarczy i zamontuje czytnik z aplikacją certyfikowaną przez wskazanego agenta rozliczeniowego. W tym celu automatyczna kasa parkingowa musi być wyposażona w czytnik uniwersalny kart płatniczych z czytnikiem kart płatniczych bezstykowych (pobierania opłat przy pomocy chipowych kart bezkontaktowych wg. normy ISO 14443), spełniająca wymagania przepisów dotyczących operacji za pomocą kart płatniczych i która jest zgodny z najnowszymi obowiązującymi branżowymi standardami bezpieczeństwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości włączania i wyłączania  płatności elektronicznych

- musi posiadać czytnik kart dla klientów abonamentowych

- odporny na akty wandalizmu

- menu w języku polskim

- kolorowy wyświetlacz o dużej jasności świecenia

- przyciski podświetlone

- musi pracować niezawodnie w temperaturach od -40 stopni C do +70 stopni C oraz przy wilgotności względnej do 95% z kondensacją pary wodnej

- zasilanie 230 V

- obudowa z blachy alucynk malowana proszkowo (kolorystyka do uzgodnienia)

- alarm antywłamaniowy

- wewnętrzny UPS

- Kamery – 2 szt.

- możliwość zdalnego podglądu przez firmę ochroniarską lub inną osobę upoważnioną w celu awaryjnego otwarcia szlabanów

- Serwer wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu płatnego parkingu - 1 szt.