OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest przegląd siłowni telekomunikacyjnej Eltek - PRS 1000-48VDC/8,0kW, IRS 1200- 2x1,2kVA  oraz wymianą 4 bloków baterii składających się z 16 szt. akumulatorów MONBAT 12MVR125  ‘‘ w następującej jednostce:

| L.p. | Lokalizacja | Rodzaj, typ siłowni | Rodzaj i ilość prostowników | Rodzaj i ilość inwertorów | Typ akumulatorów | Pojemność akumulatorów (Ah) | Zakres zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KK KWP we Wrocławiu ul . M. J. Piłsudskiego 105 | PRS 1000-48VDC/8,0kW | SMPS 1000 (8 szt.) | Inwertory DCI/G4 3 szt. | MONBAT 12MVR125 | 4x 125Ah (łącznie akumulatorów 16 szt.) | Przegląd siłowni telekom. i wymiana czterech bloków baterii |

- Szczegółowy zakres prac do wykonania w poszczególnych lokalizacjach.

- Wymiana w Komisariacie Kolejowym KWP we Wrocławiu 4 bloków baterii składających się łącznie z 16 sztuk akumulatorów  na typ  MONBAT 12MVR125  na podobne lub o lepszych parametrach. Zakres prac ma polegać na montażu nowych baterii po wcześniejszym  demontażu starych . Wykonawca zobowiązuje się zutylizować zdemontowane baterie oraz podpisać wystawioną KPO ( karta przekazania odpadów) przez KWP Wrocław.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wymienione baterie licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Wykonanie wymiany baterii siłowni zasilania gwarantowanego.

- wszelkie prace wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni.

- Wykonanie dokumentacji.

- Karta producenta z aktualnymi pomiarami baterii.

- Uwagi dodatkowe

W przypadku uszkodzenia elementów siłowni (prostowników, inwertorów, ich sterowników oraz modułów komunikacyjnych EPL) w trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

- Minimalne wymagania dla Wykonawcy przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca skieruje do wykonania wymiany baterii zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się co najmniej z 2 osób  posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej 1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

Posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:

    - Wykonawca wykonał należycie co najmniej 1 usługę naprawy lub wymiany w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

    - Zakres niezbędny do wykazania spełniania wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia dla potrzeb przedmiotowego postępowania, oznacza należyte wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 usługi naprawy i wymiany zasilania gwarantowanego odpowiadającej swoim rodzajem i wartością.

[Wartość wymieniona w wykazie nie może być mniejsza niż  10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy  złotych zero groszy)].

- Opis wymagań związanych z realizacją zamówienia publicznego:

- Zakres wykonywanych czynności objętych realizacją zamówienia nie zawiera znamion stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu Pracy.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.

- Termin wykonania usługi:

Zakończenie wymiany: 30-11-2023 r.