Załącznik Nr 1 A do SWZ

PAKIET NR 1 – Opakowania do zestawów narzędzi chirurgicznych

| Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włóknina zielona gramatura nominalna 66g/m² | 1000x1000 | 150 sztuk | 45 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Włóknina syntetyczna niebieska gramatura nominalna minimum 47g/m² | 1000x1000 | 120 sztuk | 35 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier wzmocniony niebieski | 1000x1000 | 250 sztuk | 30 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier biały | 1000x1000 | 250 sztuk | 40 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier biały | 750x750 | 250 sztuk | 30 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier zielony | 750x750 | 250 sztuk | 30 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier biały | 500x500 | 500 sztuk | 25 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier zielony | 500x500 | 500 sztuk | 25 opak. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Opis do pakietu nr 1 papier sterylizacyjny i włóknina

- papier sterylizacyjny wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1:2019, włókno celulozowe o gramaturze nominalnej 60 g/m², wytrzymałe na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta a nie dystrybutora w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z PN EN 868-2:2017, papier musi być zapakowany w folię a następnie w kartony tekturowe, opakowanie zbiorcze musi być oryginalnym opakowaniem producenta.

- Włóknina zielona – celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym o gramaturze nominalnej 66g/m², mikro krepowana, wykonana zgodnie z EN ISO 11607-1:2019, wytrzymała na rozdarcie nie mniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2200 mN w kierunku poprzecznym, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta a nie dystrybutora w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych, opakowanie zbiorcze musi być oryginalnym opakowaniem producenta, włóknina musi być zapakowana w folię a następnie w karton tekturowy.

- Włóknina syntetyczna-minimum czterowarstwowa, polipropylenowa, bez zawartości celulozy, wytrzymałość na rozciąganie MD nie mniej niż 115N, wytrzymałość na rozciąganie CD nie mniej niż 94N,  gramatura nominalna nie mniej niż 47 g/m² , wykonana zgodnie z EN ISO 11607-1:2019, kolor niebieski. Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2:2017. Opakowanie zbiorcze musi być oryginalnym opakowaniem producenta, włóknina musi być zapakowana w folię a następnie w karton tekturowy.

Zamawiający będzie wymagał próbki z pakietu nr 1 :

Włóknina zielona z pozycji nr 1 w ilości 2 arkusze

Włóknina syntetyczna niebieska z pozycji nr 2 w ilości 2 arkuszy

Papier wzmocniony niebieski z pozycji nr 3 w ilości 2 arkuszy

Papier biały 500x500 z pozycji nr 7 w ilości 2 arkusze

Załącznik Nr 1 A do SWZ

PAKIET NR 2 - Rękawy papierowo – foliowe, polyolefinowo-foliowe, rękawy TYVEK

| Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 50 mm | 200 mb | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 75 mm | 200 mb | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 100 mm | 200 mb | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 120 mm lub 125 mm | 200 mb | 35 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 150 mm | 200 mb | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 250 mm | 200 mb | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 150x50 mm | 100 mb | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 250x60 mm | 100 mb | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękaw polyolefinowo-foliowy S, | 420 mm | 70 mb | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękaw polyolefinowo-foliowy S, | 580mm | 70mb | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękaw TYVEK ze wskaźnikiem chem.(74g/m2) | 75mm | 70mb | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękaw TYVEK ze wskaźnikiem chem. (74g/m2) | 100mm | 70mb | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękaw TYVEK ze wskaźnikiem chem. (74g/m2) | 150mm | 70mb | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rękaw TYVEK ze wskaźnikiem chem. (74g/m2) | 250mm | 70mb | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Opis do pakietu nr 2 z rękawami papierowo-foliowymi pozycja 1-8

- gramatura papieru 70g/m²

- grubość folii 52 μm, przezroczysta bez rozwarstwień , bez substancji toksycznych

- folia co najmniej 6-cio warstwowa, zgrzew fabryczny co najmniej 3 kanałowy

- wskaźniki sterylizacji S umieszczony pod folią a nie pomiędzy jej warstwami

- umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim

- jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania

- piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego, oznaczający że opakowanie jest jednorazowego użytku

- każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in. rozmiar rękawa, nr LOT, datę ważności,

- oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-2, 3,5

- znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w języku polskim.

Opis do pakietu nr 2 z rękawami polyolefinowo-foliowymi pozycja 9-10

Opakowanie foliowo – polyolefinowe o gramaturze 93 g/m2,

Temperatura zgrzewu opakowania w zakresie 130-150 C, zgodne z normą ISO 11607-1 i EN 868-5

Opis do pakietu nr 2 z rękawami TYVEK pozycja 11-14

Opakowanie folia-TYVEK o gramaturze 74g/m2

Zamawiający będzie wymagał próbek do pakietu nr 2 :

Rękaw 75 mm z pozycji nr 2 w ilości 50 cm

Rękaw 420 mm z pozycji nr 9 w ilości 50 cm

Rękaw TYVEK 100mm z pozycji nr 12 w ilości 50 cm

Załącznik Nr 1 A do SWZ

PAKIET NR 3 – Testy do kontroli skuteczności sterylizacji parowej, testy kontroli procesu mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach, testy kontroli skuteczności sterylizacji nadtlenkiem wodoru, testy biologiczne do kontroli skuteczności sterylizacji parowej

| Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test paskowy Bowie Dick z substancją przesuwną kompatybilny z przyrządem PCD w którym można również wykonywać testy chemiczne typu V i VI oraz testy biologiczne | opakowanie | 100 testów | 10 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test wieloparametrowy do pary typu4 wg ISO 11140-1, EN 867-1 do sterylizacji parą wodną, substancja ułożona liniowo | opakowanie | 500 testów | 250 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zintegrowany test chemiczny typu 5 zgodny normą ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalna substancja wskaźnikową. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w niezależnym i osobnym okienku. Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim, kompatybilny z przyrządem testowym PCD. | opakowanie | 100 testów | 45 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Testy do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni -dezynfektorze o parametrach 10 min/93ºC, w formie samoprzylepnej | opakowanie | 200 testów | 25 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test do kontroli skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach z wysuszoną substancją od wzorującą białka, tłuszcze i wielocukry. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. | opakowanie | 100 testów | 60 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ampułkowe testy biologiczne o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną kompatybilne z przyrządem testowym PCD, kompatybilne z inkubatorem SMART-WELL. Wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Bio populacja 10⁶ Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej | opakowanie | 100 sztuk | 4 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI typu i biologicznymi w jednym czasie oraz do testów Bowie Dicka z wbudowaną wężownicą o dł 1,5 m i średnicy 1mm | sztuka | 1 sztuka | 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gotowy do użycia test do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych na powierzchniach po myciu i dezynfekcji, nie wymagający inkubacji | opakowanie | 25 sztuk | 2 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wskaźnik chemiczny do kontroli procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru (sterylizacja plazmowa) | opakowanie | 250 sztuk | 35 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Uchwyt ze stali kwasoodpornej do testów kontroli mycia | sztuka | 1 sztuka | 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Zamawiający będzie wymagał próbek z pakietu nr 3:

Pozycja nr 4   = 2 x test kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze

Pozycja nr 5   = 2 x test kontroli skuteczności mycia w myjni dezynfektorze

Pozycja nr 6   = 2 x test biologiczny

Pozycja nr 8   = 2 x test kontroli pozostałości białkowych

Pozycja nr 9   = 2 x test chemiczny kontroli procesu nadtlenkiem wodoru

Załącznik Nr 1 A do SWZ

PAKIET NR 4 – Oznaczniki do pakietów i test kontroli zgrzewarek

| Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kontroli prawidłowości zgrzewu bez własnej folii | opakowanie | 250 sztuk | 5 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśmy z testem na parę wodną 1,9mm x50 m | 1,9mm x50 m | Rolka | 400 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Etykiety dwukrotnie przylepne z testem do pary wodnej kompatybilne z posiadanymi metkownicami trzyrzędowymi alfanumerycznymi z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet wraz z tuszem do metkownic | opakowanie | 12 rolek/op. | 15 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Etykiety dwukrotnie przylepne z testem do plazmy kompatybilne z posiadanymi metkownicami trzyrzędowymi alfanumerycznymi z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet wraz z tuszem do metkownic | opakowanie | 12rolek/op. | 3 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Metkownice trzyrzędowe alfanumeryczne z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet | sztuka | 1 sztuka | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Zamawiający będzie wymagał próbek do pakietu nr 4:

Z pozycji nr 1 = 2 sztuki testu kontroli prawidłowości zgrzewu

Z pozycji nr 3 i 4 = 2 rolki etykiet dwukrotnie przylepnych do sterylizacji parowej i plazmowej

Załącznik Nr 1 A do SWZ

PAKIET NR 5 - Materiały pomocnicze

| Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pisak wodoodporny gruby, czarny do znakowania zestawów narzędzi wytrzymujący proces sterylizacji parowej | komplet | 10 sztuk/opak. | 5 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System kopertowej dokumentacji kontroli sterylizacji parowej | A4 | 100 sztuk/opak. | 8 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plomby plastikowe do zabezpieczenia kontenerów sterylizacyjnych marki Aesculap, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej w kolorze niebieskim. | opakowanie | 1000 sztuk/opak. | 6 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtry papierowe jednorazowe okrągłe 19cm ze wskaźnikiem S do kontenerów sterylizacyjnych | opakowanie | 500 sztuk/opak. | 8 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw uzupełniający czyścików do posiadanego dozownika o wymiarach 285x190x180 typu Inter Lock | opakowanie | opakowanie | 1 opakowanie (komplet) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |

Zamawiający będzie wymagał próbki z pozycji nr 4 - 2 sztuki jednorazowego filtra papierowego

Załącznik Nr 1 A do SWZ

PAKIET NR 6 – Kasety, akcesoria do sterylizacji plazmowej

| Lp. | Nazwa artykułu | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta STERRAD 100S/5 cykli | opakowanie | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akcesoria STERRAD 100S: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | komplet | 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 7 – Testy biologiczne do kontroli procesu sterylizacji parowej oraz plazmowej (nadtlenek wodoru)

| Lp. | Nazwa artykułu | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej (134 ̊ C) ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki, nie wymaga użycia zewn. ,,kruszera”, kompatybilny z posiadanym autoczytnikiem 3M Attest Auto-reader 490 na podstawie instrukcji obsługi. | opakowanie (50szt./op) | 40 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki, nie wymaga użycia zewn. ,,kruszera”, kompatybilny z posiadanym autoczytnikiem 3M Attest Auto-reader 490 na podstawie instrukcji obsługi. | opakowanie (30szt./op) | 14 opak. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |