WTI.271.2.10.2023.ZP

Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy ZS Pod Lasem w Wolbromiu w ramach projektu Rewitalizacja ZS Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego”.

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Pod Lasem w Wolbromiu w ramach projektu Rewitalizacja Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje budowę od podstaw mini stadionu szkolnego z boiskiem do mini piłki nożnej i obiektami lekkiej atletyki oraz budowa również od podstaw pełnowymiarowych boisk do piłki ręcznej i tenisa oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz ze sztucznym lodowiskiem. Projekt obejmuje również budowę obiektu kontenerowego o funkcji szatniowo-sanitarnej wraz z wypożyczalnią łyżew. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 5070, 5122, 5123, 5125 i 5126, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5129, 5130 przy ul. Pod Lasem w m. Wolbrom.

Roboty wykonać zgodnie z  następującymi dokumentami:

- Projekt budowlany zamienny – Budowa kompleksu sportowego i parkingów w Wolbromiu ul. Pod Lasem na dz. nr ewid. gr. 5070, 5122, 5123, 5125 i 5126, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5129, 5130.

- Projekt wykonawczy -  Budowa kompleksu sportowego i parkingów w Wolbromiu ul. Pod Lasem na dz. nr ewid. gr. 5070, 5122, 5123, 5125 i 5126, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5129, 5130.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Branża architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna.

W stosunku do zamieszczonej dokumentacji należy uwzględnić następujące zmiany:

- Rezygnacja z 10 sztuk ukośnych stanowisk postojowych wraz z bezpiecznikiem o nr P16 - P25 (rys. D-02 Plan sytuacyjny -część I).

- Rezygnacja z obiektu wiaty stalowej. Część stalowa nadziemna wiaty nie jest przewidziana do realizacji w tym etapie inwestycji. Niezmienne pozostaje wykonanie części podziemnej żelbetowej wiaty tak aby umożliwić wykonanie jej części nadziemnej w kolejnym etapie.

- Rezygnacja z trybuny trzyrzędowej ozn. „16” (rys. (PZT-01) i montaż w jej miejsce trybuny dwurzędowej tożsamej pod względem wielkości i parametrów z trybuną ozn. „15”. Trybuna ozn. 15 (rys. PZT-01) bez zmian.

- Rezygnacja z zakupu maszyny do pielęgnacji lodu rolby.

- Rezygnacja z wykonania instalacji elektrycznej wiaty tj:

- Zasilanie rozdzielni R1 – obwód drugi rozdzielni RG jak na rys. IE-02

- Rozdzielnia R1 –  jak na rys. IE-04

- Oświetlenie wiaty – jak na rys. IE-09 oraz IE-13

- Instalacji odgromowa wiaty – jak na rys IE-14

- należy wykonać oświetlenie boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki za pomocą 4

stanowisk słupowych składających się z:

- Fundamentu prefabrykowanego o masie 386,7kg zgodnie z rysunkiem IE-05

- Słupa 12m jak na rys. IE-05

- Wysięgnika podwójnego regulowanego jak na rys. IE-06

- Oprawy typu LED o mocy 154W zgodnie z rysunkiem IE-07

Oświetlenie w/w stanowisk słupowych należy wykonać z rozdzielni RG z osobnego obwodu natomiast sterowanie odbywać się powinno za pomocą przycisku zabudowanego w TOB analogicznie jak dla boiska do mini piłki nożnej oraz piłki ręcznej. Zasilanie słupów należy wykonać kablem ziemnym typu YKXS 4x6mm2 Pomiędzy stanowiskami słupowymi należy ułożyć płaskownik Fe/Zn 30x4mm

- Rezygnacja z części opraw oświetleniowych oświetlenia boiska do mini piłki nożnej - każde stanowisko oświetleniowe oznaczone na dokumentacji od RG/16/1 do RG/16/14 (14 stanowisk) powinno składać się:

- Fundamentu prefabrykowanego o masie 299,2kg i wymiarach 400x400x1200

- Słupa aluminiowego stożkowego o wysokości 10m o średnicy przy podstawie fi 180 oraz zakończeniu fi60, grubość ścianki słupa 4,3mm

- Wysięgnika pojedynczego dedykowanego do masztów aluminiowych z zakończeniem fi60x180mm o wymiarach 390x254x50

- Oprawy typu LED o mocy 154W zgodnie z rysunkiem IE-07

-  Koryguje się parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej.

Minimalne parametry techniczne, które musi spełniać oferowana nawierzchnia:

- Całkowita grubość systemu                                        Min. 13 mm

- Grubość warstwy wierzchniej (natrysk)                    Min. 2 mm

- Grubość warstwy spodniej (mata SBR)                    Min. 11 mm

- Redukcja siły w temp. 23oC                                       Min. 35 %

- Odkształcenie pionowe w temp. 23oC                     Maks. 2.5 mm

- Wytrzymałość na rozciąganie (średnia)                     Min. 0,6 MPa

- Wydłużenie przy zerwaniu (średnia)                         Min. 40 %

- Współczynnik tarcia –stopnie PTV                55-110 (stan mokry), 80-110 (stan suchy)

Dokumenty wymagane dla nawierzchni :

- Atest PZH

- Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

- Badania WA (dawniej IAAF)

- Certyfikat produktowy WA

- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 (lub równoważną)

- Badania potwierdzających zgodność z normą  DIN 18035-6:2021-08 (lub równoważną)

- Koryguje się parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej.

Minimalne parametry techniczne, które musi spełniać oferowana nawierzchnia:

- Metoda produkcji: tuftowana

- Podkład: poliuretanowy lub lateksowy

- Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2.200 g

- Rodzaj włókna – włókno monofilowe (100%), teksturowane, kręcone lub kombinacja włókien monofoliowych prostych oraz teksturowanych.

- Grubość włókna – min. 260 µm (dla wariantu włókien wyłącznie teksturowanych, kręconych)

- Grubość włókna – min. 315 µm (włókna proste w kombinacji włókien), min. 135 µm (włókna teksturowane w kombinacji włókien)

- Ilość pęczków na m2 – min. 11 900

- Ilość włókien na m2 – min. 100 000

- Skład włókna : 100% polietylen(PE),

- Wysokość włókna: min 38 mm, max. 50 mm

- Ciężar włókna (dtex) – min. 8 000

- Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku

- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1 250 mm/h

- Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu  – min. 40 N

- Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min. 110 N/100mm

- Mata elastyczna typ: e-layer wykonany metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Dopuszcza się zastosowania maty prefabrykowanej gr. 10 mm.

- Granulat gumowy EPDM. Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie.

Dokumenty wymagane dla nawierzchni :

- Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer bądź mat prefabrykowanych, trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej.

- Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.

- Dokument potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu.

- Sporządzona oferta musi być zgodna z SWZ.

- Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia w cenie oferty należy uwzględnić i wycenić wszelakie elementy materialne i niematerialne (w tym niewymienione przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach), mogące wpłynąć na prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszego zamówienia oraz cenę oferty.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny być dostosowane co do jakości, mając na uwadze intensywność ich użytkowania w miejscach publicznych. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym oraz przedłoży do akceptacji z kolorystykę materiałów wykończeniowych.

- Zamawiający zastrzega: możliwość zmiany kolorów montowanych lub wykonywanych elementów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania planu BiOZ jeśli jego wykonanie okaże się konieczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i utrzymywania na koszt własny terenu budowy wraz z jego zapleczem,

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonane roboty przynajmniej na okres, 
o którym mowa w SWZ.

- Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 
składowych, itp.),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, instrukcję użytkowania obiektu ze wskazaniem właściwej technologii, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót wynikające z przedmiarów robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- Zamawiający powierzy zarządzanie, koordynowanie, kontrolę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w celu wykonania zadania zgodnie z niniejszym  opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy robót w ustalonym w umowie terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów oraz  robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania całego procesu budowlanego zadania w tym sporządzania zapisu audiowizualnego poprzez zamieszczenie kamer, a następnie podłączenie ich do monitoringu miejskiego i zapisywaniu danych (dotyczy pomieszczeń i terenów na  których  prowadzone będą prace).

- W wycenie należy uwzględnić następujące odpowiedzi udzielone w trakcie poprzednich postępowań :

a) Współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych przegród zaplecza sanitarnego i szatniowego wynoszą:

-dach minimum 0,15 W/m2*K

-ściany minimum 0,20 W/m2*K

-podłoga minimum 0,30 W/m2*K

b)  Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem

wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję

pomocniczą.

c)  Proszę przyjąć do wyceny stanowiska do skoków o tyczce układ warstw i grubość kostki zgodne

z rysunkiem A-11.

d) Proszę przyjąć do wyceny stanowiska do pchnięcia kulą układ warstw zgodny z rysunkiem A-13.

e) Skocznia w dal -  Proszę przyjąć do wyceny wycieraczki gumowe zgodnie z dokumentacją.

f) Kontener garażowy do przetrzymywania rolby wchodzi w zakres zamówienia i należy go ująć w

wycenie.

g) Strzałochwyt należy wycenić zgodnie z rys. A-29 oraz A-30.

h) Proszę przyjąć do wyceny układ warstw pod nawierzchniami syntetycznymi zgodnie z rysunkiem

A-31. Przyjęto nawierzchnię przepuszczalną.

i) Zamawiający dopuszcza kostkę typu cegiełka.

j) Proszę ująć w wycenie  nasadzenia tui, zgodnie z opisem do architektury. .

k) Ewentualne nasadzenia zastępcze po wycince drzew nie wchodzą w zakres inwestycji.

l) Boisko wielofunkcyjne należy wykonać z płyt poliuretanowe EPDM. Układ warstw zgodnie z

rysunkiem A-03. Kolor płyt pomarańczowy z namalowanymi liniami boiska.

ł) Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej boiska do piłki ręcznej i tenisa zgodnie z rysunkiem A-19.

m) Nawierzchnia poliuretanowa bieżni i pozostałych elementów lekkoatletycznych ma mieć kolor ceglasto-czerwony.

n) Kanał kolektorowy należy przykryć blachą stalową perforowaną zgodnie z rysunkiem A-01.

o) Płytę boiska z lodowiskiem należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym w którym warstwy konstrukcyjne zostały dobrane i uszczegółowione pod kątem rozwiązań technologicznych lodowiska.

p) Nawierzchnia z płyt gumowych EPDM stanowi warstwę rozbieralną na okres działania lodowiska dlatego nie stanowi bariery zimnochronnej.

r) Należy wycenić agregat chłodniczy o parametrach:

- minimum 250 Wat mocy chłodniczej na 1m2 płyty lodowiska przy parametrze -12/-9 0C,

- medium glikol 35%,

- temperatura zewnętrzna +150C.

- czynnik freonowy.

s) Stopy wiaty są na głębokości zapewniającej bezpieczną ich pracę w stosunku do płyty lodowiska. Dodatkowo należy wycenić warstwę styroduru XPS grubości 10cm pod płytą lodowiska.

t) Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji agregatu. Zastrzega jednak aby taką zmianę ustalić z projektantem na etapie budowy.

u) Z uwagi na konieczność demontażu band na okres letni w celu udostępnienia płyty obiektu na potrzeby boiska wielofunkcyjnego aby ułatwić te czynności należy wycenić bandy z profili aluminiowych.

w) Woda z płyty lodowiska będzie odprowadzana w sposób grawitacyjny do wpustów kanalizacji deszczowej na zewnątrz obiektu. Należy uwzględnić w wycenie wykonanie odwodnienia kanału technologicznego, który należy wpiąć do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na zewnątrz wiaty.

x) Z uwagi na konieczność demontażu band na okres letni w celu udostępnienia płyty obiektu na potrzeby boiska wielofunkcyjnego zamawiający dąży aby czynność ta nie była skomplikowana a użyte urządzenia stosunkowo lekkie. Dla lodowiska rekreacyjnego o tych wymiarach nie ma konieczności stosowania grubszego niż 6 mm wypełnienia jednakże zamawiający dopuszcza zastosowanie grubszej płyty.

y) Zamawiający dopuszcza zarówno czynnik chłodniczy R410a jak i R454b. Obydwa czynniki są dopuszczone do stosowania.

z) Poziom fundamentów słupków siatkówki oraz stojaka kosza należy obniżyć o 16cm grubości płyty betonowej lodowiska. Tuleje słupków należy osadzić w fundamencie pomiędzy przewodami instalacji chłodniczej.

aa) Nie będzie konieczne ubieganie się o zezwolenie na wjazd.

ab) Do wyrównania terenu posłuży około 20 % mas ziemnych. Pozostałe masy ziemne należy wywieźć i zutylizować.

ac) Istniejące elementy takie jak: bramki piłkarskie istniejące małe i duże, ogrodzenie oraz resztki ogrodzenia, barak szatniowy, murowany boks, sanitariat, oświetlenie lodowiska należy zdemontować/usunąć i poddać utylizacji.

ad) Dla kontenera szatniowego i sanitarnego należy stosować kolorystykę zgodnie z dokumentacją.

ae) Należy wycenić drzwi do pomieszczenia szatniowego z szybą przezierną, pozostałe z panelem.

af) Wymiary drzwi kontenera przedstawiono na rysunku A-08. Zamawiający dopuszcza materiały na drzwi wewnętrzne: PCV, aluminium, drewno, MDF jeśli są dedykowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (łazienki).

ag) Ogrzewanie kontenerów elektryczne - zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej.

ah) W kontenerach uwzględnić podgrzewacze elektryczne wody - zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej.

ai) Należy wycenić sprzęt treningowy dla wyposażenia lekkoatletycznego.

aj)  Należy wycenić krzesełka trudnozapalne wys. min. 37 cm.

- Projektowany obiekt jest w całości zaprojektowany jako dostępny i dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wymogami  dostępność do obiektu zapewniono bez barier bezpośrednio z poziomu terenu, wyposażono w niezbędnych zakres sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem instalacyjnym. W całości zgodny z wymaganiami wynikającymi z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U.2012.1169 z dnia 25.10.2012).