PLAC ZABAW

1. ŁAWKA Z RUR STAŁA Z OPARCIEM – 2 sztuki

DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi. Wymiary 180x45x45 cm.

2. Zestaw zabawowy metalowy z trzema wieżami (2 zadaszone) – 1 sztuka

Wymiar zestawu: 5,8 x 5,9 m. Wymiar strefy bezpieczeństwa: 8,9 x 9,8 m

Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90 m

Skład Zestawu Zabawowego: 2x wieża z dachem dwuspadowym  (podest h=90cm), wieża z wejściem bocznym pionowym (podest h=90 cm), zjazd strażacki, wejście po stopniach z poręczami,   zjeżdżalnia,  przejście rurowe „TUNEL”,  drabinka pozioma „FALA”,  przejście łukowe górą, trap, balkonik do wieży z dachem

Specyfikacja materiałowa: słupy nośne - profil stalowy 7x7cm zabezpieczony podkładem cynkowym + malowany proszkowo, podesty, ściana wspinaczkowa - sklejka antypoślizgowa wodoodporna 18mm, dachy i bariery - płyta HDPE, zjeżdżalnia - płyta HDPE + blacha nierdzewna, poręcza, wejścia/zejścia i uchwyty, drabinki, balkonik - rurki stalowe nierdzewne (nie dopuszcza się elementów ocynkowanych lub malowanych), linaria i kratownice – lina zbrojona w oplocie  PP 16mm,  przejście rurowe - tworzywo PP

Zestaw musi posiadać systemowy certyfikat zgodności z normami serii PN-EN 1176:2009 na poszczególne elementy, pozwalający w przyszłości na jego modyfikacje lub rozbudowę.

3. Karuzela – 1 sztuka

Średnica karuzeli: 1,5 m Średnica strefy bezpieczeństwa: 5,5 m

Materiał: Konstrukcja- rury i profile stalowe Siedziska – płyta HDPE 16 mm Podstawa – blacha aluminiowa ryflowana 3 mm System ochronny: Podkład cynkowy + malowanie proszkowe

Urządzenie certyfikowane:  Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009, PN-EN 1176-5:2009, potwierdzone certyfikatem.

4. Huśtawka wagowa metalowa – 1 sztuka

Wysokość urządzenia: 0,74 m Szerokość urządzenia: 0,40 m  Długość urządzenia: 2,94 m Materiał:  Konstrukcja kotwy - profil 60x60 mm Konstrukcja belki – profil 80x80x2900mm Siedzisko - HDPE System ochronny:  Podkład cynkowy + malowanie proszkowe.

Urządzenie certyfikowane:  Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:1-2009, potwierdzone certyfikatem.