ZAPYTANIE O CENĘ
W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego dotyczącego usługi zakupu, montażu, konfiguracji i podłączenia dwóch zewnętrznych kamer monitoringu w miejscu istniejącej analogowej kamery obrotowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Bpa Nankera 103 w Piarach Śląskich, zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę w/w usługi uwzględniając poniższe wymagania (o parametrach nie gorszych od wskazanych w równoważności):
1. Kamera pierwsza hikvision DS-2CE16D0T-ITFS lub równoważna o parametrach co najmniej:
Sensor 2.0 MP progressive scan CMOS; maks. rozdzielczość 1920×1080; min. illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR; czas migawki PAL: 1/25 s - 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s - 1/50, 000 s, Day & Night ICR filtr; regulacja kąta pan: 0 - 360°, nachylenie: 0 - 180°, obracanie: 0 - 360°; system sygnału PAL/NTSC; obiektyw 2.8 mm poziomo FOV: 106.4°, pionowo FOV: 57.9°;	montaż obiektywu M12; częstotliwość wyświetlania klatek: TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
tryb dzień/noc :auto/kolor/bw; wyjście wideo przełączalne: TVI/AHD/CVI/CVBS; materiał: metal; warunki pracy: -40°C do 60°C, wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji); komunikacja: HIKVISION-C; 12 VDC ± 25%; max. 3.7 W, zasięg IR do 30 m; ochrona IP67.
Kamera druga hikvision DS-2CD1021-I lub równoważna o parametrach co najmniej:
Sensor 1/2.7" Progressive Scan CMOS; maks. rozdzielczość: 1920 × 1080; min. illumination color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR; czas migawki 1/3 s -1/100, 000 s; Day & Night IR cut filter; regulacja kąta pan: 0° - 360°, nachylenie: 0° - 180°, obrót: 0° - 360°; obiektyw 2.8 mm, poziomo FOV 105°, pionowo FOV 58°; montaż obiektywu M12; zasięg IR do 30 m; main stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); sub-stream 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360), 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360); kompresja wideo: H.264/H.264+ / H.264/MJPEG; bitrate 32 Kbps do 8 Mbps; protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS; jednoczesny podgląd na żywo 6 kanałów;
do 32 użytkowników, administrator, operator i user; client iVMS-4200, Hik-Connect; przeglądarki: plug-in required live view: IE 10+, plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+; interface: ethernet Interface RJ45 10 M/100 M self-adaptive ethernet port; wykrywanie ruchu, ftp, powiadomienia mailowe; 12 VDC ± 25%, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W; warunki pracy -30°C - 60°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji); IP67 (IEC 60529-2013)
Do tego niezbędne elementy pomocnicze w tym m.in zasilacze, kable, puszka instalacyjna, switch, korytka.
Montaż kamer na zewnątrz budynku, a reszta elementów wewnątrz (brak możliwych zmian na elewacji budynku). Kamery muszą współpracować z rejestratorem hikvision ds-7216hqhi-k1.

2. Termin realizacji zamówienia: do połowy czerwca 2022r.

Wskazana wizja lokalna w celu dokładnego przygotowania oferty cenowej.

4. W razie dodatkowych pytań w kwestiach merytorycznych proszę o kontakt z p. Michałem Ramfeld
nr tel.32 287 95 03 wew. 624
W kwestiach proceduralnych: z p. Magdaleną Małotą nr tel. 32 287 95 03 wew. 643
Zapraszam do złożenia wyceny za pośrednictwem platformy zakupowej do 11.05.2022r. do godziny 08:00 na Formularzu szacowania wartości zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.