Kamera stałopozycyjna, kopułowa IP (zewnętrzna) z mikrofonem wewnętrznym

• Kamera typu sufitowego wandaloodporna

• Zgodna z ONVIF

• Rozdzielczość min. 3 Mpix

• min.20kl./s w 3MPx (2048 x 1536), 25 kl./s dla 1920x1080

• Obiektyw o ogniskowej: min. 2.8- 8.0 mm F2.0

• Kompresja H.264 /  MJPEG

• Dwa strumienie wideo

• DWDR / WDR

• Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)

• Obudowa o klasie szczelności IP66.

• Zasilanie PoE lub tradycyjnie, za pomocą zasilacza 12 V DC