Załącznik Nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia

OPIS I MINIMALNE PARAMETRY

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji u producenta komputera. Nie dopuszcza się modyfikacji komputera na drodze Producent-Zamawiający (np. modyfikacji lub wymiany jakiegokolwiek komponentu sprzętowego, wymagany system operacyjny musi być fabrycznie przeinstalowany na etapie produkcji komputera). |
| 2. | Ekran | Matryca IPS, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare - rozdzielczość: Full HD 1920x1080, jasność min. 250 nitów |
| 3. | Obudowa | Obudowa w kolorze czarnym, srebrnym lub szarym. Kąt otwarcia matrycy min. 175º. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego lub stan pracy komputera. |
| 4. | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora. |
| 5. | Płyta główna | Wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2 + HDD 2,5". |
| 6. | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych klasy x86, minimum 4-rdzeniowy z bazowym taktowaniem zegara co najmniej 2.0GHz, z pamięcią cache L3 co najmniej 4MB lub równoważny procesor min. 4-rdzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8500 punktów na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/ . Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |
| 7. | Pamięć operacyjna | Min. 8GB, rodzaj pamięci DDR4, 3200MHz. Z możliwością dalszej rozbudowy do min. 16GB. |
| 8. | Dysk twardy | Min. 256GB SSD NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie po awarii systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk 2,5". |
| 9. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. |
| 10. | Audio/Video | Wbudowana karta dźwiękowa stereo, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera internetowa HD. |
| 11. | Porty/złącza | Dedykowane złącze ładowania komputera. Min. 3 porty USB z czego min. 1xUSB 3.2, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, RJ-45 (nie dopuszcza się adapterów, kart zewnętrznych, itp.). Min. jeden z portów USB musi być w standardzie USB-C. |
| 12. | Klawiatura i urządzenie wskazujące | Klawiatura, układ US-QWERTY odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. Wbudowany touchpad (Multi-touch, PTP). |
| 13. | Karta sieciowa LAN | Wbudowana karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ45. |
| 14. | Karta sieciowa WiFi | Wbudowana karta sieciowa WLAN, pracująca w standardzie AC. |
| 15. | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth w standardzie min. 5.0. |
| 16. | Bateria | Bateria – min. 2 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut. |
| 17. | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny min. 45W |
| 18. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości - informacja o licencji systemu operacyjnego, która została zaimplementowana w BIOS Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku - możliwość ustawienia hasła Administratora oraz Użytkownika - możliwość ustawienia kolejności bootowania - możliwość włączania/wyłączania WiFi - możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |
| 19. | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu -Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Certyfikat Energy Star 8.0 – komputer musi znajdować się na liści zgodności dostępnej na stronie internetowej https://www.energystar.gov/ - Potwierdzenie spełnienia kryteriów TÜV Rheinland Low Blue Light - ochrona oczu przez niską emisję światła niebieskiego |
| 20. | Waga/Wymiary | Waga urządzenia z baterią podstawową max. 1,80 kg. Szerokość max. 360mm, głębokość max. 242mm, wysokość z przodu max. 20mm. |
| 21. | Bezpieczeństwo | Komputer wyposażony w moduł TPM 2.0 oraz złącze zabezpieczenia fizycznego typu Kensingtone. |
| 22. | System operacyjny | Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Home x64 w polskiej wersji językowej. Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji u producenta za pomocą telefonu lub Internetu. Jako równoważny nie dopuszcza się systemu Windows 11 EDU x64 w polskiej wersji językowej przeznaczony dla sektora edukacyjnego. |
| 23. | Gwarancja | Minimum 24-miesięczna gwarancja – maksimum 36-miesięczna gwarancja. Usługi napraw dostarczonego sprzętu muszą być realizowane w miejscu użytkowania. Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta urządzeń na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |
| 24. | Wsparcie techniczne producenta | - możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |