### Zakres nr 1. – BLOK OPERACYJNY - NEUROCHIRURGIA

Postępowanie w sprawie: DOSTAWY,  INSTALACJI I URUCHOMIENIA –  SPRZĘT I INTRUMENTARIUM ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA  KPL.1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane  2019/2020)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia typ. | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa | Nr Katalogowy produktu lub grupy * (jeśli nie posiada wpisuje nie dotyczy) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwagi:

*W przypadku, gdy zaoferowany sprzęt będzie posiadał różna stawka podatku VAT, Wykonawca w tabeli winien jest wyszczególnić pozycje o różnej stawce podatku VAT.

*Wykonawca w zał. Nr 1 Zakres nr 1 w Lp., ujmuje sprzęt wymieniony w zał. Nr 1B wymieniając jego nazwę, ilość, kraj producenta, oraz koszt i wykazując Cena Netto i Brutto oraz wartość Netto i brutto itp.

ZAKRES NR 1 POZ. ......:

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie ...........................................................

……………………………………………………

Podpis  upoważnionego  Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1 –  SPRZĘT I INTRUMENTARIUM ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 1   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany (opisuje/potwierdza Wykonawca) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt i instrumentarium endoskopowej chirurgii kręgosłupa |
| 1. | System do endoskopowych, małoinwazyjnych zabiegów kręgosłupa w odcinku: lędźwiowym piersiowym i szyjnym | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | System przeznaczony do operacji z dostępów: przezotworowego i międzyłukowego w odcinku lędźwiowym i piersiowym przednio-bocznego w odcinku szyjnym | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Przeznaczony do implantacji klasycznych kejdzy lędźwiowych przez otwór międzykręgowy z dojścia tylnobocznego | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Możliwość rozbudowy systemu o kompatybilny endoskopowy, małoinwazyjny dostęp grzbietowy w odcinku szyjnym kręgosłupa | Tak | (*) | Parametr oceniany: Tak - 15 pkt Nie - 0 pkt |
| 5. | Możliwość rozbudowy systemu o kompatybilny system przezskórnej stabilizacji kręgosłupa | Tak | (*) | Parametr oceniany: Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 6. | Elementy zestawu tj. system kamery, źródła światła, shaver, diatermia, pompa irygacyjna, oraz zestawy zabiegowe stanowią wzajemnie kompatybilne jako elementy systemu dostarczanego przez jednego producenta. | Tak-podać |  | Bez oceny |
| 2. | ELEMENTY WIEŻY ENDOSKOPOWEJ |  |  |  |
| 2.1. | Zintegrowany endoskopowy system: kamera - źródło światła dedykowany do zabiegów chirurgii kręgosłupa | Tak-model/producent-podać |  | Bez oceny |
| 2.2. | system kontroli kamerą i źródło zimnego światła umieszczone w jednej obudowie połączone z główką kamery jednym – wspólnym przewodem dla zwiększonej ergonomii podczas precyzyjnych zabiegów | Tak |  | Bez oceny |
| 2.3. | wyjście video umożliwiające wyświetlanie obrazu na monitorze będącym elementem zestawu | Tak |  | Bez oceny |
| 2.4. | automatyczne i ręczne dostosowywanie parametrów systemu | Tak |  | Bez oceny |
| 2.5. | światło w technologii LED z wysoką temperaturą barwową (6 000° K) | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.6. | niesterylizowalna głowica kamery wyposażona w przyciski funkcyjne | Tak |  | Bez oceny |
| 2.7. | lekka główka kamery wykorzystująca technologię zintegrowanego przewodu (światłowód z kablem kamery) umożliwiająca użycie dedykowanych, ergonomicznych endoskopów szyjnych. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.8. | zakres napięcia od 100 do 230 V prądu zmiennego | Tak |  | Bez oceny |
| 2.9. | wyjście obrazu przez min. DVI | Tak |  | Bez oceny |
| 2.10. | wytwarzanie analogowego sygnału wideo do celów zapisu | Tak |  | Bez oceny |
| 2.11. | automatyczne funkcje dostosowania min.: balans bieli, funkcja wzmocnienia, funkcja okna, automatyczna kontrola migawki | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 2.12. | ręczne funkcje dostosowania min.: zatrzymanie obrazu, wyśrodkowanie obrazu, jasność, przysłona, spektrum kolorów, dedykowana dla endoskopii w odcinku szyjnym elektroniczna opcja obrotu obrazu o 360°, zoom min. w zakresie 50-300% rzeczywistej wielkości obrazu, reset do standardowego widoku | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 2.13. | zapisywanie i przechowywanie obrazów w pamięci USB | Tak |  | Bez oceny |
| 2.14. | port USB do podłączenia klawiatury w celu wpisania komentarzy w obrazie | Tak |  | Bez oceny |
| 2.15. | klawiatura USB w zestawie | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | MONITOR MEDYCZNY 4K | Tak, model/producent-podać |  | Bez oceny |
| 3.1. | Przekątna ekranu: min. 31 cali | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.2. | monitor medyczny przeznaczony do użytku operacyjnego | Tak |  | Bez oceny |
| 3.3. | Natywna rozdzielczość matrycy: 3840x2160 pikseli pozwalająca na wyświetlanie obrazów zgodnych ze standardem 4K UHD | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.4. | przekątna ≥ 31 cali | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.5. | Proporcje ekranu monitora: 16:9 | Tak |  | Bez oceny |
| 3.6. | Typ matrycy ekranu: TFT LCD (IPS) | Tak |  | Bez oceny |
| 3.7. | Podświetlanie matrycy: LED | Tak |  | Bez oceny |
| 3.8. | Maksymalny kąt widzenia: w poziomie 178 st., w pionie 178 st. | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4. | Generator elektrochirurgiczny (diatermia) dedykowany do zabiegów endoskopowych w obszarze kręgosłupa | Tak, model/producent-podać |  | Bez oceny |
| 4.1. | wytwarzanie prądu zmiennego wysokiej częstotliwości | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 4.2. | przeznaczony do elektrochirurgicznego cięcia i koagulacji w obrębie kręgosłupa | Tak |  | Bez oceny |
| 4.3. | gładki przedni panel z kolorowym wyświetlaczem i technologią sterowania dotykowego | Tak |  | Bez oceny |
| 4.4. | Przeznaczony do zastosowań monopolarnych i bipolarnych, z dwoma gniazdkami wyjścia dla każdego zastosowania | Tak |  | Bez oceny |
| 4.5. | system jednorazowych neutralnych elektrod do ciała pacjenta - do zastosowań monopolarnych | Tak |  | Bez oceny |
| 4.6. | automatyczna regulacja łuku, zgodnej z impedancją tkanek | Tak |  | Bez oceny |
| 4.7. | Klasa bezpieczeństwa CF, odporny na defibrylację | Tak |  | Bez oceny |
| 4.8. | łatwa aktualizacja oprogramowania z pamięci USB | Tak |  | Bez oceny |
| 4.9. | wodoodporny przełącznik nożny z kablem długości min. 4 m | Tak |  | Bez oceny |
| 4.10. | przełącznik nożny umożliwiający aktywowanie trybu CUT i COAG | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.11. | przełącznik nożny umożliwiający przełączanie między użyciem monopolarnym i bipolarnym | Tak |  | Bez oceny |
| 4.12. | zakres napięcia od 220V do 240V V prądu zmiennego | Tak |  | Bez oceny |
| 4.13. | prąd wysokiej częstotliwości regulowany w zakresie min. między 1,7 MHz - 4,0 MHz | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.15. | generowana maks. moc wyjściową nie mniejszą niż 310 W | Tak |  | Bez oceny |
| 4.16. | dostosowanie ustawienia mocy w krokach co 1 W | Tak |  | Bez oceny |
| 4.17. | dostosowanie ustawień efektów | Tak |  | Bez oceny |
| 4.18. | przeprowadzanie automatycznych testów po włączeniu urządzenia | Tak |  | Bez oceny |
| 4.19. | wydawanie sygnału akustycznego ostrzegającego użytkownika, kiedy urządzenie działa nieprawidłowo | Tak |  | Bez oceny |
| 4.20. | funkcja ALARMU ograniczająca moc wyjściową w trakcie ciągłego używania w zakresie min. od 40 do 60 sekund | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 4.21. | możliwość zachowania różnych profili użytkowników urządzenia | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 4.22. | tryb cięcia bipolarnego do waporyzacji i ablacji podczas endoskopowych operacji kręgosłupa szyjnego | Tak |  | Bez oceny |
| 4.23. | tryb koagulacji bipolarnej do koagulacji podczas endoskopowych operacji kręgosłupa | Tak |  | Bez oceny |
| 4.24. | tryb koagulacji monopolarnej do denerwacji podczas endoskopowych operacji kręgosłupa | Tak |  | Bez oceny |
| 4.25. | min. 4 tryby cięcia monopolarnego do innych zastosowań chirurgicznych (np. standardowy, mikro, laparoskopia, urologia) | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 4.26. | min. 4 tryby koagulacji monopolarnej do innych zastosowań chirurgicznych (np. umiarkowane, wymuszone, laparoskopia, urologia) | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 4.27. | min. 2 tryby cięcia bipolarnego (np. cięcie i nożyczki) do innych zastosowań chirurgicznych | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 4.28. | min. 5 trybów koagulacji bipolarnej do innych zastosowań chirurgicznych (np. standardowy, AUTO, wymuszony, nożyczki, laparoskopia) | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 4.29. | Akcesoria (systemy narzędzi monopolarnych i bipolarnych do endoskopowych operacji kręgosłupa powinny być dedykowane do użytku w połączeniu z opisanym powyżej generatorem elektrochirurgicznym) - możliwość podłączenia min.: - dedykowane systemy narzędzi monopolarnych i bipolarnych do waporyzacji, koagulacji i denerwacji podczas endoskopowych operacji kręgosłupa - narzędzie bipolarne współpracujące z jednorazową, sterylną sondą z dzieloną bipolarną końcówką dającą skuteczną waporyzację i koagulację - narzędzie bipolarne do endoskopowych zabiegów w obrębie kręgosłupa - długość roboczą min. 320 mm do dojścia przezotworowego i min. 250 mm do dojścia międzyblaszkowego - narzędzie monopolarne współpracujące z jednorazową, sterylną sondą z monopolarną końcówką kulkową do skutecznej denerwacji - narzędzie monopolarne do endoskopowych operacji kręgosłupa - długość roboczą co najmniej 270 mm do denerwacji | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | Wielofunkcyjny system shaverowy do resekcji tkanek miękkich i kości podczas endoskopowych operacji kręgosłupa | Tak, model/producent-podać |  | Bez oceny |
| 5.1. | konsola sterowania z rękojeścią shavera współpracująca z ostrzami shavera dedykowanymi do endoskopowych operacji kręgosłupa | Tak |  | Bez oceny |
| 5.2. | konsola sterowania z funkcją programowania różnych poziomów prędkości | Tak |  | Bez oceny |
| 5.3. | rękojeść do shavera - autoklawowalna, wyposażona w zintegrowane przyciski sterujące | Tak |  | Bez oceny |
| 5.4. | rękojeść shavera wyposażona w funkcję, min: - rozpoznawania magnetycznego do ostrzy do tkanek miękkich (muszą one być obsługiwane w bezpiecznym trybie oscylacji z ograniczoną prędkością rotacji) - aktywowania przy użyciu zintegrowanych przycisków - umożliwiającą zmianę prędkości rotacji w krokach, co 100 rpm przy użyciu zintegrowanego przycisku - możliwość działania przy użyciu przycisku nożnego | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | zakres napięcia od 100 do 230 V prądu zmiennego | Tak |  | Bez oceny |
| 5.5. | konsola sterująca umożliwiająca podłączenie co najmniej dwóch różnych opcjonalnych rękojeści do shavera z różnymi poziomami prędkości i napędzaną rękojeścią do chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 5.6. | konsola sterująca z możliwością programowania dla min. trzech różnych poziomów szybkości | Tak |  | Bez oceny |
| 5.7. | konsola sterująca posiadająca różne tryby pracy min: zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, z obrotami oscylacyjnymi | Tak |  | Bez oceny |
| 5.8. | konsola sterująca umożliwiająca ręczną zmianę prędkości rotacji w krokach co 100 rpm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.9. | prędkość rotacji rękojeści shavera - co najmniej 7 000 rpm a w trybie oscylacji 3000 rmp | Tak | (**) | Bez oceny |
| 5.10. | Akcesoria - możliwość podłączenia min.: - użycie różnych sterylnych ostrzy jednorazowego użytku z dużą długością roboczą, odpowiednich do dojścia przezotworowego lub międzyblaszkowego - długości do dojścia przezotworowego min. 320 mm, długości do dojścia międzyblaszkowego 250 mm - dostępne ostrza z diamentową główką typu kulistego o różnych poziomach agresywności - dostępne ostrza z diamentową główką z regulowanym odchyleniem końcówki umożliwiające operowanie poza osią podłużną kanału roboczego endoskopu | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | Pompa irygacyjna do endoskopowej chirurgii kręgosłupa oraz do chirurgii artroskopowej | Tak, model/producent-podać |  | Bez oceny |
| 6.1. | działanie zgodnie z zasadą funkcji perystaltycznej | Tak |  | Bez oceny |
| 6.2. | program dedykowany do chirurgii endoskopowej kręgosłupa (SPINE) | Tak |  | Bez oceny |
| 6.3. | tryb kręgosłupa, zapewniający bezpieczne użycie ze względu na ograniczone parametry fizyczne takie jak ciśnienie i przepływ dostosowane do procedur transforaminalnych, interlaminarnych i dostępu przedniego w odcinku szyjnym | Tak |  | Bez oceny |
| 6.4. | zrekompensowanie różnicy wysokości między poziomem pompy i poziomem pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
| 6.5. | obsługa zestawów rurek jednorazowego użytku z wymienną linią pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
| 6.6. | zakres napięcia od 100 do 230 V prądu zmiennego | Tak |  | Bez oceny |
| 6.7. | fizyczne parametry ciśnienia i przepływu dostosowywane automatycznie przez oprogramowanie pompy, zgodnie z wybranym trybem pracy | Tak |  | Bez oceny |
| 6.8. | zakres ciśnienia i przepływu ograniczony w ramach trybów programu: tryb kręgosłupa - maksymalne ciśnienie 100 mmHg i maksymalny przepływ 750 ml/min | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 6.9. | przeprowadzanie automatycznych testów po włączeniu urządzenia | Tak |  | Bez oceny |
| 6.10. | po przeprowadzeniu testu, wybór trybu pracy min.: tryb programu kręgosłupa, tryb programu artroskopii | Tak |  | Bez oceny |
| 6.11. | w trakcie operacji brak możliwości zmiany trybu programu | Tak |  | Bez oceny |
| 6.12. | pompa z systemem kompensacji ciśnienia w zależności od poziomu położenia pompy i pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
| 6.13. | pompa z pomiarem ciśnienia w litej komorze pomiaru ciśnienia, która zamontowana jest na obudowie pompy. Ze względów bezpieczeństwa komora zawiera min. dwa czujniki ciśnienia | Tak |  | Bez oceny |
| 6.14. | pompa z możliwym odczytem wartości cyfrowej z czujników ciśnienia, bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak | (*) | Parametr oceniany: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 7. | Endoskop do systemu interlaminarnego z zestawem endoskopowym umożliwiającym minimalnie inwazyjne dojście interlaminarne (kompatybilny z elementami wieży endoskopowej) |  |  |  |
| 7.1. | system do leczenia szerokiego zakresu wskazań do leczenia kręgosłupa (np. przepuklina dysków, zwężenie zachyłków, hipertrofia więzadła żółtego i stawów międzywyrostkowych, grzbietowe torbiele stawów międzywyrostkowych) | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | Endoskop do systemu interlaminarnego (laminoskop) | Tak, model/producent-podać |  | Bez oceny |
| 8.1. | endoskop współpracujący z kamerą endoskopową dedykowaną do chirurgii kręgosłupa w technologii jednego przewodu i jednego złącza (zintegrowany światłowód z kablem kamery) | Tak |  | Bez oceny |
| 8.2. | rozdzielczość Full HD | Tak |  | Bez oceny |
| 8.3. | sztywny | Tak |  | Bez oceny |
| 8.4. | z kanałem roboczym, kanałem do płukania i kanałem do ssania | Tak |  | Bez oceny |
| 8.5. | autoklawowalny, bez konieczności demontażu i ponownego montażu przed i po czyszczeniu i sterylizacji | Tak |  | Bez oceny |
| 8.6. | kąt optyczny - 15°, kanał roboczy - od 4.5 do 4.9 mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 8.7. | długość robocza - od 140 do 160 mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 8.8. | średnica zewnętrzna laminoskopu - od 7 do 8 mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 9. | zestaw endoskopowy umożliwiający minimalnie inwazyjne dojście interlaminarne |  |  |  |
| 9.1. | zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów z mniej obciążającego dojścia powinien umożliwić zastosowanie różnych opcji przez początkujących oraz doświadczonych chirurgów (krok po kroku, szybkie procedury itp.) | Tak |  | Bez oceny |
| 9.2. | autoklawowalny pojemnik na tace narzędziowe z pokrywą wskazującą na rodzaj sterylizowanych narzędzi | Tak |  | Bez oceny |
| 9.3. | taca autoklawowalna z klamrami mocującymi do endoskopu i narzędzi | Tak |  | Bez oceny |
| 9.4. | ułożenie narzędzi na tacy tak, aby się nie stykały | Tak |  | Bez oceny |
| 9.5. | kodowanie narzędzi dostępowych kolorami w celu szybkiej identyfikacji podczas zabiegu | Tak |  | Bez oceny |
| 9.6. | zestaw narzędzi dedykowany do endoskopowych zabiegów chirurgicznych kręgosłupa: - taca sterylizacyjna do narzędzi dostępowych, dł. 530 mm / szer. 240 mm / wys. 75 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stożkowa stępiona, kodowany kolorem zielonym, dł. 260 mm / śr. zew. 2.4 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stożkowa 45°, kodowany kolorem żółtym, dł. 210 mm / śr. wew. 2.5 mm / śr. zew. 4.9 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stożkowa 45°, kodowany kolorem czerwonym, dł. 170 mm / śr. wew. 5.0 mm / śr. zew. 7.3 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stożkowa, kaniulowany wzdłużnie, dł. 180 mm / śr. wew. 5.0 mm / śr. zew. 7.3 mm - 1 szt. - uchwyt dylatora, dł. 60 mm / śr. wew. 5.9 mm - 1 szt. - płaszcz roboczy z uchwytem, końcówka płaska krótka, dł. 125 mm / śr. wew. 7.5 mm / śr. zew. 8.5 mm - 1 szt. - płaszcz roboczy z uchwytem, końcówka 30°, dł. 125 mm / śr. wew. 7.5 mm / śr. zew. 8.5 mm - 1 szt. - płaszcz roboczy z uchwytem, końcówka 45°, dł. 125 mm / śr. wew. 7.5 mm / śr. zew. 8.5 mm - 1 szt. - pierścień dystansowy optyki, dł. 25 mm / dla optyk o średnicy 7.3 mm - 1 szt. - pierścień dystansowy optyki, dł. 30 mm / dla optyk o średnicy 7.3 mm - 1 szt. - skrobak, dł. rob. 295 mm / śr. zew. 3.5 mm - 1 szt. - dissector, dł. rob. 360 mm / śr. zew. 3.5 mm - 1 szt. - elewator endoskopowy, tępo zakończony, bez uchwytu, dł. 360 mm / śr. zew. 2.6 mm - 1 szt. - haczyk nerwowy, stop niklowo-tytanowy, superelastyczny, dł. 395 mm / śr. zew. 2.5 mm / dł. szczęk 3.3 mm - 1 szt. - tuleja redukcyjna laminoskopu, dł. rob. 217 mm / śr. wew. 3.7 mm / śr. zew. 4.6 mm - 1 szt. - uchwyt trepanów dostępowych, dł. 107.5 mm / śr. zew. 20.0 mm - 1 szt. - szczypce, dł. 183 mm / szer. 1.8 mm - 1 szt. - uchwyt sondy endoskopowej, dł. 460 mm / śr. zew. 3 mm / śr. wew. 2.2 mm - 1 szt. - sonda endoskopowa, dł. 320 mm / śr. zew. 2.0 mm - 1 szt. - taca sterylizacyjna do narzędzi resekcyjnych, dł. 530 mm / szer. 240 mm / wys. 75 mm - 1 szt. - punch, dł. rob. 320 mm / śr. zew. 2.5 mm / dł. szczęk 4.0 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - punch, dł. rob. 320 mm / śr. zew. 3.5 mm / dł. szczęk 5.0 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - punch, dł. rob. 320 mm / śr. zew. 2.5 mm / dł. szczęk 4.0 mm, jaw angled 12° upwards, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - punch "Kerrison", dł. rob. 275 mm / śr. zew. 4.0 mm / F 4.0 mm / 40 - 1 szt. - punch "Kerrison", dł. rob. 275 mm / śr. zew. 3.5 mm / F 1.5 mm / 40° - 1 szt. - punch "Kerrison", dł. rob. 275 mm / śr. zew. 3.0 mm / F 3.0 mm / 40° / zakrzywiony - 1 szt. - punch "Kerrison", dł. rob. 275 mm / śr. zew. 3.0 mm / F 3.0 mm / 40° - 1 szt. - uchwyt narzędzi typu Punch "Kerrison", śr. zew. 5.5 mm, umożliwia zamocowanie narzędzia pod różnymi kątami obrotu wokół osi podłużnej (min. 10 położeń) - 2 szt. - forceps chwytający, zęby 2-1, dł. rob. 320 mm / śr. zew. 3.0 mm / dł. szczęk 4.8 mm / zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - półsztywny forceps chwytający, wygięty w górę, dł. rob. 275 mm / śr. zew. 2.7 mm / śr. cz. półsztywnej 2.5 mm - 1 szt. - forceps biopsyjny typu "Blakesley", dł. rob. 275 mm / śr. zew. 3.5 mm / dł. szczęk 6.0 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - forceps biopsyjny, łyżeczkowy, zakrzywiony, dł. rob. 275 mm / śr. zew. 2.0 mm / dł. szczęk 4.0 mm / 45°, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - forceps biopsyjny, łyżeczkowy, dł. rob. 275 mm / śr. zew. 2.5 mm / dł. szczęk 4.0 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - forceps biopsyjny, łyżeczkowy, dł. rob. 275 mm / śr. zew. 2.5 mm / dł. szczęk 5.85 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - imadło do szycia, dł. 160 mm - 1 szt. - wieko tacy sterylizacyjnej, dł. 530 mm / szer. 240 mm - 1 szt. - kontener sterylizacyjny, zgodny z DIN, dł. 580 mm / szer. 280 mm / wys. 200 mm - 1 szt. - zaślepka kanału roboczego endoskopu, śr. zew. 15 mm / śr. wew. 11 mm / Bore 1 mm - 1 szt. - ogranicznik, wys. 6 mm / śr. zew. 14 mm / śr. wew. 2.7 mm - 1 szt. - ogranicznik, wys. 6 mm / śr. zew. 14 mm / śr. wew. 3.4 mm - 1 szt. - wycior do czyszczenia kanału irygacyjnego laminoskopu, dł. 350 mm / śr. zew. 3.0 / dł. rob. 17 mm - 1 szt. - wycior do czyszczenia kanału roboczego laminoskopu, dł. 350 mm / śr. zew. 4.7 / dł. rob. 40 mm - 1 szt. - zaślepka silikonowa dla złącz Luer-lock, niebieska - 2 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Endoskop do systemu transforaminalnego z zestawem do minimalnie inwazyjnego dojścia przez otwór międzykręgowy (kompatybilny z elementami wieży endoskopowej) |  |  |  |
| 10.1. | system do leczenia szerokiego zakresu wskazań do leczenia kręgosłupa (np. przepuklina dysków, zwężenie zachyłków, hipertrofia więzadła żółtego i stawów międzywyrostkowych, grzbietowe torbiele stawów międzywyrostkowych) | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | endoskop do systemu transforaminalnego (foraminoskop) | Tak, model/producent-podać |  | Bez oceny |
| 11.1. | endoskop współpracujący z kamerą endoskopową dedykowaną do chirurgii kręgosłupa w technologii jednego przewodu i jednego złącza (zintegrowany światłowód z kablem kamery) | Tak |  | Bez oceny |
| 11.2. | rozdzielczość Full HD | Tak |  | Bez oceny |
| 11.3. | sztywny | Tak |  | Bez oceny |
| 11.4. | z kanałem roboczym, kanałem do płukania i kanałem do ssania | Tak |  | Bez oceny |
| 11.5. | autoklawowalny, bez konieczności demontażu i ponownego montażu przed i po czyszczeniu i sterylizacji | Tak |  | Bez oceny |
| 11.6. | kąt optyczny - 30°, kanał roboczy - od 3,5 do 3,9 mm | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 11.7. | długość robocza - od 200 do 220 mm | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 11.8. | średnica zewnętrzna foraminoskopu - od 6 do 6.5 mm | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 12. | endoskopowy zestaw do minimalnie inwazyjnego dojścia przez otwór międzykręgowy |  |  |  |
| 12.1. | zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów z mniej obciążającego dojścia powinien umożliwić zastosowanie różnych opcji przez początkujących oraz doświadczonych chirurgów (krok po kroku, szybkie procedury itp.) | Tak |  | Bez oceny |
| 12.2. | autoklawowalny pojemnik na tace narzędziowe z pokrywą wskazującą na rodzaj sterylizowanych narzędzi | Tak |  | Bez oceny |
| 12.3. | taca autoklawowalna z klamrami mocującymi do endoskopu i narzędzi | Tak |  | Bez oceny |
| 12.4. | ułożenie narzędzi na tacy tak, aby się nie stykały | Tak |  | Bez oceny |
| 12.5. | kodowanie narzędzi dostępowych kolorami w celu szybkiej identyfikacji podczas zabiegu | Tak |  | Bez oceny |
| 12.6. | zestaw narzędzi dedykowany do endoskopowych zabiegów chirurgicznych kręgosłupa - taca sterylizacyjna do narzędzi dostępowych, dł. 530 mm / szer. 240 mm / wys. 55 mm - 1 szt. - wycior do czyszczenia narzędzi, dł. 400 mm / śr. zew. 1.0 mm - 1 szt. - wycior do czyszczenia kanału irygacyjnego foraminoskopu, dł. 350 mm / śr. zew. 3.0 / dł. rob. 17 mm - 1 szt. - wycior do czyszczenia kanału roboczego foraminoskopu, dł. 350 mm / śr.zew. 4.7 / dł. rob. 40 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stępiona, kodowany kolorem zielonym, dł. 250 mm / śr. wew. 1.0 mm / śr. zew. 2.5 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stępiona, kodowany kolorem żółtym, dł. 250 mm / śr. wew. 1.5 mm / śr. zew. 4.0 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stępiona, kodowany kolorem czerwonym, dł. 250 mm / śr. wew. 2.0 mm / śr. zew. 5.0 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stożkowa, kodowany kolorem zielonym, dł. 240 mm / śr. wew. 1.0 mm / śr. zew. 2.5 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stożkowa, kodowany kolorem żółtym, dł. 240 mm / śr. wew. 1.5 mm / śr. zew. 4.0 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stożkowa, kodowany kolorem czerwonym, dł. 240 mm / śr. wew. 2.0 mm / śr. zew. 5.2 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stożkowa zakrzywiona, kodowany kolorem zielonym, dł. 240 mm / śr. wew. 1.0 mm / śr. zew. 2.5 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stożkowa, kaniulowany wzdłużnie, dł. 225 mm / śr. zew. 6.3 mm / śr. wew.1 1.5 mm / śr. wew. 2 1.5 mm - 1 szt. - dylator sekwencyjny, kodowany kolorem zielonym, dł. 231.5 mm / śr. wew. 2.8 mm / śr. zew. 3.8 mm - 1 szt. - dylator sekwencyjny, kodowany kolorem żółtym, dł. 223 mm / śr. wew. 4.3 mm / śr. zew. 5.3 mm - 1 szt. - dylator sekwencyjny, kodowany kolorem czerwonym, dł. 216.5 mm / śr. wew. 5.3 mm / śr. zew. 6.3 mm - 1 szt. - płaszcz roboczy optyki endoskopowej, z uchwytem i wypustką ochronną korzenia nerwu, dł. 208 mm / śr. wew. 6.5 mm / śr. zew. 7.5 mm - 1 szt. - ekstraktor, kodowany kolorem zielonym, dł. 280 mm / śr. zew. 3.8 mm - 1 szt. - ekstraktor, kodowany kolorem żółtym, dł. 280 mm / śr. zew. 5.0 mm - 1 szt. - ekstraktor, kodowany kolorem czerwonym, dł. 280 mm / śr. zew. 6.0 mm - 1 szt. - uchwyt sondy endoskopowej, dł. 450 mm / śr. zew. 2.5 mm - 1 szt. - sonda endoskopowa, dł. 320 mm / śr zew. 2.0 mm - 1 szt. - haczyk nerwowy, stop niklowo-tytanowy, superelastyczny, dł. 320 mm / śr. zew. 3.0 mm / dł. chwyt. 3.3 mm - 1 szt. - szczypce, dł. 180 mm / szer. 2.3 mm - 1 szt. - linijka, dł. 200 mm - 1 szt. - młotek metalowy, m. 200 g / dł. 170 mm - 1 szt. - uchwyt kaniulowany, dł. 100 mm / śr. wew. 25 mm - 1 szt. - uchwyt do trepanów dostępowych, kaniulowany - 1 szt. - taca sterylizacyjna do narzędzi resekcyjnych, dł. 530 mm / szer. 240 mm / wys. 55 mm - 1 szt. - forceps chwytający do dylatorów, dł. rob. 180 mm / śr. wew. 1 2.5 mm / śr. wew. 2 4.0 mm - 1 szt. - forceps chwytający, łyżeczkowy, dł. rob. 320 mm / śr. zew 3.5 mm / dł. chwyt. 5.5 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - półsztywny forceps chwytający, wygięty w górę, dł. rob. 320 mm / śr. zew 2.5 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - forceps biopsyjny, łyżeczkowy, dł. rob. 320 mm / śr. zew 3.4 mm / dł. chwyt. 4.25 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - forceps biopsyjny, łyżeczkowy, dł. rob. 230 mm / śr. zew 4.5 mm / dł. chwyt. 5.5 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - forceps biopsyjny typu "Blakesley", dł. rob. 320 mm / śr. zew 3.5 mm / dł. chwyt. 6.0 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - forceps biopsyjny, łyżeczkowy, dł. rob. 320 mm / śr. zew 2.5 mm / dł. chwyt. 4.0 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - forceps biopsyjny, łyżeczkowy, kątowy, dł. rob. 320 mm / śr. zew 2.0 mm / dł. chwyt. 4.0 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - ogranicznik, wys. 6 mm / śr. zew. 14 mm / śr. wew. 2.7 mm - 1 szt. - ogranicznik, wys. 6 mm / śr. zew. 14 mm / śr. wew. 3.4 mm - 1 szt. - punch "Kerrison", dł.rob. 320 mm / śr. zew. 3.5 mm / F 1.5 mm / 40° - 1 szt. - punch "Kerrison", dł. rob. 320 mm / śr. zew. 3.5 mm / F 1.5 mm / 90° - 1 szt. - uchwyt narzędzi typu Punch "Kerrison", śr. zew. 5.5 mm, umożliwia zamocowanie narzędzia pod różnymi kątami obrotu wokół osi podłużnej (min. 10 położeń) - 1 szt. - wieko tacy sterylizacyjnej, dł. 530 mm / szer. 240 mm - 1 szt. - kontener sterylizacyjny, zgodny z DIN, dł. 580 mm / szer. 280 mm / wys. 150 mm - 1 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 13. | Endoskop szyjny z zestawem umożliwiającym minimalnie inwazyjne dojście szyjne przednie |  |  |  |
| 13.1. | system do leczenia wybranych wskazań do leczenia w obrębie kręgosłupa szyjnego (miękka, boczna i środkowo-boczna przepuklina dysku, brzuszne, foraminalne osteofity i stenoza) | Tak |  | Bez oceny |
| 13.2. | endoskop szyjny | Tak, model/producent-podać |  | Bez oceny |
| 13.3. | Endoskop współpracujący z kamerą endoskopową dedykowaną do chirurgii kręgosłupa w technologii jednego przewodu i jednego złącza (zintegrowany światłowód z kablem kamery) | Tak |  | Bez oceny |
| 13.4. | rozdzielczość Full HD | Tak |  | Bez oceny |
| 13.5. | sztywny | Tak |  | Bez oceny |
| 13.6. | z giętkim elementem służącym do podłączenia kamery i źródła światła (technologia jednego przewodu), główka kamery nieobciążająca endoskopu podczas pracy | Tak |  | Bez oceny |
| 13.7. | z kanałem roboczym i kanałem do płukania | Tak |  | Bez oceny |
| 13.8. | autoklawowalny, bez konieczności demontażu i ponownego montażu przed i po czyszczeniu i sterylizacji | Tak |  | Bez oceny |
| 13.9. | kąt optyczny - 0°, kanał roboczy - od 2,0 do 2,2 mm | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 13.10. | długość robocza sztywnej części - od 105 do 115 mm | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 13.11. | giętka część - od 350 do 400 mm | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 13.12. | średnica zewnętrzna - mniejsza niż 4 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | zestaw umożliwiający minimalnie inwazyjne dojście szyjne przednie |  |  |  |
| 14.1. | zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów z mniej obciążającego dojścia powinien umożliwić zastosowanie różnych opcji przez początkujących oraz doświadczonych chirurgów (krok po kroku, szybkie procedury itp.) | Tak |  | Bez oceny |
| 14.2. | autoklawowalny pojemnik na tace narzędziowe z pokrywą wskazującą na rodzaj sterylizowanych narzędzi | Tak |  | Bez oceny |
| 14.3. | taca autoklawowalna z klamrami mocującymi do endoskopu i narzędzi | Tak |  | Bez oceny |
| 14.4. | ułożenie narzędzi na tacy tak, aby się nie stykały | Tak |  | Bez oceny |
| 14.5. | kodowanie narzędzi dostępowych kolorami w celu szybkiej identyfikacji podczas zabiegu | Tak |  | Bez oceny |
| 14.6. | zestaw narzędzi dedykowany do endoskopowych zabiegów chirurgicznych kręgosłupa - dylator koronowy, kodowany kolorem czerwonym, dł. 158 mm / śr. wew. 2.1 mm / śr. zew. 3.9 mm - 1 szt. - dylator koronowy endoskopowy, kodowany kolorem żółtym, dł. 258 mm / śr. wew. 1.0 mm / śr. zew. 2.0 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stożkowa, kodowany kolorem żółtym, dł. 200 mm / śr. wew. 1.0 mm / śr. zew. 2.0 mm - 1 szt. - dylator, końcówka stożkowa, kodowany kolorem czerwonym, dł. 150 mm / śr. wew. 2.1 mm / śr. zew. 3.9 mm - 1 szt. - płaszcz roboczy optyki endoskopowej, z uchwytem i wypustką ochronną korzenia nerwu 45°, dł. 98 mm / śr. wew. 4.0 mm / śr. zew. 4.8 mm - 1 szt. - płaszcz roboczy optyki endoskopowej, z uchwytem i końcówką stożkową, dł. 97.6 mm / śr. wew. 4.0 mm / śr. zew. 4.8 mm - 1 szt. - płaszcz roboczy optyki endoskopowej, z uchwytem i dwustronną wypustką ochronną korzenia nerwu, dł. 98 mm / śr. wew. 4.0 mm / śr. zew. 4.8 mm - 1 szt. - forceps biopsyjny, łyżeczkowy, zakrzywiony w górę, dł. rob. 215 mm / śr. zew 2.0 mm / dł. chwyt. 2.0 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - półsztywny forceps chwytający, wygięty w górę, dł. rob. 215 mm / śr. zew 2.0 mm / dł. chwyt. 2.5 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - forceps chwytający, wygięty w górę, dł. rob. 215 mm / śr. zew 2.0 mm / dł. chwyt. 2.0 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - punch do tkanek miękkich, typu "Blakesley", dł. rob. 130 mm / śr. zew 2.7 mm / dł. chwyt. 6.0 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - punch haczykowy, dł. 130 mm / śr. zew. 2.7 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - punch haczykowy, dł. rob. 215 mm / śr. zew. 2.0 mm / dł. chwyt. 4.0 mm, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe - 1 szt. - motek metalowy, m. 150g / dł. 170 mm - 1 szt. - haczyk endoskopowy, dł. 221 mm / śr. zew. 2.0 mm - 1 szt. - skrobak, dł. 230 mm / śr. zew. 2.0 mm - 1 szt. - taca sterylizacyjna dla narzędzi i optyki endoskopu, dł. 540 mm / szer. 260 mm / wys. 90 mm - 1 szt. - ogranicznik, wys. 6 mm / śr. zew. 14 mm / śr. wew. 2.7 mm - 2 szt. - kontener sterylizacyjny, zgodny z DIN | Tak |  | Bez oceny |
| 15. | System do małoinwazyjnej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym z minimalnie inwazyjnego dojścia tylno-bocznego, transforaminalnego poprzez otwór międzykręgowy (kompatybilny z elementami wieży endoskopowej). |  |  |  |
| 15.1. | System przeznaczony do minimalnie inwazyjnej endoskopii lędźwiowej zapewniającej możliwość implantacji przezskórnej w celu stabilizacji kręgosłupa. | Tak |  | Bez oceny |
| 15.2. | System kompatybilny z wyżej uszczegółowionym systemem dostępu transforaminalnego | Tak |  | Bez oceny |
| 15.3. | Składowe systemu: implanty - wykonane ze stopu tytanu, dostępne w różnych kształtach i rozmiarach. | Tak |  | Bez oceny |
| 15.4. | Struktura powierzchni kompatybilnych implantów zapewnia optymalne warunki do obrastania implantu przez tkankę kostną. | Tak |  | Bez oceny |
| 15.5. | Implantacja odbywająca się w wyniku wykonania dostępu za pomocą systemu transforaminalnego z zestawem do minimalnie inwazyjnego dojścia przez otwór międzykręgowy | Tak |  | Bez oceny |
| 15.6. | Implant cechuje się: doskonała widoczność na zdjęciach RTG, doskonała widoczność na zdjęciach CT, kaniulowany dla zapewnienia właściwej trajektorii implantacji, możliwość wypełnienia tkanką autologiczną lub substytutem tkanki, szybkie połączenie i wysoka stabilność. | Tak |  | Bez oceny |
| 16. | zestaw do wykonania minimalnie-inwazyjnego dostępu w podejścia przez-otworowego, tylno-bocznego i implantacji implantów o różnych kształtach i rozmiarach |  |  |  |
| 16.1. | System wykorzystujący metody atraumatyczne i zachowujące tkanki | Tak |  | Bez oceny |
| 16.2. | Realizacja metody dostępowej systemu zachowująca struktury grzbietowe kręgosłupa | Tak |  | Bez oceny |
| 16.3. | System nienaruszający stabilności struktury kostno-mięśniowej pleców poprzez zachowanie mięśnia wielodzielnego. | Tak |  | Bez oceny |
| 16.4. | autoklawowalny pojemnik na tace narzędziowe z pokrywą wskazującą na rodzaj sterylizowanych narzędzi | Tak |  | Bez oceny |
| 16.5. | taca autoklawowalna z klamrami mocującymi do endoskopu i narzędzi | Tak |  | Bez oceny |
| 16.6. | ułożenie narzędzi na tacy tak, aby się nie stykały | Tak |  | Bez oceny |
| 16.7. | kodowanie narzędzi dostępowych kolorami w celu szybkiej identyfikacji podczas zabiegu | Tak |  | Bez oceny |
| 16.8. | zestaw narzędzi dedykowany do wykonywania implantacji poprzez otwór międzykręgowy z podejścia tylno-bocznego kaniula robocza, dł robocza 156 mm / śr. wew. 18 mm / śr. zew 19 mm - 1 szt kaniula robocza, dł robocza 156 mm / śr. wew. 15 mm / śr. zew 16 mm - 1 szt adapter kaniuli roboczej dł. robocza 18 mm / śr.zew.1 = 17.4 mm / śr.zew. 2 = 19 mm - 1 szt adapter kaniuli roboczej dł. robocza 18 mm / śr.zew.1 = 14.4 mm / śr.zew. 2 = 16 mm kaniula dylatacyjna, końcówka stożkowa, dł. robocza 210 mm / śr. wew, 5,2 mm / śr. zew 8,9 mm - 1 szt kaniula dylatacyjna, końcówka stożkowa, dł. robocza 200 mm / śr. wew, 12 mm / śr. zew 14,9 mm - 1 szt kaniula dylatacyjna, końcówka stożkowa, dł. robocza 190 mm / śr. wew, 12 mm / śr. zew 14,9 mm - 1 szt kaniula dylatacyjna, końcówka stożkowa, dł. robocza 180 mm / śr. wew, 15 mm / śr. zew 17,8 mm - 1 szt pręt prowadzący, końcówka stożkowa, kodowany kolorem czerwonym, dł. 240 mm / śr. wew. 2,0 mm / śr. zew. 5,0 mm - 1 szt drut prowadzący, super-elastyczny dł. 500mm / śr. 2,0 mm 2 szt. raspator, wys. 8 mm / dł. 25/30/35mm - 1 szt raspator, wys. 9 mm / dł. 25/30/35mm - 1 szt raspator, wys. 10 mm / dł. 25/30/35mm - 1 szt raspator, wys. 11 mm / dł. 25/30/35mm - 1 szt raspator, wys. 12 mm / dł. 25/30/35mm - 1 szt raspator, wys. 13 mm / dł. 25/30/35mm - 1 szt raspator, wys. 14 mm / dł. 25/30/35mm - 1 szt aplikator implantu - 1 szt młotek dla aplikatora implantu - 1 szt taca sterylizacyjna do narzędzi dostępowych, dł. 530 mm / szer. 250 mm / wys. 80 mm - 1 szt. pokrywa tacy sterylizacyjnej dł 530 mm / szer. 240 mm - 1 szt pręt prowadzący, końcówka stożkowa, kaniulowany, dł. 300 mm / śr. wew. 1.0 mm / śr. zew 5.0 mm - 1 szt | Tak |  | Bez oceny |
| 17. | WÓZEK MEDYCZNY | model/producent podać |  | Bez oceny |
| 17.1. | wszystkie elementy wieży endoskopowej (kamera ze zintegrowanym źródłem światła, shaver, pompa irygacyjna, diatermia) oraz monitor zainstalowane na wózku medycznym | Tak |  | Bez oceny |
| 17.2. | ramię uchylne do monitora z możliwością regulacji wysokości i obrotu monitora | Tak |  | Bez oceny |
| 17.3. | wózek wyposażony w transformator separacyjny o mocy min. 1200 VA | Tak, podać |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametr wymagany”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym – gdy odpowiedź może brzmieć TAK lub NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi z podaniem wymaganych informacji. W tych przypadkach za odpowiedzi „NIE” Zamawiający przyzna 0 pkt., a za odpowiedź „TAK” punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

3. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*) (**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych urządzeń, w języku  polskim lub angielskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

(*) Uwaga: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

1B.  Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz. 1-17.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 24 miesięcy podać |  | Parametr oceniany: 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 5 pkt |
| 2 | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak do 72 godz., od otrzymania informacji o awarii | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, chyba że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia czynności te mogą być wykonane przez użytkownika. | TAK/Podać adres, tel./ Wymienić |  | Bez punktacji |
| 4 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) /godz. w dni robocze/ | ≤ 96 godz., podać |  | Bez punktacji |
| 6 | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | TAK/Podać Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela |  | Bez punktacji |
| 7 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – Podać w miesiącach | TAK, podać okres gwarancji w miesiącach |  | Bez punktacji |
| 8 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
| 10.. | Przeglądy, naprawy w okresie gwarancji w liczone w cene oferty (części, dojazd, czas pracy serwisu) W okresie gwarancji 2 przeglądy : pierwszy po ok. 12 miesiącach użytkowania, drugi pod koniec okresu gwarancji | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
| SZKOLENIA |
| 11 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika w zakresie technik operacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu w odrębnie uzgodnionym przez Wykonawcę terminie, w doświadczonych ośrodkach chirurgii endoskopowej wykorzystujących sprzęt oferenta. | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 12 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Zakup materiałów eksploatacyjnych (podać sprzedawców) | TAK, podać adres, tel, wymienić |  | Bez punktacji |
| 14 | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | TAK, |  | Bez punktacji |
| 16 | Dostarczenie sprzętu zamiennego (jeżeli jest to możliwe) w przypadku napraw długoterminowych | TAK, podać |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………..

Podpis i pieczęć  upoważnionego  																                  Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ...................................................