| Nr sprawy: U/PN/2020/02/1 | Załącznik nr 10.6 do SIWZ (stanowiący równolegle załącznik nr 4 do PFU) |
| --- | --- |

Wymagania  dotyczące Systemu Monitorowania Pracy (SMP) .

- Każda ładowarka Plug-in, oraz  ładowarki ŁP 250KW i ładowarka ŁP190 kW  (zwane dalej łącznie ładowarką lub ładowarkami) musi podłączona do Systemu Monitorowania Pracy w celu monitorowania procesu ładowania autobusów i zarządzania tym procesem w zakresie co najmniej następujących funkcji i informacji:

- identyfikacje danej ładowarki - numer lub symbol ładowarki,

- status ładowarki: dostępna/ niedostępna,

- stan pracy: gotowość do ładowania, trwa proces ładowania, niesprawna(awaria),

- podczas procesu ładowania możliwy musi być podgląd na następujące dane :

- identyfikator ładowanego autobusu w danej ładowarce – zalecany  trzy cyfrowy numer boczny autobusu,

- czas i datę ładowania tj. co najmniej  datę i godzinę rozpoczęcia procesu ładowania, datę i godzinę zakończenia procesu ładowania, czas ładowania,

- dla danego cyklu ładowania parametry ładowania, tj. co najmniej moc chwilowa ładowania oraz zaleca się dodatkowo inne parametry ładowania, istotne z punktu widzenia Zamawiającego,

- ilość pobranej energii przez dany autobus w danym cyklu ładowania,

- łączna ilość energii „wyjściowej” zużytej do ładowania autobusów z możliwością przyporządkowania (podziału) tej energii na poszczególne autobusy/ okresy,

- SMP musi umożliwiać zdalne zatrzymanie procesu ładowania w danej ładowarce oraz zaleca się, aby możliwe było za pomocą SMP uruchomienie (start) nowego procesu ładowania,

- SMP musi generować kody występujących (ewentualnie) usterek lub awarii w pracy ładowarek– zaleca się aby SMP poza kodem wskazywał opis danej usterki lub awarii oraz procedurę dalszego postępowania -  jeżeli nie jest to możliwe to Wykonawca zobowiązany jest w przekazywanej dokumentacji dotyczącej ładowarek wskazać nr kodów i przypisanych im opisów usterek lub awarii oraz procedury postępowania w przypadku ich występowania.

- SMP musi:

- być w języku polskim oraz umożliwiać obserwację procesu pracy i ładowania ładowarek za pomocą przygotowanej przez Wykonawcę czytelnej wizualizacji,

- pracować w czasie rzeczywistym (on-line) 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, bez konieczności odświeżania danych,

- być przystosowany do ewentualnej rozbudowy o kolejne ładowarki pantografowe i  Plug-in (o dwie ładowarki pantografowe i 20 ładowarek Plug-in),

- być skonfigurowany i zainstalowany na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę, lub jako maszyna wirtualna na serwerach VMware Zamawiającego (rozwiązanie zalecane) – w przypadku dostarczania serwera przez Wykonawcę, dokładną lokalizacje montażu tego serwera (optymalną z punktu widzenia jego użytkowania) wyznaczy Wykonawca, po analizie dostępnych u Zamawiającego lokalizacji,

- umożliwiać archiwizacje danych przez okres co najmniej 5-ciu lat a po tym okresie umożliwiać nadpisanie nowych danych,

- umożliwiać równoległy dostęp do podglądu i zarządzania pracą ładowarek przez aplikacje webową. Oznacza to, że SMP musi umożliwiać tworzenie przez administratora systemu kont użytkowników z możliwością nadawania im odpowiednich uprawnień co najmniej dla „obserwatora” i „operatora”, oraz administratora systemu,

- generować dedykowane raporty z przeprowadzonych procesów ładowania zarówno zbiorczych dla wszystkich ładowarek jak i indywidualnych z wybranych ładowarek za dowolny – zdefiniowany przez Zamawiającego okres/y,

- eksport danych w formacie „csv” z możliwością zdefiniowania i zapisania definicji zakresu pobieranych danych.

- SMP (lub inne narzędzie dostarczone przez Wykonawcę) musi posiadać możliwość wykonania kopi zapasowej danych w/g harmonogramu  zdefiniowanego przez administratora.

- Ewentualne awarie SMP lub brak komunikacji SMP z daną ładowarką nie może blokować pracy tej ładowarki lub ładowarek i możliwości ładowania autobusów.