Załącznik Nr 1 B do SWZ – dot. pakietu Nr  25, poz. 1

Kardiowertery defibrylatory Jednojamowe z możliwością prowadzenia badań MRI po wszczepieniu

Kardiowerter Defibrylator Jednojamowy z Elektrodami

| L.P. | Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 82g | TAK |  | Wymagane |
| 2. | Tryby stymulacji : VVIR, VVI, V00, OFF | TAK |  | Wymagane |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | Podać |  | Wymagane |
| 4. | Grubość kardiowertera defibrylatora max 11 mm | Podać |  | Wymagane |
| 5. | Złącza elektrod DF1, DF4 | Podać |  | Wymagane |
| 6. | Automatyczny pomiar progu stymulacji i automatyczne dostosowanie wartości impulsu stymulującego do zmierzonej wartości | Podać |  | Wymagane |
| 7. | Mim 3 dyskryminatory arytmii | Podać |  | Wymagane |
| 8. | Możliwość dostarczenia ICD VR o grubości max. 10mm dla pacjentów kachetycznych | Podać |  | Wymagane |
| 9. | Optymalizacja Terapii ATP, wybór ostatnie skutecznej terapii ATP | TAK |  | Wymagane |
| 10. | Terapie ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów | TAK |  | Wymagane |
| 11. | Czas zapisu IEGM w obu kanałach łącznie powyżej 40 min | TAK |  | Wymagane |
| 12. | Możliwość zmiany kształtu impulsu wysokoenergetycznego | TAK |  | Wymagane |
| 13. | Automatyczny follow up | TAK |  | Wymagane |
| 14. | Bezprzewodowa telemetria (RF) | TAK |  | Wymagane |
| 15. | Introducery max. 8F | TAK |  | Wymagane |
| 16. | Wykonawca zapewni programator oraz papier do drukarki programatora (w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stymulatorów) | TAK |  | Wymagane |
| 17. | ICD z elektrodą umożliwia przeprowadzenie badania MRI w polu o natężeniu do 3 T, z funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | TAK |  | Wymagane |
| 18. | Elektroda komorowa z dipolami typu TrueBipolar | Tak |  | Wymagane |
| 19. | Minimum 8 szoków terapii wysokoenergetycznej, w każdej ze stref terapii | Podać |  | NIE - 0 pkt TAK, - 10 pkt |
| 20. | Możliwość dostarczenia elektrody defibrylującej z dipolami wyczuwającymi umieszczonym na wysokości przedsionka | Podać |  | NIE – 0 pkt TAK – 30 pkt |

OCENA JAKOŚCIOWA:  1 PKT = 0,5%

Załącznik Nr 1 B do SIWZ – dot. pakietu Nr 25 poz. 2

Kartdiowerter Defibrylator Dwujamowy z możliwością prowadzenia badań MRI po wszczepieniu

Kardiowerter Defibrylator Dwujamowy z elektrodami

| L.P. | Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność urządzenia przy nastawach nominalnych min 8 lat | TAK |  | Wymagane |
| 2. | Waga max. 82[g] | podać |  | Wymagane |
| 3. | Grubość urządzenia nie więcej niż 11 mm | TAK |  | Wymagane |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | podać |  | Wymagane |
| 5. | Trzy strefy detekcji arytmii komorowych | podać |  | Wymagane |
| 6. | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,4 – 1,5 ms | podać |  | Wymagane |
| 7. | Powyżej 6 szoków wysokoenergetycznych w jednej interwencji w każdej strefie | podać |  | Wymagane |
| 8. | Terapia ATP min 2 typy | podać |  | Wymagane |
| 9. | Optymalizacja terapii ATP, wybór ostatniej skutecznej terapii | TAK |  | Wymagane |
| 10. | Terapia ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów | TAK |  | Wymagane |
| 11. | Możliwość dostarczenia ICD DR o grubości max. 10mm dla pacjentów kachetycznych | TAK |  | Wymagane |
| 12. | Odstęp przedsionkowo komorowy w zakresie 15-350ms | podać |  | Min. zakres wymagany |
| 13. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe | TAK |  | Wymagane |
| 14. | Dyskryminator arytmii oparty na analizie rytmu przedsionkowego i komorowego | TAK |  | Wymagane |
| 15. | Zapis IEGM 3 kanałowy łącznie powyżej 60 min | TAK |  | Wymagane |
| 16. | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisów IEGM | TAK |  | Wymagane |
| 17. | Pomiar poziomu nawodnienia płuc | TAK |  | Wymagane |
| 18. | Elektrody defibrylacyjne o średnicy nie większej niż 8F , współpracujące z dowolnym introducerem 8F | TAK |  | Wymagane |
| 19. | ICD z elektrodą umożliwia przeprowadzenie badania MRI w polu o natężeniu do 3 T, z funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | TAK |  | Wymagane |
| 20. | Elektrody defibrylujące ze złączem DF1/DF4 do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  | Wymagane |
| 21. | Elektrody przedsionkowe o średnicy poniżej 6F | TAK |  | Wymagane |
| 22. | Automatyczny pomiar progu stymulacji w przedsionku i komorze z mozliwością dostosowania amplitudy impulsu stymulującego do zmierzonej wartości | TAK |  | Wymagane |
| 23. | Rejestracja SVT | TAK |  | Wymagane |
| 24. | Urządzenie przystosowane do zdalnego monitorowania pacjenta przez internet | TAK |  | Wymagane |
| 25. | Automatyczna zmiana polarności szoku wysokoenergetycznego | TAK |  | Wymagane |
| 26. | Możliwość zmiany kształtu fali wyładowania wysokoenergetycznego | TAK |  | Wymagane |
| 27. | Dostępność introducerów o średnicy 6-11F | TAK |  | Wymagane |
| 28. | Algorytm przełączający tryb stymulacji na DDI, lub VDI podczas wystąpienia arytmii nadkomorowej | TAK |  | Wymagane |
| 29. | AV histereza-typy i zakres | Podać |  | do 2 rodzajów - 0 pkt., powyżej 2 rodzajów - 10 pkt |
| 30. | Codzienna automatyczna transmisja danych do systemu zdalnego monitorowania pacjenta przez internet | Podać |  | 0 pkt – nie, 5 pkt – tak |
| 31. | Zapis danych z kontroli w programatorze | Podać |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 32. | AV delay | Podać |  | ≤ 15 ms - 10 pkt ≥16 ms - 0 pkt |
| 33. | Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu w polu o natężeniu do 1,5T bez stref wykluczeń | Podać |  | Nie-0 pkt Tak-10 pkt |

OCENA JAKOŚCIOWA:  1 PKT = 0,5%