Urząd Miejski w Kwidzynie						Kwidzyn, dnia 21.01.2019 r.

Ul. Warszawska 19

82-500  Kwidzyn

Tel. + 48 55 646-47-00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miejski w Kwidzynie zaprasza do złożenia oferty cenowej brutto na dostawę nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Zakres dostawy obejmuje dostawę oraz rozładunek – na wskazane przez Zamawiającego miejsce – nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, z transportem na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Pojemniki do segregacji o pojemności 1100 l, wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE w technologii wtrysku ciśnieniowego , 4-kołowe:

- w kolorze żółtym – 30 szt. z oznaczeniem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE, z dwoma otworami na pokrywie, odpowiednimi do standardowych butelek,

- w kolorze zielonym – 20 szt. z oznaczeniem SZKŁO, z dwoma otworami na pokrywie, odpowiednimi do standardowych butelek,

- w kolorze niebieskim – 20 szt. z oznaczeniem PAPIER z otworem wrzutowym – daszkiem na papier uniemożliwiającym dostanie się do środka wody deszczowej,

- Pojemniki do segregacji o pojemności 360 l, wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE  w technologii wtrysku ciśnieniowego, 2-kołowe:

- w kolorze żółtym – 5  szt. z oznaczeniem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE  oraz pokrywą,

- w kolorze zielonym – 5 szt. z oznaczeniem SZKŁO oraz pokrywą,

- w kolorze niebieskim – 5 szt. z oznaczeniem PAPIER oraz  pokrywą,

- Pojemniki do segregacji o pojemności 240 l, wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE  w technologii wtrysku ciśnieniowego, 2-kołowe:

- w kolorze żółtym – 10  szt. z oznaczeniem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE  oraz pokrywą,

- w kolorze zielonym –10 szt. z oznaczeniem SZKŁO oraz pokrywą,

- w kolorze niebieskim – 10 szt. z oznaczeniem PAPIER oraz  pokrywą,

Dane techniczne pojemników:

- zgodność z wymogami normy EN-840,

- certyfikat jakości RAL GZ 951/1 lub równoważny,

- atest Państwowego Zakładu Higieny PZH,

- certyfikat systemu zarządzania DIN EN ISO 9001, DNI EN ISO 14001 oraz BS OHSAS 18001:2007;

- wykonane z tworzywa sztucznego HDPE  wysokiej gęstości o odpowiedniej kolorystyce,

- o dużej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne, odporne na działanie promieni UV, niskie temperatury i środki chemiczne,

- wzmocniona przednia i tylna ściana korpusu,

- trwałe kolory dzięki zastosowaniu stabilizatorów UV,

- pojemność – 1100 l,

- pojemność – 360 l,

- pojemność – 240 l,

- pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne – 4 koła o średnicy 200 lub 250 mm, 2 sztuki kół przednich wyposażone w blokady (dot. pojemników o pojemności 1100 l),

- pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne – 2 koła o średnicy 200 lub 250 mm (dot. pojemników o pojemności 360 l i 240 l),

- pokrywa płaska wyposażona w uchwyt,

- na pokrywie pojemników do segregacji otwory wrzutowe (dot. pojemników o pojemności 1100 l),

- wyposażone w uchwyty transportowe i załadunkowe,

- przystosowane do mechanicznego opróżniania przez tradycyjne śmieciarki, posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową,

- korek drenażowy umożliwiający mycie i czyszczenie pojemników,

- na przedniej ścianie naklejka/wytłoczenie informująca o rodzaju segregowanego surowca.

W celu potwierdzenia, że oferowane pojemniki odpowiadają wymaganym przez Zamawiającego parametrom technicznym, jakim powinny odpowiadać pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- atest PZH,

- certyfikat jakości,

- certyfikat normy,

- opis, dane techniczne, fotografię pojemników.

Dostarczone pojemniki muszą być fabrycznie nowe, czyste, kompletne, sprawne technicznie. Zamawiający wyklucza dostawę uszkodzonych lub niekompletnych pojemników. Za uszkodzenia uważa się pęknięcia - także pęknięcia sklejone, znaczne otarcia oraz inne uszkodzenia zmniejszające trwałość pojemników oraz ich estetykę. W przypadku niespełnienia tych warunków pojemniki nie zostaną przyjęte.

Pojemniki należy dostarczyć i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po udzieleniu zamówienia.  Koszt transportu i rozładunku pokrywa Wykonawca.

Marta Hornung-Kaźmierska

(podpis pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za dokonanie zamówienia)