OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego: czyszczenie i dezynfekcja urządzeń, kanałów wentylacyjnych nawiewno/wywiewnych wraz z dezynfekcją powietrza i powierzchni w pomieszczeniu kuchni właściwej i przyległych w budynku nr 112 w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 
ul. Czajkowskiego 109 , 51-147 Wrocław.

- Adres inwestycji: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław na działce 2/5, AM – 15 obręb Karłowice.

- Nazwa i kody CPV:

90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania.

- Nazwa zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

Imiona i nazwiska osób opracowujących program:

| Radosław Szkudlarek |  |
| --- | --- |

Wydział Infrastruktury AWL

Data opracowania  Październik 2022 rok

SPIS  TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA       …………………………………………………  str. 1

SPIS TREŚCI                        …………………………………………………  str. 2

1.INFORMACJA OGÓLNA …………………………………………………  str. 3

1.1 Przedmiot zamówienia  …………………………………………………. str. 3

1.2 Dane charakterystyczne obiektu ………………………………………… str. 3

1.3 Informacja techniczna     ………………………………………………… str. 3

1.4 Okres realizacji usługi             ………………………………………….    str. 3

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA …………………………………       str. 3

Cz. I Cel wykonania zamówienia    ………………………………….       str. 3

Cz.II Zakres zamówienia      …………………………………………..     str. 4

2.1 Zasadność wykonania zamówienia         …………………………………     str. 4

3. Odbiór robót …………………………………………………………………  str. 5

4. Rozliczenie i termin płatności………………………………………………… str.5

# 1.	 Informacje ogólne

## 1.1 Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- czyszczenie i dezynfekcja urządzeń, kanałów wentylacyjnych nawiewno/wywiewnych wraz z dezynfekcją powietrza i powierzchni w pomieszczeniu kuchni właściwej i przyległych w budynku nr 112 Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109.

## 1.2.  Dane charakterystyczne budynku:

budynek kuchni:

- kubatura brutto                                          - 16 979,73, m3

- powierzchnia netto                                    -    3882,32 m2

- powierzchnia zabudowy                           -     1950,31 m2

- wysokość maksymalna                             -           8,61 m

## 1.3.  Infrastruktura techniczna:

Budynek wyposażony jest w instalację: wentylacji mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

Obiekt znajduje się na terenie kompleksu koszarowego.

1.4.  Okres realizacji zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 14 dni od potwierdzenia zlecenia w tym do 5 dni roboczych na wykonanie czyszczenia.

# Opis przedmiotu zamówienia:

Na podstawie postepowania przetargowego oraz poniższego zakresu zamówienia należy wykonać czyszczenie i dezynfekcję urządzeń, kanałów wentylacyjnych nawiewno/wywiewnych wraz z dezynfekcją powietrza i powierzchni w pomieszczeniu kuchni właściwej i przyległych w budynku nr 112.

Cz. I Cel wykonania zamówienia:

Podstawowym celem zamówienia jest usunięcie zanieczyszczeń oraz szkodliwych substancji z instalacji wentylacyjnej i zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń. Aby to spełnić należy zadbać o higieniczny stan instalacji poprzez okresowe jej czyszczenie i dezynfekcję środkami zalecanymi przez PZH-Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Cz. II. W zakres zamówienia wchodzi:

1.Przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia zadania-zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach przed uszkodzeniem.

2.Montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania zadania .

3.Realizacja zadania w ograniczonym czasie godzinowym od 20.00 do 3.00.- w dniach po sobie postępujących/od poniedziałku do niedzieli włącznie/- według harmonogramu uzgodnionego ze służbą żywieniową.

4.Demontaż i czyszczenie kratek nawiewnych/wywiewnych, nawiewników wirowych, anemostatów szt.40.

5.Czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych dachowych szt.2

- centrala nawiewno/wywiewna o wyd.ok.15000m³/h szt.2

6.Montaż atestowanych klap rewizyjnych na kanałach wentylacyjnych B1niezbędnych do wykonania zadania./określenie miejsc montażu w zależności od technologii/.Spełniające wymagania szczelności.

7.Mechaniczne czyszczenie powierzchni wewnętrznej kanałów wentylacyjnych:

-  B1 Spiro Dn. 200 ok.50 mb.

-  B1 Spiro Dn. 250 ok.15 mb.

- B1 Spiro Dn. 315 ok.100 mb.

- B1 Spiro Dn. 400 ok.60 mb.

- B1 Spiro Dn. 500 ok.20 mb.

8.Czyszczenie zewnętrznej powierzchni kanałów wentylacyjnych .

9.Dezynfekcja zalecanym środkiem przez PZH-Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego całej instalacji wentylacyjnej w obrębie kuchni właściwej.

10.Sprzątanie pomieszczeń po wykonanych pracach.

11.Dezynfekcja powietrza i powierzchni w pomieszczeniach:

za pomocą metody ozonowania i zamgławiania

-  pomieszczenie kuchni właściwej – 1710m³ wysokość pomieszczenia 6,0 m

- pomieszczenie jadalni – 1152m³ wysokość pomieszczenia 3,0 m

- pomieszczenie jadalni – 1152m³ wysokość pomieszczenia 3,0 m

12.Wykonanie badania sprawdzającego bakteriologicznego i sporządzenie protokołu z badania.

2.1  Zasadność wykonania zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konieczność wykonania czyszczenia i dezynfekcji urządzeń, kanałów wentylacyjnych nawiewno/wywiewnych wraz z dezynfekcją powietrza i powierzchni w pomieszczeniu kuchni właściwej i przyległych w budynku nr 112. Powyższe zadanie jest zasadne z uwagi na obowiązujące przepisy monitorowania czystości mikrobiologicznej powietrza w środowisku produkcyjnym przemysłu spożywczego.

§147 ust1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

UE BS EN 15780  - wymagania i procedury dotyczące oceny stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych oraz metod ich czyszczenia.

3. Odbiór robót.

Całość dokumentacji z wykonanych przeglądów  wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji, należy złożyć Zamawiającemu do odbioru, na piśmie w wersji papierowej i elektronicznej.

Odbiór dokumentacji nastąpi po sprawdzeniu komisyjnym poprawności i kompletności opracowania w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokona oceny na podstawie przedłożonych dokumentów.

Dokumentacja odbiorowa

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej i papierowej ma zawierać

- Protokół odbioru robót

- Wyniki Badań mikrobiologicznych

- Specyfikacja zestawu pomiarowego i sprzętu .

- Dokumentacja Zdjęciowa przed i po czyszczeniu poszczególnych elementów.

- Protokół bezpieczeństwa jakości i czystości powietrza zgodnie z normą 15780:2011

- Certyfikat jakości powietrza PB Signum Development sp. z o.o.

- Norma BS EN 15780:2011

- Specyfikacja , karty charakterystyki , atesty środków dezynfekujących

- Metodyka i opis wykonywanych prac.

4. Rozliczenie i termin płatności.

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. Termin płatności 30 dni.

Opracował:

- Radosław Szkudlarek        tel.261 658 328 email : radoslaw.szkudlarek@awl.edu.pl